# 端板连接钢框架半刚性节点受力性能的有限元分析

### 论文摘要

传统的结构设计中,总是将节点简化为完全刚接或者理想铰接,这可以使设计工作大大简化。但实际工程中节点既不是完全刚接也不是理想铰接,而是处于完全刚接和理想铰接之间的半刚性。刚性节点变形能力差,耗能能力弱,容易发生脆性破坏,而半刚性节点具有较好的抗震性能,能很好地解决刚性连接节点延性不好、容易发生脆性破坏的问题。因此,半刚性连接节点的研究具有较强的现实意义。目前,国内对半刚性连接的性能进行了很多研究,但仍然存在很多不足,还需要做大量的试验研究和理论分析。本文端板连接钢框架半刚性节点受力性能的有限元分析就是在此背景下提出的。本文在查阅大量中外文献的基础上,综述了半刚性连接的国内外研究现状,介绍了梁柱半刚性节点类型并对半刚性连接特性进行了分析。针对本文有限元分析内容,介绍了非线性有限元分析的基本理论。利用有限元分析软件ANSYS模拟了端板连接在单调荷载下的静力性能,与清华大学试验结果对比,证明了本文模拟方法的可靠性。建立端板半刚性节点的有限元模型进行静力性能分析,考虑端板厚度、螺栓直径、螺栓间距、梁截面高度和柱腹板加劲肋五个因素,研究各因素对端板半刚性节点承载力、变形特性及弯矩-转角（M-φ）曲线特性等的影响。参考已有的弯矩-转角（M-φ）曲线的一种简化计算方法并根据本文有限元模拟结果对公式进行了修正,并将计算结果与模拟结果进行对比,符合较好。对端板半刚性连接和刚性连接在周期荷载作用下的抗震性能进行分析,研究节点承载力、应力变形特性、破坏模式、延性及耗能性能的不同,指出端板半刚性连接抗震性能的优势所在,并提出端板连接“强连接、弱板件”的节点抗震设计建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 本文选题依据

- 1.2 国内外研究现状及存在的问题

- 1.3 研究的目的及意义

- 1.4 本文研究的主要内容

- 2 半刚性连接的特性

- 2.1 概述

- 2.2 连接的类型

- 2.3 半刚性连接的特性

- 2.4 弯矩—转角曲线模拟的数学模型

- 2.5 半刚性连接的数据库

- 3 ANSYS非线性分析的基本理论及有限元模型的验证

- 3.1 ANSYS非线性分析的基本理论

- 3.2 有限元模型的验证

- 3.3 本章小结

- 4 单调荷载下端板半刚性连接的受力性能分析

- 4.1 概述

- 4.2 半刚性连接与刚性连接的对比

- 4.3 端板半刚性连接受力性能的影响因素研究

- 4.4 弯矩—转角曲线的计算方法

- 4.5 本章小结

- 5 端板半刚性连接抗震性能的有限元分析

- 5.1 概述

- 5.2 有限元模型

- 5.3 模拟结果分析

- 5.4 抗震设计建议

- 5.5 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].钢结构端板连接梁柱结点抗火性能试验和有限元分析[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [2].平端板连接半刚性梁柱组合节点的设计方法建议[J]. 建筑钢结构进展 2010(03)

- [3].浅谈半刚性端板连接的撬力研究[J]. 山西建筑 2009(28)

- [4].考虑力组合效应的钢框架端板连接力学行为[J]. 地震工程与工程振动 2019(01)

- [5].高强钢平端板连接滞回性能模拟方法[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2017(10)

- [6].钢框架梁柱端板连接腹板开孔型节点的受力特性[J]. 北京交通大学学报 2009(04)

- [7].齐平端板连接纯钢节点的有限元分析[J]. 黑龙江科技信息 2008(22)

- [8].复合主轴端板连接的结构特性[J]. 钢结构 2008(06)

- [9].钢连梁预埋端板连接受力性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2019(10)

- [10].钢框架端板连接半刚性节点受力性能分析[J]. 工程力学 2011(09)

- [11].钢结构梁柱端板连接腹板开孔型节点的延性分析[J]. 工程力学 2009(03)

- [12].平端板连接半刚性梁柱组合节点的弯矩-转角模型[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [13].梁柱外伸端板连接的变形及耗能指标研究[J]. 钢结构 2017(10)

- [14].平齐端板连接半刚性框架-十字加劲钢板剪力墙抗震性能试验研究[J]. 世界地震工程 2015(01)

- [15].部分端板连接梁柱组合节点有限元分析[J]. 黑龙江大学工程学报 2011(02)

- [16].平齐端板连接火灾下性能的有限元分析[J]. 天津理工大学学报 2008(01)

- [17].部分包裹混凝土柱端板连接框架抗震性能研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2019(03)

- [18].外伸端板连接构造参数变化对撬力的影响[J]. 世界地震工程 2015(03)

- [19].中美欧高强度螺栓外伸端板连接设计方法比较[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [20].半刚性钢框架梁柱弱轴端板连接的试验研究和有限元分析[J]. 土木工程学报 2012(08)

- [21].钢框架平端板连接组合节点弯矩-转角关系[J]. 振动与冲击 2013(10)

- [22].梁柱外伸端板连接弯矩——转角性能有限元分析[J]. 应用基础与工程科学学报 2010(06)

- [23].轻型变截面门式刚架梁-柱端板连接转动模型研究[J]. 应用力学学报 2017(04)

- [24].多层钢框架梁柱端板连接施工中的几个问题[J]. 门窗 2014(03)

- [25].半刚性端板连接节点性能的非线性有限元分析[J]. 四川建筑科学研究 2011(05)

- [26].循环荷载作用下梁柱端板连接的有限元分析[J]. 山西建筑 2010(19)

- [27].CFST柱-钢梁单边螺栓端板连接节点受力机理研究[J]. 福建建筑 2019(03)

- [28].外伸式端板连接在结构设计中的应用[J]. 中外建筑 2017(11)

- [29].部分包裹混凝土组合柱-型钢梁端板连接框架抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2017(S1)

- [30].钢柱弱轴外伸端板连接静力试验与钢框架抗震性能[J]. 建筑钢结构进展 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2ba06130d399816001adbfe3.html