# 声学材料大样低频声反射系数测量方法研究

### 论文摘要

随着科学技术的发展,吸声材料在各个领域的应用越来越广泛,相应的研发越来越受到世界各国的重视。吸声材料的声反射系数是表征吸声材料的重要的声学特性之一。因此,吸声材料声反射系数的测量受到越来越多的关注。本文阐述了半空间全息变换技术的基本原理,给出半空间全息法相对全空间全息法的优势及其自身的不足,建立了完整的半空间全息法测量系统。通过实验研究了全息面位置、全息面上测点间距、声源到源面距离等声场几何参数对反演结果的影响。测量结果与理论值吻合的较好验证了采用SFT(Spatial Fourier Transforms)半空间全息法测量任意入射角的反射系数方法的可行性。实验结果表明:半空间全息法消除了自由场全空间全息变换技术中由于水面的不完全消声带来的散射场影响;近水面放置声源和材料样品使测试系统更易实施、定位更准确,对现有的测试环境具有一定实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 背景

- 1.2 声学材料声反射系数测量方法介绍

- 1.3 近场声全息理论与应用的研究情况

- 1.3.1 声全息概述

- 1.3.2 近场声全息研究情况

- 1.4 论文工作内容

- 第2章 基本原理与测量模型

- 2.1 基本原理

- 2.2 半空间全息变换技术测量模型

- 2.3 半空间全息变换技术测量优势与不足

- 2.4 本章小结

- 第3章 声学材料大样声反射系数测试装置

- 3.1 测试系统组成

- 3.2 硬件部分

- 3.2.1 半空间全息法测量系统的硬件部分

- 3.3.2 脉冲管法校准系统的硬件部分

- 3.3 软件语言介绍

- 3.4 软件部分

- 3.4.1 半空间全息测量系统软件

- 3.4.2 脉冲管法校准系统软件

- 3.5 本章小结

- 第4章 测量方法实验研究

- 4.1 实验准备

- 4.2 半空间全息法原理实验介绍

- 4.2.1 实验情况介绍

- 4.2.2 实验场地

- 4.2.3 半空间全息法原理实验测量数据处理分析

- 4.3 半空间全息法原理实验

- 4.3.1 声源到样品材料不同距离对反演结果的影响

- 4.3.2 全息面到样品材料不同距离对反演结果的影响

- 4.3.3 声场变化趋势不同对反演结果的影响

- 4.3.4 测点密度对反演结果的影响

- 4.3.5 小结

- 4.4 全空间法与半空间法反演精度比较

- 4.5 声学材料声反射系数测量

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于矢量水听器声强法的材料声反射系数测量[J]. 声学技术 2013(S1)

- [2].油膜厚度超声测量声反射系数理论及数值计算[J]. 润滑与密封 2018(09)

- [3].低声反射新型吸声壁面材料研究[J]. 武汉勘察设计 2017(05)

- [4].基于表面阻抗法的水声材料反射系数自由场测量仿真研究[J]. 声学与电子工程 2013(04)

- [5].超声波液体密度测量的一种声反射系数测定方法[J]. 传感技术学报 2017(07)

- [6].水听器一致性对材料声反射系数全息反演精度的影响[J]. 传感器与微系统 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2bb33328f39947690cf6f534.html