# 气缸盖在蠕变—热疲劳交互作用下的可靠寿命预测

### 论文摘要

发动机作为一种热能动力机械,工作时主要承受热负荷和机械负荷。发动机气缸盖是发动机中承受载荷最大、最复杂的零部件之一,长期工作在高温、高压的恶劣环境当中,它的使用寿命直接影响到发动机的可靠性。影响气缸盖使用寿命的主要是热疲劳和蠕变疲劳两个因素,但到目前为止,在对气缸盖的使用寿命研究中,考虑到蠕变—热疲劳交互作用的却很少,因此本文采用有限元法对气缸盖在蠕变—热疲劳交互作用下的寿命预测问题进行了研究。有限元分析软件ANSYS和流体分析软件CFX相结合进行流固耦合双向载荷传输的方法是专门用于模型比较大,比较复杂又非常不规则的多场耦合仿真分析的。通过软件内部自动进行热或机械等不同载荷的传输可以得到模型的温度或位移的分布状况。首先,通过这种方法进行热载荷的双向传输计算得到了气缸盖精确的温度场分布。然后又通过有限元法计算出气缸盖的机械应力场以及机械-热耦合的应力场,发现最大机械应力仅为热应力的1/6左右,因此影响气缸盖使用寿命的主要是热应力而非机械应力。另外,还对影响气缸盖寿命的另一个主要因素蠕变做了深入的研究,这为进一步的寿命预测工作奠定了坚实的基础。提出了将蠕变-热疲劳等效为恒定应力幅和平均应力的热-机械疲劳,从而进行寿命预测的新方法。热-机械疲劳试验不需要保温时间,所需试验装置简单、效率高。最后通过热-机械疲劳试验得到了气缸盖材料ZL702A的P-S-N曲线,对气缸盖进行了寿命预测。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 高温疲劳研究的历史和现状

- 1.2 发动机强度研究的方法和意义

- 1.3 发动机气缸盖强度研究的历史和现状

- 1.4 本文主要的研究内容和意义

- 第2章 气缸盖三维有限元分析基础

- 2.1 有限元法概述

- 2.2 三维有限元机械应力问题的理论基础

- 2.3 三维有限元温度场及热应力问题的理论基础

- 2.3.1 热量传递的基本方式

- 2.3.2 导热微分方程式

- 2.3.3 单值性条件

- 2.3.4 温度场的有限元分析

- 2.3.5 热应力的有限元分析

- 2.4 软件简介

- 2.4.1 PRO/ENGINEER

- 2.4.2 Altair Hyperworks

- 2.4.3 ANSYS

- 第3章 ZL702A的材料性能

- 3.1 ZL702A的材料属性

- 3.1.1 材料ZL702A的力学性能

- 3.1.2 材料ZL702A的物理性质

- 3.1.3 材料ZL702A的蠕变性能

- 第4章 气缸盖流固热耦合温度场的有限元分析

- 4.1 气缸盖三维几何模型的创建

- 4.1.1 进排气道交互式曲面造型

- 4.1.2 气缸盖水腔砂芯结构造型

- 4.1.3 气缸盖模型的创建

- 4.2 气缸盖有限元模型的创建

- 4.3 气缸盖三维有限元分析边界条件的确定

- 4.3.1 发动机的主要参数

- 4.3.2 气缸盖各类边界条件分析

- 4.4 气缸盖三维有限元分析温度场的分布结果

- 第5章 气缸盖应力场以及高温蠕变的有限元分析

- 5.1 气缸盖机械应力分析结果

- 5.2 气缸盖热-机械耦合应力分析结果

- 5.3 气缸盖高温蠕变的有限元分析

- 5.3.1 蠕变作用的机理

- 5.3.2 蠕变模型的数值模拟

- 5.3.3 材料应力-应变关系简化模型

- 5.4 气缸盖的应变场有限元分析结果

- 第6章 气缸盖的蠕变—热疲劳寿命研究

- 6.1 一种新的蠕变—热疲劳寿命预测方法的提出

- 6.1.1 模型假设

- 6.1.2 加热-保温-冷却过程的力学分析

- 6.1.3 算例

- 6.2 ZL702A的热机械疲劳寿命试验

- 6.2.1 试验条件

- 6.2.2 试验结果

- 6.3 试样寿命分布检验及P-S-N曲线绘制

- 6.3.1 K-S法检验寿命的分布类型

- 6.3.2 S-N曲线及P-S-N曲线绘制

- 6.4 本章小结

- 第7章 总结

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].船用柴油机气缸盖裂纹分析与预防[J]. 青岛远洋船员职业学院学报 2017(03)

- [2].气缸盖裂纹产生的原因分析与修理[J]. 农机使用与维修 2014(10)

- [3].高效加工气缸盖电热塞孔的工艺安排[J]. 内燃机与动力装置 2016(06)

- [4].高强化蠕铁气缸盖热强度的分析与评价[J]. 汽车工程 2016(05)

- [5].气缸盖裂纹发生原因与检查修理方法[J]. 农机使用与维修 2013(06)

- [6].某四气门单体气缸盖顶板的改进设计研究[J]. 汽车技术 2013(01)

- [7].170气缸盖漏水分析与改进[J]. 中国铸造装备与技术 2016(06)

- [8].气缸盖裂纹及变形的原因与预防[J]. 农机使用与维修 2011(05)

- [9].低油耗轻型柴油机四气门气缸盖设计[J]. 内燃机 2019(02)

- [10].气缸盖的拆装与维护[J]. 农机使用与维修 2013(12)

- [11].气缸盖的常见损伤及防治措施[J]. 农机使用与维修 2010(01)

- [12].493Q气缸盖气孔缺陷的防止[J]. 现代铸铁 2008(06)

- [13].机车用柴油机气缸盖智能化生产的探讨[J]. 中国设备工程 2018(11)

- [14].气门导管安装孔铰刀改进[J]. 内燃机与配件 2013(07)

- [15].HXN5型气缸盖加工中心装备的设计与应用[J]. 金属加工(冷加工) 2011(14)

- [16].活塞压缩机气缸盖爆裂失效分析[J]. 压缩机技术 2011(06)

- [17].巧辨气缸盖气道容积[J]. 摩托车信息 2012(12)

- [18].柴油机气缸盖热负荷实例分析与优化[J]. 内燃机与动力装置 2018(05)

- [19].基于显著性分析的气缸盖结构优化设计[J]. 机械设计与制造 2018(01)

- [20].气缸盖裂纹原因分析与防范[J]. 黑河教育 2010(11)

- [21].论拖拉机气缸盖产生裂纹的原因及预防措施[J]. 农民致富之友 2019(05)

- [22].钨极氩弧焊修复铝合金气缸盖裂纹的方法[J]. 现代焊接 2013(07)

- [23].基于PFMEA技术的气缸盖工艺设计及应用[J]. 国防制造技术 2020(01)

- [24].发动机缸盖跳跃量测量与气缸盖垫片密封性能分析[J]. 柴油机设计与制造 2019(01)

- [25].基于试验载荷谱的气缸盖失效机理仿真分析[J]. 汽车工程 2018(02)

- [26].NSE气缸盖生产线的规划与工艺分析[J]. 柴油机设计与制造 2011(01)

- [27].浅述汽车发动机气缸体、气缸盖的修理[J]. 就业与保障 2011(04)

- [28].柴油机气缸盖热-固耦合分析[J]. 机械工程与自动化 2011(03)

- [29].气缸盖缺陷分析及预防[J]. 中国铸造装备与技术 2019(01)

- [30].柴油机灰铸铁气缸盖热负荷变化规律[J]. 内燃机与动力装置 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2bbcb022b3807c7de3b7cf81.html