# 高速公路病害诊断与养护决策研究

### 论文摘要

改革开放以来,我国高速公路事业经过二十多年的快速发展,至2010年底高速公路通车总里程达7.4万公里。随着我国经济的快速发展,高速公路路面状况下降与道路服务需求提高之间矛盾的日趋增长,如何对运营中的高速公路实施正确的养护维修以保证良好的路面服务功能,成为高速公路养护管理的重点。其中,准确的病害诊断和科学的养护决策是高速公路养护工作的关键。济青高速公路是山东省第一条高速公路,1993年建成通车至今,保持着良好的运营状况,其养护与管理具有良好的借鉴意义。本文依托“山东省济青高速公路沥青路面养护管理研究”项目,对济青高速公路沥青路面养护维修历程进行了系统的总结与分析。分析半刚性基层沥青路面的结构特点和性能演变,研究半刚性基层沥青路面运营中病害产生、发展与结构工作状况之间的关系。在济青高速公路养护管理的基础上,提出了较为完善的路面病害诊断方法,即“三次病害确认”,实现病害诊断动态化。探究了高速公路半刚性基层沥青路面病害养护决策与设计,提出了病害养护决策新理念,系统分析了半刚性基层沥青路面在运营初期、中期和中后期不同阶段的养护维修策略,对“局部挖补、整体罩面”的养护思想和养护施工进行了研究。考虑半刚性基层的疲劳破坏,采用有限元软件FLAC3D,对高速公路路面结构进行模拟计算分析。着重研究了在半刚性基层发生疲劳、强度参数下降的情况下,路面结构在车辆荷载作用下的力学响应,分析半刚性基层力学性能下降对道路性能的影响,以及相应于不同疲劳程度下的道路养护策略。如何准确诊断病害产生原因与发展趋势,如何科学进行养护决策,并依此制定正确的养护策略,实施有效的养护维修,对高速公路养护管理具有十分重要的意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题提出及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 高速公路养护管理概况

- 1.2.2 济青高速公路养护管理概况

- 1.3 研究内容及技术思路

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 研究技术思路

- 第二章 济青高速公路建设与养护历程

- 2.1 济青高速公路工程概况

- 2.1.1 气候与水文地质状况

- 2.1.2 工程设计与建设概况

- 2.2 济青高速公路养护维修历程

- 2.2.1 道路交通概况

- 2.2.2 养护维修历程

- 第三章 半刚性基层沥青路面病害诊断分析

- 3.1 病害诊断意义

- 3.2 病害类型

- 3.2.1 裂缝

- 3.2.2 车辙

- 3.2.3 沉陷

- 3.2.4 拥包

- 3.3 半刚性基层沥青路面结构

- 3.3.1 半刚性基层沥青路面结构特性

- 3.3.2 半刚性基层沥青路面结构性能演变

- 3.3.3 济青高速公路半刚性结构分析

- 3.4 "三次病害确认"方法

- 3.4.1 "三次病害确认"的涵义

- 3.4.2 "三次病害确认"的流程

- 3.4.3 "三次病害确认"的实施

- 本章小结

- 第四章 半刚性基层沥青路面养护决策研究

- 4.1 养护决策的意义

- 4.2 科学的养护决策理念

- 4.2.1 预防性养护理念

- 4.2.2 重视路面小修保养

- 4.2.3 不轻易铣刨半刚性结构层

- 4.3 阶段性养护维修策略

- 4.3.1 运营初期阶段

- 4.3.2 运营中期阶段

- 4.3.3 运营中后期阶段

- 4.4 "局部挖补、整体罩面"维修方案

- 4.4.1 指导思想

- 4.4.2 维修方案

- 4.4.3 施工关键

- 4.4.4 养护效果

- 本章小结

- 第五章 疲劳作用对半刚性基层养护维修的影响

- 5.1 Flac3D简介

- 5.2 模型建立

- 5.2.1 力学模型

- 5.2.2 几何模型

- 5.3 模拟计算

- 5.3.1 荷载简化

- 5.3.2 参数取值

- 5.4 计算结果及分析

- 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 创新点

- 6.3 展望

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情祝表

### 相关论文文献

- [1].隧道内半刚性基层沥青路面有限元模型建立研究[J]. 工程技术研究 2020(19)

- [2].半刚性基层沥青路面施工质量控制[J]. 交通世界 2020(28)

- [3].半刚性基层双层连续摊铺施工变形[J]. 筑路机械与施工机械化 2017(11)

- [4].国省干线改造半刚性基层开放交通对策研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(01)

- [5].基于工程实例的沿海深厚软土区半刚性基层裂缝分析[J]. 居业 2018(02)

- [6].半刚性基层沥青路面综合抗裂技术分析[J]. 山西建筑 2016(31)

- [7].水泥稳定碎石半刚性基层施工及其质量控制技术[J]. 低碳世界 2017(09)

- [8].半刚性基层沥青路面裂缝调查和研究[J]. 城市道桥与防洪 2016(04)

- [9].半刚性基层裂缝病害机理及防治措施[J]. 交通世界(建养.机械) 2014(10)

- [10].沥青路面半刚性基层开裂条状快速修复及评价[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2014(12)

- [11].玻纤格栅在二灰碎石半刚性基层裂缝施工中的应用[J]. 科学家 2016(02)

- [12].水泥稳定类半刚性基层抗裂性能的应用研究[J]. 交通世界(建养.机械) 2012(01)

- [13].半刚性基层病害分析与处治[J]. 交通世界(建养.机械) 2012(05)

- [14].半刚性基层施工工艺及常见问题处理方法研究[J]. 交通世界(建养.机械) 2011(Z1)

- [15].半刚性基层沥青路面主要病害及防治措施[J]. 山西建筑 2010(12)

- [16].半刚性基层的施工要点[J]. 交通世界(建养.机械) 2010(12)

- [17].半刚性基层固裂工艺的试验应用[J]. 交通世界(建养.机械) 2009(Z1)

- [18].半刚性基层开裂原因及防治措施[J]. 交通世界(建养.机械) 2009(05)

- [19].微裂技术对于提升半刚性基层可靠性的研究[J]. 低温建筑技术 2019(02)

- [20].半刚性基层沥青路面受拉破坏研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(11)

- [21].改性聚丙烯纤维对水泥稳定半刚性基层性能的影响[J]. 江西建材 2017(20)

- [22].抗裂型半刚性基层配合比设计及应用效果分析[J]. 北方交通 2017(06)

- [23].半刚性基层沥青路面病害分析及防治[J]. 科技资讯 2012(08)

- [24].柔性基层与半刚性基层的复合基层路面[J]. 交通世界(建养.机械) 2012(04)

- [25].半刚性基层沥青路面耐久性对设计影响分析[J]. 中国市政工程 2012(05)

- [26].半刚性基层施工质量控制要点[J]. 甘肃科技纵横 2012(05)

- [27].浅谈半刚性基层沥青路面病害的处理防治[J]. 黑龙江交通科技 2011(01)

- [28].沥青路面半刚性基层裂缝产生相关问题的讨论[J]. 黑龙江科技信息 2011(21)

- [29].半刚性基层沥青路面反射裂缝防治措施[J]. 河南科技 2011(10)

- [30].半刚性基层沥青路面反射裂缝的成因与防治[J]. 民营科技 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2bc7cf144af897bc2ba8032d.html