# 水汽激光Raman探测实验研究

### 论文摘要

水汽是水在大气中的气态形式,它在大气中的含量很小,但却是大气中最活跃的成分,因为水汽是大气温度变化范围内唯一可以发生相变的成分,所以它在天气过程,气候变化,地气系统的能量交换等过程中具有极其重要的作用。Raman激光雷达是进行水汽探测的最有效工具之一,它具有很高的时间和空间分辨率,并且结构相对简单。自20世纪六十年代起,国内外许多研究机构都在进行这方面的研究。本论文首先对地球大气的垂直结构和标准大气模型进行了简单介绍,阐述了激光与大气相互作用的机制,重点介绍了Raman散射原理,散射光谱和散射截面,并与Rayleigh-Mie散射进行了对比。在论文的主体部分,介绍了Raman激光雷达进行水汽测量的基本原理,重点分析了通过氮气的Raman回波信号和标准大气模型计算透射率校正函数的问题,讨论了系统常数校正方法并给出七个晚上的校正结果。然后介绍了水汽Raman激光雷达的硬件结构,包括激光发射系统,接收系统及数据采集设备。最后,利用信噪比和相对不确定度对系统的探测能力进行了评估,然后介绍了几次典型的测量结果,本系统实现了从地面到海拔2km处的水汽混合比探测,并与同步发射的气象探空仪取得较好的一致。夜间连续观测证明该系统能够精细捕捉水汽混合比时空变化的特征。对水汽混合比测量的信噪比和不确定性进行了定量分析,证明该系统在海拔2000m处的信噪比大于10,对应的水汽测量的相对不确定度小于10%。实验表明该系统性能稳定可靠,测量的水汽和氮气的Raman回波信号有较高的准确性,大气透射率修正函数Δq及系统校正常数Cw等数据处理方法也是正确有效的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 0 前言

- 0.1 研究背景

- 0.2 水汽Raman 激光雷达发展概况

- 0.3 论文的研究内容和组织结构

- 1 水汽 Raman 激光雷达原理

- 1.1 大气层结构及标准大气模型

- 1.1.1 地球大气的垂直分层结构

- 1.1.1.1 对流层

- 1.1.1.2 平流层

- 1.1.1.3 中间层

- 1.1.1.4 热层

- 1.1.1.5 散逸层

- 1.1.2 标准大气模型

- 1.2 激光和大气的相互作用

- 1.2.1 Rayleigh 散射

- 1.2.2 Mie 散射

- 1.2.3 Raman 散射

- 1.2.3.1 Raman 散射的电磁理论解释

- 1.2.3.2 Raman 散射的量子理论解释

- 1.2.3.3 Raman 散射截面

- 2 水汽混合比反演算法

- 2.1 水汽混合比反演的基本原理

- 2.2 透射率修正函数Δq（z0,z）的计算

- 2.3 系统校正常数Cw 的测定

- 2.4 水汽混合比和相对湿度的换算

- 3 水汽 Raman 激光雷达系统结构

- 3.1 激光发射子系统

- 3.2 接收子系统

- 3.2.1 望远镜

- 3.2.2 光纤耦合装置

- 3.2.3 接收光学单元

- 3.2.4 Hamamatsu R7400-20 型光电倍增管

- 3.3 数据采集设备

- 4 水汽混合比测量实验及数据处理和分析

- 4.1 水汽Raman 激光雷达的探测能力分析

- 4.2 水汽混合比的垂直廓线

- 4.3 水汽混合比的时空变化

- 5 总结与展望

- 项目支持

- 参考文献

- 个人简历

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].激光雷达传感器功能仿真方法研究[J]. 舰船电子工程 2019(12)

- [2].0.94μm差分吸收激光雷达地基工作的进展[J]. 红外与激光工程 2019(12)

- [3].十九年深耕 国产激光雷达比肩巨头——访北科天绘总经理张智武[J]. 中国测绘 2019(09)

- [4].大陆固态3D闪光激光雷达推向商用车市场[J]. 汽车与配件 2019(21)

- [5].星载海洋激光雷达最佳工作波长分析[J]. 中国光学 2020(01)

- [6].海洋激光雷达实验与仿真结果的对比[J]. 红外与激光工程 2020(02)

- [7].大气环境遥感监测激光雷达产品技术浅析[J]. 科技风 2020(08)

- [8].工程测绘中激光雷达测绘技术的应用[J]. 工程技术研究 2020(02)

- [9].激光雷达开度仪在三峡船闸中的应用[J]. 水运工程 2020(02)

- [10].英特尔最新激光雷达相机技术重新定义了计算机视觉[J]. 传感器世界 2019(12)

- [11].工程测绘中激光雷达测绘技术的应用分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [12].激光雷达测绘技术在工程测绘中的运用探析[J]. 价值工程 2020(07)

- [13].随机取向沙尘气溶胶激光雷达线退偏比特性研究[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [14].基于激光雷达的玉米全生育期株高变化监测[J]. 北京城市学院学报 2020(01)

- [15].基于激光雷达的同时定位与地图构建方法综述[J]. 计算机应用研究 2020(02)

- [16].当摄影测量遇到激光雷达:迈向机载混合时代 机载摄像头和激光雷达传感器的结合推动制图领域向前迈进[J]. 中国测绘 2020(01)

- [17].基于线状阵列扫描的激光雷达快速三维成像[J]. 科技风 2020(13)

- [18].工程测绘中激光雷达测绘技术探讨[J]. 工程技术研究 2020(05)

- [19].激光雷达,为万物互联添“未来之眼”[J]. 上海信息化 2020(04)

- [20].激光雷达监测海面溢油遥感理论[J]. 电子测试 2020(09)

- [21].基于拉曼激光雷达的大气温度和水汽反演分析[J]. 光谱学与光谱分析 2020(05)

- [22].中国利用星载激光雷达开展沙尘和污染研究的综述[J]. 大气科学学报 2020(01)

- [23].疫情之下，激光雷达需求迎增长[J]. 汽车与配件 2020(09)

- [24].走向量产之路的激光雷达[J]. 智能网联汽车 2019(03)

- [25].从照明走向感知——激光雷达的演变和未来[J]. 智能网联汽车 2019(01)

- [26].自动驾驶和激光雷达的产业化之路[J]. 智能网联汽车 2019(01)

- [27].三维激光雷达在汽车辅助驾驶中的应用分析[J]. 数字技术与应用 2020(06)

- [28].激光雷达风速模拟系统设计[J]. 计算机测量与控制 2020(06)

- [29].三维激光雷达扫描技术在河流模拟中的应用[J]. 水电能源科学 2020(08)

- [30].车载激光雷达测量技术在铁路既有线复测中的应用[J]. 工程建设与设计 2020(14)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2bcbfa1cfa21d97208108b63.html