# 基于自校正和全局渐近稳定的悬浮控制方法研究

### 论文摘要

悬浮控制技术是常导高速磁浮列车的关键技术之一,悬浮控制算法对提高系统在各种情况下的抗干扰能力具有重要意义。本文针对悬浮试验中经常遇到的两个问题——悬浮系统结构参数变化引起系统失稳问题和悬浮系统受到外界干扰而远离平衡点的全局渐近稳定问题,研究了参数自校正悬浮控制算法和全局渐近稳定悬浮控制算法。由于磁浮列车采用了机械解耦技术,在某种程度上可以把磁浮列车分解为多个单点悬浮系统。因此,本文首先建立了二级结构单点悬浮系统的动力学模型,研究了二级结构中空气弹簧刚度和阻尼对系统动态特性的影响。通过分析二级结构单点悬浮控制系统的渐近稳定性和状态稳定区间,研究了系统的抗干扰能力。在此基础上,分别研究了以下两方面的内容:1.为了满足单点悬浮系统的定量动态特性要求,分别从时域和频域的角度出发,设计了以调节时间、超调量和稳定裕度为性能指标的两种参数自校正控制算法,并对时域参数自校正算法进行了实验验证;2.为了保证系统受到较大干扰而偏离平衡点较远时系统的稳定性,利用状态相关黎卡提方程设计了控制算法,实现单点悬浮系统在任意初始条件下全局渐近稳定,提高悬浮控制系统的抗干扰能力。通过对采用上述控制算法的悬浮系统的理论分析和仿真研究,主要得到了以下几方面结论:1.当系统悬浮质量、电磁铁电阻和额定间隙参数变化时,设计的参数自校正控制算法可使系统的动态性能指标保持在设定的指标;2.设计的全局稳定控制算法,能够保证二级结构单点悬浮系统的全局渐近稳定,且对随机噪声干扰有一定的抑制作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景与来源

- 1.2 研究问题的提出与意义

- 1.2.1 单点悬浮系统自校正控制

- 1.2.2 单点悬浮系统全局渐近稳定控制

- 1.3 课题的国内外研究现状

- 1.4 本文内容安排

- 第二章 二级结构单点悬浮系统建模与分析

- 2.1 二级结构单点悬浮系统建模

- 2.2 二级结构影响及系统模型简化

- 2.2.1 二级结构单点悬浮控制系统模型线性化

- 2.2.2 二级结构的影响分析

- 2.2.3 单点悬浮控制系统的模型简化

- 2.3 单点悬浮控制系统的渐近稳定性分析

- 2.4 单点悬浮控制系统状态稳定区间分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 单点悬浮系统的参数自校正控制算法设计研究

- 3.1 单点悬浮控制系统的时域参数自校正研究

- 3.1.1 以时域参数为性能指标的自校正控制算法设计

- 3.1.2 单点悬浮系统时域参数自校正控制算法的仿真分析

- 3.1.3 二级结构单点悬浮系统时域参数自校正控制算法的仿真分析

- 3.1.4 单点悬浮系统时域参数自校正控制算法的实验验证

- 3.1.5 小结

- 3.2 单点悬浮控制系统的频域参数自校正研究

- 3.2.1 以频域参数为性能指标的自校正控制算法设计

- 3.2.2 单点悬浮系统频域参数自校正控制算法的仿真分析

- 3.2.3 小结

- 3.3 本章小结

- 第四章 单点悬浮系统的全局渐近稳定控制算法设计研究

- 4.1 状态相关黎卡提方程法简介

- 4.1.1 状态相关黎卡提方程法

- 4.1.2 二阶非线性系统全局渐近稳定控制算法设计

- 4.2 单点悬浮控制系统全局渐近稳定性分析

- 4.2.1 状态相关黎卡提方程法应用于单点悬浮系统的可行性分析

- 4.2.2 单点悬浮系统控制算法设计及控制系统稳定性分析

- 4.3 单点悬浮控制系统全局渐近稳定性的仿真分析

- 4.3.1 单点悬浮系统全局渐近稳定控制算法的仿真分析

- 4.3.2 二级结构单点悬浮系统全局渐近稳定控制算法的仿真分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].手机自拍悬浮系统[J]. 发明与创新(中学生) 2016(12)

- [2].高温超导混合悬浮系统与常导悬浮系统的功耗分析[J]. 中国铁道科学 2008(01)

- [3].电磁永磁混合悬浮系统的控制特性分析[J]. 机车电传动 2010(02)

- [4].单点悬浮系统的自抗扰控制算法[J]. 兵器装备工程学报 2020(04)

- [5].超导电动悬浮系统基于有限元-解析耦合算法的力特性分析[J]. 微电机 2020(09)

- [6].电磁永磁混合悬浮系统的滑模控制器设计[J]. 微计算机信息 2009(04)

- [7].磁浮列车悬浮系统的二次型最优控制[J]. 上海应用技术学院学报(自然科学版) 2011(03)

- [8].基于人工智能负载估计系统的磁浮列车垂向振动主动控制[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2020(09)

- [9].混合悬浮系统的自适应PID控制研究[J]. 机车电传动 2014(04)

- [10].基于DSP的高温超导混合悬浮系统的设计[J]. 西南交通大学学报 2008(04)

- [11].磁悬浮列车悬浮系统容错控制的研究[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2014(07)

- [12].电流最小方差控制在电磁吸力悬浮系统中的应用[J]. 电气开关 2010(01)

- [13].模糊控制在单磁铁悬浮系统中的运用[J]. 兵工自动化 2008(07)

- [14].多自由度静电悬浮系统几何对称性迭代调节方法[J]. 中国惯性技术学报 2018(03)

- [15].中低速磁浮列车悬浮控制器电磁兼容设计[J]. 电气传动 2013(07)

- [16].基于动态电路模型的超导电动悬浮系统特性分析[J]. 科技创新与品牌 2020(08)

- [17].新型Halbach阵列永磁电动悬浮系统垂向稳定性[J]. 交通运输工程学报 2019(02)

- [18].基于补偿反馈线性化的悬浮控制器设计[J]. 铁道学报 2010(02)

- [19].单电磁铁悬浮系统的指数趋近律滑模控制[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2012(01)

- [20].通过形成新的悬浮体系改善涂料性能[J]. 甘肃科技 2013(01)

- [21].基于ANSYS的Halbach永磁电动悬浮系统受力分析[J]. 微特电机 2011(04)

- [22].具有环形限位夹持力的单轴式超声悬浮系统[J]. 声学学报 2018(03)

- [23].无轴承扰动补偿悬浮系统的稳定性分析与验证[J]. 控制理论与应用 2012(05)

- [24].Matlab/Simulink环境下单电磁铁悬浮系统的3种PID仿真[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2014(01)

- [25].悬浮结构铁路信号设备雷击损坏的原因分析及防护方法探讨[J]. 铁道通信信号 2014(09)

- [26].新型磁阻式磁力悬浮系统性能研究[J]. 微电机 2011(01)

- [27].混合悬浮系统的无加速度传感器控制[J]. 哈尔滨工业大学学报 2008(05)

- [28].单磁铁悬浮控制系统反馈参数动力学特性分析[J]. 噪声与振动控制 2012(05)

- [29].基于前馈-反馈的磁悬浮列车悬浮系统控制结构[J]. 兰州理工大学学报 2011(04)

- [30].不同方式获得的速度对悬浮系统的影响分析[J]. 控制工程 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2bf8d84272cf28b40b2ef0c1.html