# 基于精细积分的最优控制在汽车主动悬架中的应用

### 论文摘要

悬架系统性能的优劣直接影响汽车的乘坐舒适性和操纵安全性。传统被动悬架系统由于其参数固定只能被动地存储和吸收外界能量,不能主动适应车辆行驶状况和外界激励的变化,大大制约了车辆性能的进一步改善。主动悬架作为最先进的悬架系统,能根据实时工况,及时地调整阻尼或刚度,使悬架系统处于最优的减振状态。根据车辆的动力学理论,本文建立了四分之一车体的二自由度主动悬架系统的动力学模型,并考虑到路面扰动输入对悬架控制系统动态性能的重要影响,建立并分析了积分型白噪声路面不平度数学模型、脉冲激励模型及正弦激励模型。针对车辆悬架系统中状态和输入存在时滞的最优控制问题,结合科茨求积分和线性插值的精细积分法,将系统的状态方程引入到Hamilton体系下进行研究。依据最优滤波问题和带有时滞的观测器的双重准则,将时滞问题转换成非时滞问题,从而在全状态下对其方程进行精细积分求解,同时考虑车辆从空载到满载车身质量的变化及轮胎的刚度因其老化、内部气压的高低的变化对悬架系统性能的影响,最后在MATLAB环境下对带有时滞的四分之一车辆悬架模型进行数值仿真,并与经典的数值算法进行比较分析。仿真结果表明:该方法具有很高的计算精确度、效率和稳定性,且精度易于控制,并为车辆悬架系统的动力学分析提供了新的方法和手段,为精细积分算法的应用提供了新前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 悬架系统国内外研究的现状

- 1.1.1 半主动悬架的研究现状

- 1.1.2 主动悬架的研究现状

- 1.2 精细积分的研究现状

- 1.3 本文研究的目的和意义

- 1.4 本文研究的内容

- 第2章 汽车悬架系统模型的建模

- 2.1 悬架系统舒适性及平顺性的评价方法

- 2.2 路面输入模型的建模

- 2.2.1 路面不平度的功率谱

- 2.2.2 积分型白噪声路面输入

- 2.3 线性悬架系统建模

- 2.3.1 1/4被动悬架系统的建模

- 2.3.2 1/4主动悬架系统的建模

- 2.4 时滞悬架系统的建模

- 2.4.1 状态带有时滞的悬架系统的建模

- 2.4.2 输入带有时滞的主动悬架系统的建模

- 2.5 本章小结

- 第3章 精细积分算法

- 3.1 Hamilton体系的变换

- 3.2 齐次微分方程与矩阵指数函数的精细积分

- 3.3 非齐次微分方程的精细积分算法

- 3.4 精细积分的精度分析

- 3.5 区段混合能及区段的合并消元

- 3.6 矩阵Riccati方程的精细积分

- 3.6.1 积分步长时段内的ZN类精细积分

- 3.6.2 逐步积分以及矩阵Riccati微分方程的求解

- 3.7 带有时滞微分方程的精细积分方法

- 3.8 本章小结

- 第4章 基于精细积分的悬架最优控制系统的设计

- 4.1 最优控制系统

- 4.2 线性悬架控制系统

- 4.2.1 被动悬架的精细积分控制

- 4.2.2 基于精细积分的主动悬架最优控制

- 4.3 时滞悬架控制系统

- 4.3.1 状态带有时滞的悬架系统的精细积分控制

- 4.3.2 输入带有时滞的主动悬最优控制的设计

- 4.4 本章小结

- 第5章 悬架系统的仿真及分析

- 5.1 线性悬架系统

- 5.1.1 1/4被动悬架的仿真及分析

- 5.1.2 1/4主动悬架系统的仿真及分析

- 5.2 时滞悬架系统

- 5.2.1 状态带有时滞的悬架系统的仿真及分析

- 5.2.2 输入带有时滞的主动悬架系统的仿真及分析

- 5.3 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 攻读硕士期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].汽车主动悬架系统的控制技术探析[J]. 内燃机与配件 2020(01)

- [2].基于汽车主动悬架系统专利技术综述[J]. 科技风 2019(14)

- [3].汽车主动悬架技术的研究现状[J]. 南京理工大学学报 2019(04)

- [4].汽车主动悬架系统及其控制方法[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [5].汽车主动悬架系统控制策略研究进展[J]. 汽车零部件 2016(05)

- [6].汽车主动悬架的模糊控制研究[J]. 汽车实用技术 2016(04)

- [7].具有输入时滞的汽车主动悬架系统的鲁棒指数镇定[J]. 系统科学与数学 2014(10)

- [8].浅析汽车主动悬架系统的发展和控制策略[J]. 黑龙江科技信息 2014(01)

- [9].汽车主动悬架系统发展研究综述[J]. 机电产品开发与创新 2012(02)

- [10].汽车主动悬架控制策略对比研究[J]. 现代制造工程 2014(08)

- [11].汽车主动悬架系统的研究开发进展综述[J]. 汽车零部件 2010(02)

- [12].汽车主动悬架系统的离散最优控制[J]. 宁夏工程技术 2008(04)

- [13].一种新型汽车主动悬架的研制[J]. 振动与冲击 2008(03)

- [14].汽车主动悬架的整车控制方法及仿真研究[J]. 机械设计 2008(06)

- [15].基于可拓理论的汽车主动悬架系统H_∞控制与优化[J]. 汽车工程 2016(11)

- [16].汽车主动悬架与转向系统的集成控制[J]. 拖拉机与农用运输车 2008(01)

- [17].轮毂电机驱动电动汽车主动悬架最优控制研究[J]. 汽车实用技术 2020(17)

- [18].考虑参数不确定性的汽车主动悬架鲁棒H_∞控制研究[J]. 机械工程师 2016(08)

- [19].汽车主动悬架的最优控制分析[J]. 机电技术 2012(01)

- [20].汽车主动悬架系统的神经网络控制算法[J]. 重庆工学院学报(自然科学版) 2008(03)

- [21].轮毂驱动电动汽车主动悬架的时滞控制[J]. 噪声与振动控制 2020(04)

- [22].基于ADAMS的汽车主动悬架虚拟实验台的设计[J]. 中国机械工程 2009(02)

- [23].基于UIO的汽车主动悬架系统状态估计[J]. 汽车实用技术 2017(22)

- [24].基于遗传算法的汽车主动悬架控制器优化设计[J]. 机械科学与技术 2013(09)

- [25].具有执行器容错的汽车主动悬架系统有限频率H_∞控制[J]. 控制理论与应用 2017(09)

- [26].考虑人体坐姿模型的汽车主动悬架最优控制[J]. 汽车技术 2013(04)

- [27].汽车主动悬架控制系统的发展研究[J]. 液压气动与密封 2010(05)

- [28].基于Matlab/Simulink的模糊主动控制仿真[J]. 电子测试 2018(23)

- [29].汽车主动悬架的仿真研究[J]. 长沙航空职业技术学院学报 2010(04)

- [30].基于人车路模式的汽车主动悬架LQR控制及MATLAB仿真[J]. 汽车实用技术 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c17723b1e9657bd49f84fd2.html