# 顺序注射化学发光联用技术测定抗坏血酸和DL-苹果酸

### 论文摘要

本文将顺序注射（SI）进样技术与化学发光（CL）检测技术相结合，进样和检测都由计算机控制，提高了测定方法的自动化程度，使得操作更加简便，并首次用于抗坏血酸和DL-苹果酸含量的测定。 论文第一部分介绍化学发光检测技术的原理、特点、流动注射化学发光联用技术及化学发光分析法的最新进展与应用。 第二部分介绍顺序注射化学发光联用技术测定药物中的抗坏血酸。实验基于甲醛增敏作用下盐酸介质中，高锰酸钾氧化抗坏血酸产生较强的化学发光的原理。用单因素法对各参数如进样体积、物质浓度、流速等进行了优化。方法测定抗坏血酸的线性范围为1.0x10-9～2.0×10-6mol／L，检出限（3σ）为5.0x10-10mol／L，相对标准偏差为1.3％(1.0×10-7mol／L，n=11)。用于药物中抗坏血酸含量的测定，结果与标准方法一致。 第三部分介绍顺序注射化学发光联用技术测定DL-苹果酸的初步研究。在硫酸介质中，高锰酸钾直接氧化DL-苹果酸产生很强的化学发光。采用单因素法对实验各参数进行了优化，在156μL的进样体积和84样/h的采样频率下得到DL-苹果酸的浓度在1.0x10-4～1.0x10-2mol／L范围内与发光强度呈良好的线性关系，检出限（3σ）为5.0×10-5mol／L，相对标准偏差为1.3％(5.0×10-3mol／L，n=11)。 第四部分对顺序注射和化学发光联用技术的特点及实验内容进行了简单的总结。

### 论文目录

- 独创性声明

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 概述

- 1.1 引言

- 1.2 化学发光分析法原理

- 1.3 流动注射化学发光联用技术

- 1.4 化学发光分析法中常用的反应体系

- 1.4.1 鲁米诺化学发光反应体系

- 1.4.2 使用光泽精和吖啶类反应体系

- 1.4.3 联吡啶钌（Ⅱ）反应体系

- 1.4.4 高锰酸盐反应体系

- 1.4.5 其他反应体系

- 1.5 化学发光分析法中的应用进展

- 1.5.1 无机化合物的发光分析

- 1.5.2 有机化合物的发光分析

- 1.6 展望

- 第二章 顺序注射化学发光联用技术测定药物中的抗坏血酸

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器装置

- 2.2.2 试剂及配制

- 2.2.3 顺序注射系统的操作过程

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 进样顺序

- 2.3.2 盐酸溶液的浓度

- 2.3.3 甲醛溶液的浓度

- 2.3.4 高锰酸钾溶液的浓度

- 2.3.5 抗坏血酸溶液的进样体积

- 2.3.6 高锰酸钾溶液的进样体积

- 2.3.7 系统流速

- 2.3.8 实验参数

- 2.3.9 共存物质的影响

- 2.4 分析性能

- 2.4.1 校正曲线

- 2.4.2 精密度

- 2.4.3 检出限

- 2.5 与其他方法的比较

- 2.6 样品分析

- 第三章 顺序注射化学发光联用技术测定DL-苹果酸

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与装置

- 3.2.2 试剂及配制

- 3.2.3 顺序注射系统的操作程序

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 实验参数优化

- 3.3.2 共存物质的影响

- 3.3.3 分析性能

- 3.4 实际样品分析中存在的问题

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].顺序注射-原子吸收分光光度法测定人尿中诺氟沙星的含量[J]. 抗感染药学 2017(03)

- [2].顺序注射-紫外可见分析系统用于酶法检测尿酸[J]. 广州化工 2013(08)

- [3].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定硅铁中的铅[J]. 河北化工 2010(08)

- [4].顺序注射原子荧光光谱法测定发硒的方法探讨[J]. 中国卫生检验杂志 2009(09)

- [5].用顺序注射光度法自动快测硫酸链霉素[J]. 计算机与应用化学 2009(10)

- [6].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定皮革中的砷和汞[J]. 中国皮革 2009(07)

- [7].快化分离中顺序注射装置的应用[J]. 中国原子能科学研究院年报 2012(00)

- [8].程序控制顺序注射快测盐酸异丙肾上腺素[J]. 计算机与应用化学 2012(12)

- [9].微顺序注射-钙黄绿素荧光猝灭法测定利福平[J]. 分析试验室 2016(07)

- [10].顺序注射光度法测定水体中正磷酸盐[J]. 河北工业科技 2014(02)

- [11].顺序注射环定量光度法在线测定水中总铁[J]. 分析测试技术与仪器 2011(03)

- [12].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法同时测定牛奶砷硒含量[J]. 济宁医学院学报 2011(03)

- [13].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定土壤中总硒[J]. 中国热带医学 2013(02)

- [14].超声提取—顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定煤中无机砷[J]. 冶金分析 2011(03)

- [15].毛细管微萃取结合微顺序注射在线检测全血中异丙酚含量[J]. 中国现代应用药学 2016(01)

- [16].顺序注射化学发光分析法测定空气中的甲醛[J]. 发光学报 2009(04)

- [17].原子荧光光谱仪的使用与日常维护[J]. 福建建材 2014(08)

- [18].顺序注射氢化物发生-原子荧光法测定面酱中的总砷[J]. 中国调味品 2009(10)

- [19].微控技术结合顺序注射技术水质氨氮在线监测系统的研究[J]. 仪表技术与传感器 2019(10)

- [20].顺序注射-阀上实验室-化学发光法测定生物样品中的ROS[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [21].顺序注射动力学分光光度法测定环境水中甲醛含量[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [22].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法同时测定中草药中的铋和汞[J]. 广东微量元素科学 2009(03)

- [23].北分瑞利——AF-2200顺序注射原子荧光光谱仪[J]. 现代科学仪器 2012(05)

- [24].盐浴复合热处理氰酸根顺序注射研究和测定[J]. 光谱学与光谱分析 2018(06)

- [25].顺序注射-氢化物发生原子荧光法测定水产品中无机锑[J]. 分析试验室 2013(01)

- [26].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法同时测定中草药中铋和汞[J]. 分析试验室 2009(11)

- [27].顺序注射光度法自动化快速测定卡托普利[J]. 理化检验(化学分册) 2010(11)

- [28].顺序注射-化学发光联用技术测定氢化可的松含量[J]. 福建分析测试 2010(02)

- [29].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定鲜鸡蛋中硒元素[J]. 食品科技 2010(06)

- [30].微顺序注射-镉柱还原分光光度法测定海水中总氮[J]. 分析化学 2016(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c1818787fe4096c1c5ee9a4.html