# 手性中间体（S）-2-氯丙酸的分析与制备研究

### 论文摘要

由于光学对映体在生物活性、毒性及代谢机理等方面都有所不同，因此单一对映体的制备极为重要。近年来手性医药市场不断发展壮大，随着环境保护标准越来越严格和对农药的杀虫、除草性能的要求越来越高，单一对映体农药的研究和应用也成为不可阻挡的趋势。2-氯丙酸作为一种重要的医药、农药手性中间体，是合成芳氧丙酸类除草剂、植物生长调节剂以及一些杀菌剂的重要原料。手性药物的光学纯度高低直接和生产该药物的手性中间体的光学纯度密切相关。因此，单一构型的2-氯丙酸的制备和分析具有重要的意义。本文从2-氯丙酸的合成优化和手性分析两方面做了进一步的研究。首先，由于现有文献和试剂手册中对2-氯丙酸的旋光和光学纯度的对映关系没有一个明确的标准，而且也未有任何研究证明2-氯丙酸可以在现有的一些常用手性固定相上进行直接拆分。本文用1-萘胺对2-氯丙酸在30℃条件下进行柱前衍生化，然后考察了流动相的组成和柱温的变化对2-氯丙酸的1-萘胺衍生物在Chiralcel OD-H手性柱上的拆分效果的影响。确定流动相为正己烷—甲醇—乙醇（50：45：5，V／V），流速1.0ml·min-1，柱温30℃，检测波长224nm为较优分析条件。在该分析条件下，分离因子2.5，8min内出峰，解决了2-氯丙酸的手性固定相拆分问题，建立了一种快速准确测定2-氯丙酸的光学纯度的手性色谱方法，并结合旋光测量准确给出一个2-氯丙酸的旋光度和光学纯度的对应标准([α]D20-13.94（neat，d1.2547），e.e.97.9％)。在此基础上，研究了2-氯丙酸的手性合成和反应条件优化。以廉价易得的L-丙氨酸为原料，合成了单一构型的（S）-2-氯丙酸，光学纯度可达95.2％～97.9％，并通过一系列方法对反应步骤进行了优化。（1）通过改变加料比，可提高收率到65％；（2）通过反相HPLC检测，优化了反应时间，确定冰盐浴反应时间3.5h，常温过夜时间12h为较优条件；（3）通过正相手性HPLC检测反应液中2-氯丙酸的光学纯度对反应温度进行优化，反应温度在20℃左右为较优条件。另外，对用L-乳酸为原料合成（S）-2-氯丙酸进行了初步研究，经过三步反应，合成（S）-2-氯丙酸总产率达到45％，光学纯度达到85.7％，为进一步研究和改进（S）-2-氯丙酸的合成新路线奠定基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 手性的重要性

- 1.2 手性农药的发展趋势

- 1.3 手性技术的主要方法

- 1.3.1 天然手性化合物的提取与半合成

- 1.3.2 外消旋化合物的拆分

- 1.3.3 不对称合成

- 1.4 （S）-2-氯丙酸的用途

- 1.5 本文的主要工作

- 1.5.1 2-氯丙酸的分析

- 1.5.2 单一构型2-氯丙酸的合成

- 第二章 （S）-2-氯丙酸的化学含量分析及光学纯度的准确测定

- 2.1 薄层层析法（TLC）

- 2.1.1 薄层层析的作用原理

- 2.1.2 实验

- 2.1.3 分析结果与讨论

- 2.2 反相高效液相色谱法（HPLC）

- 2.2.1 高效液相色谱法的作用原理

- 2.2.2 实验

- 2.2.3 分析结果与讨论

- 2.3 手性分析2-氯丙酸概述

- 2.3.1 光学纯度的检测技术

- 2.3.2 手性液相色谱

- 2.4 实验部分

- 2.4.1 仪器和试剂

- 2.4.2 衍生化反应

- 2.4.3 色谱条件

- 2.5 柱前衍生化高效液相色谱法拆分2-氯丙酸的探索

- 2.6 2-氯丙酸在Chiralcel OD-H柱上的拆分及光学纯度的准确测定

- 2.6.1 色谱条件

- 2.6.2 2-氯-N-1-萘基丙酰胺的典型分离结果

- 2.6.3 衍生化时间对衍生化的影响

- 2.6.4 衍生化反应的后续处理步骤

- 2.6.5 温度变化对分离的影响

- 2.6.6 流动相组成对分离的影响

- 2.6.7 线性关系、检出限和精密度

- 2.6.8 测定（S）-2-氯丙酸的光学纯度

- 2.6.9 温度变化对（S）2-氯丙酸旋光度测量的影响

- 2.7 本章小结

- 第三章 L-丙氨酸路线合成（S）-2-氯丙酸

- 3.1 概述

- 3.1.1 2-氯丙酸由手性原料合成

- 3.1.2 生物酶和细菌法合成

- 3.1.3 不对称合成

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 反应原理

- 3.2.2 仪器和试剂

- 3.2.3 实验步骤

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 提高产率的途径

- 3.3.2 反相HPLC与旋光仪检测优化反应条件

- 3.3.3 手性正相HPLC检测优化反应条件

- 3.4 本章小结

- 第四章 L-乳酸路线合成单一构型2-氯丙酸

- 4.1 概述

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 反应原理

- 4.2.2 仪器与试剂

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 L-乳酸乙酯的合成

- 4.3.2 （S）-2-氯丙酸乙酯的合成

- 4.3.3 （R）-2-氯丙酸乙酯的合成

- 4.3.4 2-氯丙酸乙酯的水解

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 1.反相HPLC对2-氯丙酸的化学检测

- 2.正相HPLC对2-氯丙酸的手性检测

- 3.由L-丙氨酸为原料合成（S）-2-氯丙酸

- 4.由L-乳酸为原料合成（S）-2-氯丙酸和（R）2-氯丙酸

- 参考文献

- 科研成果简介

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].2-氯丙酸的生产技术概况[J]. 世界科技研究与发展 2009(03)

- [2].光学纯2-氯丙酸的拆分研究[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [3].(S)-2-氯丙酸溶解度参数的估算与萃取剂的选择[J]. 精细化工中间体 2008(05)

- [4].柱前衍生-气相色谱法测定2-氯丙酸的光学纯度[J]. 理化检验(化学分册) 2011(09)

- [5].α-氯丙酸的合成及反应机理研究[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2010(01)

- [6].海绵中氯丙酸脱氯微生物的分离及其初步研究[J]. 水产科学 2010(03)

- [7].2-氯丙酸异丙酯的合成[J]. 河北化工 2012(09)

- [8].(S)-2-氯丙酸脱卤酶发酵条件优化[J]. 广东化工 2009(08)

- [9].L-2-氯丙酸的合成工艺研究[J]. 化学世界 2010(01)

- [10].相转移催化法合成β-萘氧丙酸[J]. 化工技术与开发 2014(11)

- [11].α-氯丙酸脱卤酶发酵动力学模型[J]. 工业微生物 2010(01)

- [12].R-2-氯丙酸脱卤酶的定向进化[J]. 生物加工过程 2013(01)

- [13].S-2-氯丙酸脱卤酶在毕赤酵母中的重组表达[J]. 中国生物工程杂志 2013(08)

- [14].华奥公司F40氟塑料项目即将建成[J]. 有机硅氟资讯 2008(10)

- [15].S-2-氯丙酸脱卤酶的定向进化及其应用[J]. 中国生物工程杂志 2012(05)

- [16].2-(4-甲氧基苯氧基)丙酸合成的研究[J]. 精细石油化工 2016(02)

- [17].改性壳聚糖对Ag~+的吸附性能研究[J]. 黄金 2009(01)

- [18].气相色谱-负化学源质谱法对水中2-甲-4-氯和2,4-滴的测定[J]. 分析测试学报 2008(08)

- [19].氯丙酸改性壳聚糖对Hg~(2+)的吸附性能研究[J]. 工业水处理 2009(07)

- [20].微波辐射氯丙酸改性壳聚糖的制备研究[J]. 科技创新导报 2010(27)

- [21].硫代乳酸清洁化合成工艺研究[J]. 上海化工 2014(02)

- [22].微波辐射下β-芳氧丙酸和色满酮的合成[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [23].嗜热古细菌Sulfolobus tokodaii脱卤酶在D-乳酸生产中的应用[J]. 高等学校化学学报 2015(04)

- [24].农药污染地下水源 专家称必须取缔[J]. 农药市场信息 2008(03)

- [25].来自假单胞菌ZJU26的R-2-氯丙酸脱卤酶的手性识别过程研究[J]. 中国生物工程杂志 2014(06)

- [26].江西禾益化工7000t/a中间体技改扩建项目[J]. 乙醛醋酸化工 2018(07)

- [27].羧酸硒醚、二硒醚及相应硒多糖的合成[J]. 化学世界 2009(01)

- [28].应用X射线吸收近边结构谱研究东北农耕土壤中的氯种态及含量[J]. 环境科学 2014(10)

- [29].加拿大又一省份将禁止部分农药在草坪使用[J]. 今日农药 2011(08)

- [30].6-氯苯并二氢吡喃-4-酮的合成研究[J]. 精细化工中间体 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c1f2fa40d6c2681bc4c4743.html