# 关于高低压开关柜接地保护的相关研究岳丕榜

（中山市明阳电器有限公司广东省中山市528437）

摘要：随着科学的进步以及时代的发展，电能逐渐在人们生活中产生了不可或缺的地位，自建国以来，我国电力水平迅速发展，正常生活供电已经覆盖了绝大多数的地区，电力的发展越来越壮大，但这其中也存在着许多安全隐患，用电事故区别于其他的事故，一旦发生，后果常常十分严重，同时对救援人员有较高的用电知识的要求，一旦救援不当，很有可能救援者也触电或造成触电者的二次伤害，因此，利用好高低压开关柜是一项重要的研究课题。

关键词：电力；高低压开关柜；接地保护装置；

为了提高高低压开关柜的质量安全，保证高低压开关柜的正常运行，同时在进行高低压开关柜的日常维修以及处理突发情况时保护技术人员以及设备的安全，我国的电力技术研究工作人员在研究的过程中就以高低压开关柜接地保护为切入点开展了一系列的实验。经过大量的实验研究我们发现接地保护装置对高低压开关柜有着重要的作用。

一、高低压开关柜接地保护装置的设计要求

1.实用性。在进行设计高低压开关柜的过程中，保证高低压开关柜的实用性是最重要的因素。开关柜在受到技术因素以及自身空间的影响因此在进行接地保护装置设计时要根据高低压开关柜的空间大小以及接地保护装置的技术上的要求来进行设计，接地保护装置不能影响到高低压开关柜其他设备的正常运行而且大小要刚好合适，必须达到设计要求的安全指标。保证设计出来的接地保护装置最大程度的保障自身的实用性。

2.可靠性。在进行接地保护装置的设计时一定要确保它的可靠性，接地保护装置的可靠性对于高低压开关柜有着两个方面的作用。其一，高低压开关柜能够正常的运行，最主要的原因就是接地保护装置的正常运行，即接地保护装置的可靠性，而且在进行维修时，接地保护装置的可靠性是保护维修人员生命安全的重要保障。其二，高低压开关柜在雷雨天运行时。接地保护装置的可靠性能有效的做好防雷工作，避免因雷电导致触电事故的发生，保障着高低压开关柜的正常运行。

二、高低压开关柜特性分析

1.高低压开关柜接地保护装置的特点。高低压开关柜接地装置的主要工作就是将电器设备裸露的金属外壳通过导线进行接地保护，进行电荷的疏导，用以保障用电安全。原因在于在用电设备一旦出现意外情况导致金属外壳带电，通过接地保护装置时的电流增大，高低压开关柜的保险丝熔断，造成断路使人不至于产生触电危险。正常在家庭电路中，我们同时需要零线和火线，但是由于高低压开关柜接地保护装置在使用时同样需要零线的引导，所以进户电路的零线需要分头使用，在专业上的术语叫做单相两线制，实际上就是同一线路，为了达到某种需要，在某个线路节点分开，两股线路具有相同的性质，但是工作中互不干扰。需要注意的是，高低压开关柜使用的零线需要从主线分出，不能通过保险丝，否则起不到保护的作用。

2.零保护线的应用。零保护线可以说是用来保护高低压开关柜，也可以说是用来保护电器设备的，其主要原理就是在原有的零线基础之上，在接出一条单独的零线，用来与户外装置直接相连，这样就省去接保险丝的步骤，并且更加安全，当电器设备出现漏电或者短路情况时，零保护线可以直接切断电源，不需要保险丝熔断的过程，这样断电更加快速也更加安全，所以在通常普通用户安装低压开关柜时，都会设置单独的零保护线。

3.接电保护装置在低压开关柜中的应用。低压开关柜由于使用用途的略有差异，通常都会有一些个性化的设计，但是在与接地保护装置对接的时候，一般都是相同的安装顺序，需要注意的是，在安装结束后，要将柜下面多余的导线全部拆除，常常有些粗心的施工人员，将部分导线遗留在开关柜的下面，这样会大大增加开关柜触电现象的发生，引发危险，所以一定要仔细检查，做好善后工作。为了避免此类现象的发生，在如今的接地装置进行过程中，通常是先将接地线固定并悬空，然后才进行正式的安装工作，这样即使在导线遗留时，也能最大程度避免触电现象的发生。

三、高低压开关柜的接地保护装置的工作原理

一般我们生活和生产中所使用的电流大多为交流电，是通过电器元件的内阻等方式让设备的外壳和外露部分呈现出一种带电的状态，设备的绝缘部分的不良也很容易导致设备外壳带电，这种状态非常的危险。在电器设备中如果任意一项绝缘存在问题，那么都会导致金属的外壳存在一定电压，人体一旦接触到这些带电的设备，很容易发生触电现象，造成一定的人员的伤亡。而接地装置的出现可以有效避免电气设备带电给人们带来的安全隐患，接地装置主要目的就是将电气设备与地面进行连接，连接的方式有两种一种是人工式的一种是自然式的。接地装置的工作原理就是当高低压开关设备出现漏电和绝缘损坏的情况下，接地装置的电流将会加大，通过自动熔断保险丝来保障人们的生命安全。

四、高低压开关柜接地保护保护的应用技术研究

1.高低压开关柜低压箱接电保护连接。在高低压开关柜正常运行的过程中，维修人员和管理人员对高低压开关柜的低压箱区域要比高压箱区域关注的更多，因此工作人员主要对低压箱区域接地保护装置连接的技术进行研究。在对这一技术进行研究时，大量的实践经验发现传统高低压开关柜的低压箱区域接地保护装置的技术存在大量的问题，有着安全隐患。造成出现问题的最大原因就是在进行低压箱区域接地布线时需要打开低压电箱，在进行布线或维修之后如果工作人员忘记去拆除接线很容易造成漏电事故的发生，因此要对低压箱接地装置的连接进行创新，技术工作人员对低压箱设置接电保护装置的时候一般会在低压箱蝶形螺旋开关的位置，这样就使接电保护自动完成，保护了低压箱在进行维修的安全。

2.高低压开关柜高压箱接电保护连接。在进行高低压开关柜高压箱进行维护的时候，一定要保障开高压箱前的接地保护，因为接地保护是保障高压箱日常维护的重要措施，而且这一项过程是不可替代的一项过程。在进行具体的接地保护中，工作人员应该采用联动性的方式这样可以有效的提高在进行接地保护连接时的维护人员的安全系数。联动性方式就是在接地临时线的连接过程中，将临时的接地线和高压箱开关门的前轮进行一种联动连接，在进行维护之后拆除临时接电线的时候，一定要确保高压箱能够正常关闭，从而提高高低压开关柜高压箱的安全系数。

3.高低压开关柜的技术改进研究。在进行高低压开关柜技术改进的过程中主要有着三个方面的发展方向，分别为安全性、成本降低以及机构简化这三个方向，其中在提高高低压开关柜的安全性这方面，一定要在技术的改造中占据主导地位，但是在实际的改造过程中包含了很多很多新技术内容，比如说采用安全系数更好的柜体设计、新型的连接技术以及开关柜的联动保护等。

不管人类社会如何发展，在未来可预见的许多年内，人类社会是无法离开电力生存的，电力给我们带来巨大的便利的同时，也因使用不当给我们造成了巨大的经济损失。使用好高低压开关柜，能有效的防止一部分用电事故的发生，所以正确使用高低压开关柜是非常重要的事情，我们希望。用电事故从我们这里截止，既然我们无法避免使用电力，那就努力将电力带给我们的危害降到最低，希望通过文章，能够帮助更多的人安全的用电。

参考文献：

[1]张天宝.周小红，高低压开关柜使用中的注意事项.2016.

[2]万佳奇.李艳萍，高低压开关柜接地保护探析.2017.

[3]王小妮,杨秀锋.高低压配电柜上接地保护装置的应用.2016.

[4]王俊霞,周长坤.高低压配电柜上接地保护装置的运用探析.2017.

[5]刘金焕.王海燕，高低压开关柜接地保护装置探析.2016.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c39a479c016f4a9d6be5427.html