# 基于ICA和小波变换的过程监测方法的研究

### 论文摘要

过程监测一直都是工业系统的主要研究问题之一。它通过密切地监督生产过程的运行状态,不断地检测过程的变化趋势、诊断故障信息,有效地提高了产品的质量和经济效益。基于数据驱动的方法是过程监测领域的一个重要分支,由于其仅依赖于易得的过程数据,不依赖于精确的数学模型,近年来成为过程监控领域研究的热点。本文针对工业过程的实际特点,以独立成分分析(Independent Component Analysis,ICA)为主线,结合小波变换,对过程监测方法进行了深入的研究。ICA作为高阶统计量的信号分解方法,可以避免数据服从正态分布的假定,有效地利用变量的统计特性,在统计独立的意义下对观测变量进行分解,实现对过程本质结构的最理想描述。然而对于实际工业过程而言,一般不能确切知道独立分量的个数,FastICA算法得到的独立成分往往也是杂乱无章的,并不能确定各独立成分对观测信号的主次性,本文采用MSE方法对独立成分进行排序,提取关键的独立成分,进而利用核密度估计确定统计量控制限,得到在线监测模型,并用贡献图方法进行故障辨识。考虑工业过程测量数据具有的非高斯分布、多尺度、动态和随机噪声影响等特征,以及FastICA算法在具有多高斯噪声信号源系统中收敛性较差的问题,在ICA方法的基础上,结合小波分析,提出基于小波变换的多尺度ICA方法用于过程的故障检测。应用ICA和小波变换进行过程特征信息的两步提取,通过小波变换的多尺度分析特性,提取过程数据的局部时频信息,滤除一定的噪声,在每个尺度上保留关键的独立成分,然后对重构的全尺度时间域上的过程信息进行ICA过程监测。通过对TE过程的仿真研究,验证了该方法的有效性,能更好地提取过程运行状况的本质信息,与ICA方法相比,具有较高的故障检测率和较短的检测时滞,提高了过程监测性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 过程监测的基本概念及方法分类

- 1.2.1 过程监测的基本概念

- 1.2.2 过程监测方法的分类

- 1.3 多元统计过程监测技术的发展状况

- 1.3.1 传统方法及改进

- 1.3.2 ICA方法的应用

- 1.4 小波变换在多元统计过程监测中的应用

- 1.5 本文主要工作

- 第2章 ICA与小波变换

- 2.1 ICA

- 2.1.1 ICA基本概念

- 2.1.2 FastICA算法

- 2.1.3 FastICA的信号分离效果

- 2.2 小波变换

- 2.2.1 小波变换的定义

- 2.2.2 连续小波变换

- 2.2.3 离散小波变换

- 2.2.4 多分辨率分析与Mallat算法

- 2.3 本章小结

- 第3章 基于ICA的过程监测方法的研究

- 3.1 引言

- 3.2 过程监测模型的建立

- 3.2.1 独立成分的选取

- 3.2.2 监测模型的建立

- 3.3 统计量及控制限的确定

- 3.4 基于贡献图的故障辨识

- 3.5 仿真研究

- 3.5.1 TE过程简介

- 3.5.2 检测模型的建立

- 3.5.3 仿真结果分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 基于小波变换的多尺度ICA过程监测方法的研究

- 4.1 引言

- 4.2 过程数据的多尺度分析

- 4.2.1 过程数据的特点

- 4.2.2 尺度特征的分析

- 4.3 基于小波变换的多尺度ICA方法的实现

- 4.4 仿真研究

- 4.4.1 解自相关检验

- 4.4.2 故障数据的多尺度分析

- 4.4.3 过程监测性能的比较

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].航空器持续适航文件（ICA）的编制和评审要点[J]. 航空维修与工程 2020(09)

- [2].基于改进ICA算法对云南地区重力固体潮中地震前兆信息的提取与识别[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].基于负熵的快速不动点ICA算法在去噪中的应用[J]. 宿州学院学报 2017(01)

- [4].基于ICA的工作模态参数识别[J]. 科技视界 2015(03)

- [5].女性身体的视觉传播与身份建构——以ICA视觉传播议题为例[J]. 南国博览 2019(04)

- [6].ICA首届魔方大师段位邀请赛[J]. 体育博览 2017(08)

- [7].基于ICA的电力系统稳定器系统设计[J]. 现代电子技术 2019(22)

- [8].基于ICA的核磁共振探测随机噪声压制方法[J]. 煤炭技术 2017(06)

- [9].基于ICA的遥感图像去噪融合研究[J]. 软件 2015(07)

- [10].消除噪声的ICA盲多用户检测[J]. 计算机工程与应用 2013(24)

- [11].浅析飞机运行及持续适航文件(ICA)审查程序[J]. 科技创新与应用 2014(22)

- [12].基于ICA的图像去噪技术研究[J]. 价值工程 2012(26)

- [13].非胰岛素依赖型糖尿病患者血清ICA与C肽的相关性分析[J]. 山东医药 2010(19)

- [14].表情识别的ICA两种架构分析[J]. 软件导刊 2009(09)

- [15].利用参数表示任意维数正交矩阵的ICA新算法[J]. 自动化学报 2008(01)

- [16].基于ICA的融合通信的实现[J]. 电信科学 2008(07)

- [17].ICA方法用于脑电信号α波提取的研究[J]. 计算机工程与应用 2008(29)

- [18].基于ICA的变化检测新方法[J]. 光电工程 2013(12)

- [19].基于ICA的遥感图像的色彩分类方法[J]. 航空计算技术 2013(06)

- [20].基于ICA的控制回路故障诊断方法[J]. 化工自动化及仪表 2012(08)

- [21].基于ICA技术的模体关系分析[J]. 应用科技 2011(05)

- [22].预处理对基于ICA多用户检测算法影响研究[J]. 通信技术 2010(04)

- [23].ICA新算法在遥感图像分类中的应用[J]. 科技风 2009(20)

- [24].基于非高斯分布的ICA纹理分类方法研究[J]. 电子设计工程 2017(08)

- [25].基于ICA对价值链与企业家心智的关联研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版) 2015(04)

- [26].基于稳定的ICA成分探究精神分裂症异常的功能脑区[J]. 中国临床心理学杂志 2015(05)

- [27].基于ICA算法分离缸盖振动加速度信号的研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2013(04)

- [28].ICA最优核窗估计的多用户检测[J]. 合肥师范学院学报 2012(03)

- [29].CDMA系统中基于噪声ICA的多用户检测方法[J]. 信息技术 2011(02)

- [30].基于ICA的水轮发电机组振动信号分离算法的研究与应用[J]. 水力发电学报 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c3e66fe7f2e365e7e4cf59f.html