# 末敏弹激光测高仪光学天线设计与仿真

### 论文摘要

末敏弹作为一种新型的灵巧弹药,具有结构简单、制导系统简单、发射后不用管、效费比高等特点,受到越来越多国家的重视。它是使用榴弹或者火箭弹作为载体母弹,在远程1000m左右高空弹道上向后抛撒出末敏子弹的新型弹药。末敏子弹悬挂在起稳旋作用的涡流环降落伞下,子弹药的下部安装有向下观测的传感器,依靠下降时的螺旋状扫描搜索目标。一旦搜索到目标,即形成穿甲弹丸攻击目标。目前末敏弹母弹测高机构主要装配了空压管、毫米波雷达、定时器、激光测距系统等装置。激光测距与其他测距方法相比具有更好的方向性和更高的测距精度,且测程远,抗干扰能力强。把激光测距系统装配于末敏弹母弹,可以提高母弹开仓起爆高度的精确性,提高打击精度。根据课题相关要求,本论文完成了抗过载弹载小型激光测高仪光学系统的设计。该装置装配于弹径120mm,弹长200mm,使用火箭弹为载体的末敏弹母弹弹头上。论文主要研究内容包括:1.根据现有的弹载激光定距体制及课题实际要求,优选出适合末敏弹母弹开仓起爆定距的作用体制;根据激光测距性能方程及实际测距要求确定发射、接收器件,根据相关理论确定测距性能方程里的关键参数。2.对典型的光学天线进行结构参数与成像质量的分析,完成典型结构光学天线的优化选择;运用光学设计软件ZEMAX完成半导体激光器准直光学系统、聚焦探测光学系统及两种不同类型光学主天线的设计与仿真;根据末敏弹母弹弹头实际长度进行光学系统整体小型化的设计,小型化后的Ⅰ型光学系统轴向长度158mm,Ⅱ型光学系统轴向长度91mm。3.分析光学整流罩对系统光路的影响,在ZEMAX中对光学整流罩进行建模,根据模型设计出适合于光学整流罩的校正镜;利用课题总体小组提供的整流罩热变形数据,设计优化的校正镜,以实现在不同飞行姿态下,只通过替换校正镜而不用改变其他光学结构就能使系统工作正常。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 末敏弹出现的历史背景

- 1.2 末敏弹的作用原理

- 1.3 国外末敏弹的发展现状

- 1.4 国内末敏弹研究概况

- 1.5 本论文工作及安排

- 第二章 激光测距系统及系统参数确定

- 2.1 激光测距仪发展概况

- 2.2 弹载激光定距体制

- 2.2.1 几何截断定距体制

- 2.2.2 脉冲激光测距仪定距体制

- 2.2.3 距离选通定距体制

- 2.2.4 脉冲鉴相定距体制

- 2.2.5 几种作用体制的比较

- 2.3 激光测距性能方程

- 2.4 测距系统器件选择及参数确定

- 2.4.1 激光器的选择及参数确定

- 2.4.2 探测器的选择及参数确定

- 2.4.3 漫反射系数的确定

- 2.4.4 光学系统透过率的确定

- 2.4.5 大气透射率的确定

- 2.4.6 光学系统孔径的确定

- 2.5 本章小结

- 第三章 光学系统设计基本理论

- 3.1 光学系统设计的要求及流程

- 3.2 初级像差理论及像差校正、平衡方法

- 3.2.1 光学系统的初级像差

- 3.2.2 平衡像差的方法

- 3.3 光学自动设计原理及软件

- 3.3.1 光学自动设计概述

- 3.3.2 光学设计软件

- 3.4 光学系统像质评价方法

- 3.5 本章小结

- 第四章 激光测高仪光学系统设计与仿真

- 4.1 准直光学系统设计

- 4.1.1 准直光学系统结构确定

- 4.1.2 准直光学系统仿真设计

- 4.2 聚焦探测光学系统设计

- 4.2.1 聚焦探测光学系统结构确定

- 4.2.2 聚焦探测光学系统仿真设计

- 4.3 发射/接收光学主天线设计

- 4.3.1 常用光学天线结构及性能分析

- 4.3.2 光学天线准直性能分析

- 4.3.3 光学天线增益分析

- 4.3.4 Ⅰ型光学天线设计

- 4.3.5 Ⅱ型光学天线设计

- 4.4 光学系统小型化设计

- 4.4.1 小型化光学系统工作原理

- 4.4.2 光学系统性能分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 光学整流罩及其热变形对系统光路的影响

- 5.1 光学整流罩的作用及选取

- 5.1.1 光学整流罩的作用及对其要求

- 5.1.2 光学整流罩材料的选取

- 5.2 光学整流罩对系统光路影响分析

- 5.2.1 y-un光线追击理论

- 5.2.2 对穿过光学整流罩光线的追击

- 5.3 用于半球形光学整流罩的校正镜设计

- 5.3.1 光学整流罩建模及其对后续光学系统的影响

- 5.3.2 校正镜设计

- 5.4 光学整流罩气动加热变形

- 5.4.1 超音速飞行下光学整流罩热变形仿真

- 5.4.2 用于形变后光学整流罩的校正镜

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 工作总结

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].噪声对星载激光测高仪测距误差的影响[J]. 红外与激光工程 2015(08)

- [2].星载全波形激光测高仪仿真分析技术研究[J]. 激光与光电子学进展 2015(10)

- [3].星载激光测高仪辅助卫星摄影测量浅析[J]. 航天返回与遥感 2013(04)

- [4].星载激光测高仪海面回波的仿真与分析[J]. 科学技术与工程 2016(18)

- [5].大气多次散射效应对星载激光测高仪测距偏差值的影响[J]. 红外与激光工程 2012(09)

- [6].一种星载激光测高仪光斑内定位方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2019(04)

- [7].一种卫星激光测高仪测距精度仿真计算方法[J]. 航天器工程 2016(03)

- [8].星载激光测高仪大气传输延迟对测距精度的影响[J]. 红外与激光工程 2011(03)

- [9].地形地物对星载激光测高仪回波信号的影响[J]. 红外与激光工程 2012(07)

- [10].利用境内气象站观测数据的激光测高仪大气延迟改进算法[J]. 红外与激光工程 2018(02)

- [11].基于精细地形的星载激光测高仪回波波形仿真[J]. 光子学报 2018(11)

- [12].椭圆高斯足印对星载激光测高仪测距值及其误差的影响[J]. 红外与激光工程 2016(07)

- [13].星载激光测高仪距离参数地面标定方法[J]. 中国光学 2019(04)

- [14].星载激光测高仪接收放大器参数的优化设计[J]. 应用光学 2012(03)

- [15].星载激光测高仪地面定标系统软件设计[J]. 大气与环境光学学报 2018(01)

- [16].扫描者——便携式激光测高仪[J]. 物联网技术 2018(08)

- [17].激光测高仪的设计与使用[J]. 中国现代教育装备 2012(10)

- [18].星载激光测高仪海洋表面回波计算的理论模型[J]. 中国激光 2012(12)

- [19].基于地面红外探测器的星载激光测高仪在轨几何定标[J]. 红外与激光工程 2017(11)

- [20].基于足印探测的激光测高仪在轨标定[J]. 物理学报 2017(13)

- [21].面向星载激光测高仪的陆地目标响应函数仿真[J]. 红外与激光工程 2015(11)

- [22].基于植被表面的激光测高仪回波波形模型化分析[J]. 光电工程 2011(06)

- [23].星载激光测高仪系统接收滤波器的带宽优化设计[J]. 中国激光 2012(09)

- [24].光束发散角对星载激光测高仪森林回波的影响[J]. 红外与毫米波学报 2018(01)

- [25].基于匹配滤波技术的激光测高仪电子学系统的设计与实现[J]. 电子技术应用 2010(06)

- [26].星载线阵CCD相机与激光测高仪无控定位精度对比分析[J]. 上海航天 2018(05)

- [27].基于匹配滤波技术的特征信号提取的仿真和实现[J]. 微型机与应用 2012(02)

- [28].单次大气散射效应对星载激光测高仪接收脉冲回波的影响[J]. 红外与激光工程 2016(01)

- [29].卫星姿态控制误差及飞行速度对星载激光测高仪测量精度的影响[J]. 红外与激光工程 2012(04)

- [30].基于星载激光测高仪多模式回波的激光测距修正值分析[J]. 红外与激光工程 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c46a981f7e4836325b02fab.html