# 纳米TiO2复合薄膜的制备及光催化性能的研究

### 论文摘要

纳米TiO2以其光化学性质稳定、无毒、价廉、催化活性高等优点，在治理污水、净化空气、自清洁、杀菌等方面得到广泛的应用。而TiO2薄膜光催化剂以其易回收、可重复利用等优点已成为该领域的研究热点之一。但是，纳米TiO2薄膜光催化剂耐热性能差，致使TiO2薄膜煅烧温度较低（≤600℃），在基体上的附着力较差，显著降低了纳米TiO2薄膜的使用寿命，制约了其在诸多领域的应用。本文从提高纳米TiO2薄膜耐热性能和附着力出发，采用纳米复合技术，分别以La2O3、SiO2、Al2O3-SiO2为复合相，采用溶胶-凝胶法，在釉面陶瓷片上制备了系列TiO2复合薄膜，综合考察了薄膜中TiO2纳米晶的颗粒生长、晶型转化等过程和薄膜光催化性能及附着力。为避免基体本身对薄膜中纳米TiO2光催化活性的影响，分别选择了纳米SiO2薄膜和纳米Al2O3薄膜进行了底膜种类选择实验。结果表明，以纳米SiO2膜为底膜的TiO2薄膜出现杂色现象，而以纳米Al2O3膜为底膜的TiO2薄膜无杂色现象，且较平整。故实验采用纳米Al2O3薄膜为底膜。复合La2O3后的TiO2薄膜样品，800℃煅烧后，TiO2纳米晶均为锐钛矿（75.92％～87.18％）占主导的混晶结构；随着La2O3复合量的增加，TiO2晶粒粒径出现减小的趋势，而锐钛矿的含量先增加后减少；当La2O3／TiO2摩尔比为0.5％时，TiO2中锐钛矿相的含量最高。预涂4层Al2O3底膜的3层La2O3／TiO2薄膜（La2O3／TiO2摩尔比为0.5％），850℃煅烧后膜层致密且无微裂纹出现，附着力较好，且具有良好的光催化活性，对亚甲基兰溶液的降解率达95.72％。复合SiO2后的TiO2薄膜样品，1000℃煅烧后，TiO2纳米晶均为锐钛矿（质量分数73.8％～97.8％）占主导的混晶结构，且TiO2的粒径较小，为30nm左右；当SiO2／TiO2摩尔比为0.1时，锐钛矿所占质量分数最高为97.8％。复合SiO2既明显提高了TiO2由锐钛矿相向金红石相的转变温度，又阻止了TiO2晶粒的生长，即较好地提高了纳米TiO2薄膜的耐热性。预涂有4层Al2O3底膜的2层SiO2／TiO2薄膜（SiO2／TiO2摩尔比为0.1），经1000℃煅烧后其光催化活性最佳，且与釉面陶瓷片的附着力最好。按Al∶Si∶Ti摩尔比0.5∶1∶10制备的纳米TiO2复合薄膜，1050℃煅烧后，TiO2纳米晶为单一锐钛矿结构，粒径约为28.77nm；1150℃煅烧后仍为锐钛矿占主导的混晶结构，锐钛矿约占87.1％，粒径约为32.8nm。TiO2纳米晶的相变和晶粒生长进一步得到抑制。但是由于在1050～1150℃煅烧，陶瓷表面釉料熔化，部分TiO2薄膜融入到釉料中，导致TiO2复合薄膜的光催化活性较低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 引言

- 2薄膜的发展现状'>1.2 TiO2薄膜的发展现状

- 2薄膜光催化作用机理'>1.3 TiO2薄膜光催化作用机理

- 2薄膜光催化活性的因素'>1.4 影响TiO2薄膜光催化活性的因素

- 2晶体结构的影响'>1.4.1 TiO2晶体结构的影响

- 1.4.1.1 晶型

- 1.4.1.2 晶格缺陷

- 1.4.1.3 晶面

- 1.4.2 粒径及比表面积的影响

- 1.4.2.1 粒径的影响

- 1.4.2.2 比表面积的影响

- 1.4.3 表面羟基的影响

- 1.4.4 外加组分的影响

- 1.4.5 外场效应的影响

- 1.4.6 光催化反应体系制备工艺条件的影响

- 1.4.6.1 载体的影响

- 1.4.6.2 负载方法

- 1.4.6.3 其它工艺条件

- 2薄膜的制备'>1.5 TiO2薄膜的制备

- 1.5.1 溶胶-凝胶法

- 1.5.2 化学气相沉积法

- 1.5.3 物理气相沉积法

- 1.5.4 喷雾热分解法

- 1.5.5 组装成膜

- 2薄膜光催化活性的途径'>1.6 提高TiO2薄膜光催化活性的途径

- 1.6.1 贵金属沉积

- 1.6.2 离子掺杂

- 1.6.2.1 金属离子掺杂

- 1.6.2.2 非金属离子掺杂

- 1.6.3 半导体复合

- 1.6.4 光敏化

- 1.6.5 表面酸化及还原处理

- 1.6.5.1 表面酸化

- 1.6.5.2 表面还原处理

- 2光催化反应的影响'>1.6.6 辅助能量场对TiO2光催化反应的影响

- 1.6.6.1 超声波场

- 1.6.6.2 微波场

- 1.6.6.3 辅助光场

- 1.6.6.4 电场

- 1.6.6.5 磁场

- 1.7 课题的提出和目的意义

- 1.7.1 课题的提出的依据

- 1.7.2 课题的目的意义

- 2O3/TiO2薄膜的制备及光催化性能'>第2章 纳米La2O3/TiO2薄膜的制备及光催化性能

- 2.1 实验试剂、原料和仪器

- 2.1.1 实验所用试剂

- 2.1.2 实验原料及化学组成

- 2.1.3 实验所用仪器

- 2.2 试剂的配制

- 2.2.1 亚甲基蓝溶液的配制

- 2.2.2 2mol/L氨水溶液的配制

- 2.2.3 2mol/L硫酸溶液的配制

- 2.3 陶瓷片的制备

- 2复合薄膜的制备'>2.4 纳米TiO2复合薄膜的制备

- 2溶胶的配方设计'>2.4.1 TiO2溶胶的配方设计

- 2O3/TiO2溶胶的制备'>2.4.2 纳米La2O3/TiO2溶胶的制备

- 2溶胶的制备'>2.4.2.1 纳米TiO2溶胶的制备

- 2O3/TiO2溶胶的制备'>2.4.2.2 纳米La2O3/TiO2溶胶的制备

- 2溶胶胶凝时间的因素分析'>2.4.2.3 影响TiO2溶胶胶凝时间的因素分析

- 2O3和SiO2溶胶的制备'>2.4.3 Al2O3和SiO2溶胶的制备

- 2O3溶胶的制备'>2.4.3.1 Al2O3溶胶的制备

- 2溶胶的制备'>2.4.3.2 SiO2溶胶的制备

- 2.4.4 陶瓷基片的预处理

- 2.4.5 薄膜的制备

- 2O3/TiO2薄膜的表征'>2.5 纳米La2O3/TiO2薄膜的表征

- 2.5.1 综合热分析测试

- 2.5.2 XRD测试

- 2.5.3 SEM测试

- 2O3/TiO2薄膜的光催化性能测试'>2.6 La2O3/TiO2薄膜的光催化性能测试

- 2.7 结果与讨论

- 2.7.1 各种因素对胶凝时间的影响

- 2胶凝时间的影响'>2.7.1.1 加水量对TiO2胶凝时间的影响

- 2胶凝时间的影响'>2.7.1.2 加乙醇量对TiO2胶凝时间的影响

- 2胶凝时间的影响'>2.7.1.3 加三乙醇胺的量对TiO2胶凝时间的影响

- 2O3/TiO2凝胶的热分析'>2.7.2 La2O3/TiO2凝胶的热分析

- 2O3/TiO2薄膜晶相与表面形貌分析'>2.7.3 La2O3/TiO2薄膜晶相与表面形貌分析

- 2O3/TiO2薄膜的晶相分析'>2.7.3.1 La2O3/TiO2薄膜的晶相分析

- 2O3/TiO2薄膜的形貌分析'>2.7.3.2 La2O3/TiO2薄膜的形貌分析

- 2O3/TiO2薄膜的附着力的测试'>2.7.4 La2O3/TiO2薄膜的附着力的测试

- 2.7.5 底膜溶胶选择及底膜厚度对光催化性能的影响

- 2.7.5.1 底膜溶胶种类的选择

- 2O3底膜厚度对光催化性能的影响'>2.7.5.2 Al2O3底膜厚度对光催化性能的影响

- 2O3/TiO2薄膜的光催化性能的研究'>2.7.6 La2O3/TiO2薄膜的光催化性能的研究

- 2.7.6.1 空白陶瓷片的光催化降解率

- 2O3复合量对TiO2薄膜的光催化性能的影响'>2.7.6.2 La2O3复合量对TiO2薄膜的光催化性能的影响

- 2O3/TiO2薄膜厚度对其光催化性能的影响'>2.7.6.3 La2O3/TiO2薄膜厚度对其光催化性能的影响

- 2O3/TiO2薄膜的光催化性能的影响'>2.7.6.4 煅烧温度对La2O3/TiO2薄膜的光催化性能的影响

- 2O3底膜对La2O3/TiO2薄膜的光催化性能的影响'>2.7.6.5 Al2O3底膜对La2O3/TiO2薄膜的光催化性能的影响

- 2O3对TiO2薄膜耐热性及光催化性能的影响机理'>2.8 复合La2O3对TiO2薄膜耐热性及光催化性能的影响机理

- 2.9 本章小结

- 2/TiO2薄膜的制备及光催化性能'>第3章 纳米SiO2/TiO2薄膜的制备及光催化性能

- 3.1 实验试剂和仪器

- 3.1.1 实验所用试剂和原料

- 3.1.2 实验所用仪器

- 3.2 试剂的配制

- -1、4 mol·L-1硫酸溶液的配制'>3.2.1 2mol·L-1、4 mol·L-1硫酸溶液的配制

- -1的TiCl4-H2SO4溶液的配制'>3.2.2 2mol·L-1的TiCl4-H2SO4溶液的配制

- -1、4mol·L-1氨水溶液的配制'>3.2.3 2mol·L-1、4mol·L-1氨水溶液的配制

- 3.2.4 亚甲基蓝溶液的配制

- 2O3溶胶的制备'>3.3 纳米Al2O3溶胶的制备

- 2/TiO2溶胶的制备'>3.4 SiO2/TiO2溶胶的制备

- 2溶胶的制备'>3.4.1 TiO2溶胶的制备

- 2溶胶的制备原理'>3.4.1.1 纳米TiO2溶胶的制备原理

- 2溶胶的制备实验装置'>3.4.1.2 TiO2溶胶的制备实验装置

- 2溶胶的制备过程'>3.4.1.3 TiO2溶胶的制备过程

- 2溶胶的稳定性的测定'>3.4.2 TiO2溶胶的稳定性的测定

- 2/TiO2溶胶的制备'>3.4.3 SiO2/TiO2溶胶的制备

- 3.5 陶瓷基片的预处理

- 2复合薄膜的制备'>3.6 TiO2复合薄膜的制备

- 2/TiO2薄膜的表征'>3.7 纳米SiO2/TiO2薄膜的表征

- 3.7.1 XRD测试

- 3.7.2 SEM测试

- 3.7.3 傅立叶红外吸收光测试

- 2/TiO2薄膜的光催化实验'>3.8 SiO2/TiO2薄膜的光催化实验

- 3.9 结果与讨论

- 2溶胶稳定性试验'>3.9.1 TiO2溶胶稳定性试验

- 2/TiO2薄膜晶相分析'>3.9.2 SiO2/TiO2薄膜晶相分析

- 2/TiO2薄膜的表面形貌分析'>3.9.3 纳米SiO2/TiO2薄膜的表面形貌分析

- 2/TiO2薄膜表面金相显微镜初析'>3.9.3.1 纳米SiO2/TiO2薄膜表面金相显微镜初析

- 2/TiO2薄膜的SEM分析'>3.9.3.2 纳米SiO2/TiO2薄膜的SEM分析

- 2/TiO2薄膜的光催化性能的研究'>3.9.4 SiO2/TiO2薄膜的光催化性能的研究

- 2的复合量对SiO2/TiO2薄膜的光催化性能的影响'>3.9.4.1 SiO2的复合量对SiO2/TiO2薄膜的光催化性能的影响

- 2/TiO2薄膜厚度对其光催化性能的影响'>3.9.4.2 SiO2/TiO2薄膜厚度对其光催化性能的影响

- 2/TiO2薄膜的光催化性能的影响'>3.9.4.3 煅烧温度对SiO2/TiO2薄膜的光催化性能的影响

- 2O3底膜对SiO2/TiO2薄膜的光催化性能的影响'>3.9.4.4 Al2O3底膜对SiO2/TiO2薄膜的光催化性能的影响

- 2复合薄膜厚度的测试'>3.9.5 TiO2复合薄膜厚度的测试

- 2/TiO2薄膜的附着力的测试'>3.9.6 SiO2/TiO2薄膜的附着力的测试

- 3.9.7 傅立叶红外光谱测试

- 2对锐钛矿TiO2稳定性的机理探讨'>3.9.8 SiO2对锐钛矿TiO2稳定性的机理探讨

- 3.10 本章小结

- 2O3-SiO2/TiO2薄膜的制备及光催化性能'>第4章 纳米Al2O3-SiO2/TiO2薄膜的制备及光催化性能

- 4.1 实验试剂和仪器

- 4.1.1 实验所用试剂

- 4.1.2 实验所用仪器

- 4.2 实验所需试剂的配制

- 2O3溶胶的制备'>4.3 底膜薄膜Al2O3溶胶的制备

- 2O3-SiO2/TiO2溶胶的制备'>4.4 Al2O3-SiO2/TiO2溶胶的制备

- 2/TiO2溶胶的制备'>4.4.1 SiO2/TiO2溶胶的制备

- 2/TiO2溶胶复合Al2O3溶胶的制备'>4.4.2 与SiO2/TiO2溶胶复合Al2O3溶胶的制备

- 2O3-SiO2/TiO2溶胶的制备'>4.4.3 Al2O3-SiO2/TiO2溶胶的制备

- 4.5 陶瓷片的预处理

- 2复合薄膜的制备'>4.6 TiO2复合薄膜的制备

- 2复合薄膜的表征'>4.7 纳米TiO2复合薄膜的表征

- 4.7.1 XRD测试

- 2复合薄膜的光催化实验'>4.7.2 TiO2复合薄膜的光催化实验

- 4.8 结果与讨论

- 2O3-SiO2/TiO2样品的晶相分析'>4.8.1 Al2O3-SiO2/TiO2样品的晶相分析

- 2复合薄膜的光催化性能的影响'>4.8.2 煅烧温度对TiO2复合薄膜的光催化性能的影响

- 4.9 本章小结

- 论文工作总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c7d6907c9c8d77c6db3cd5a.html