# 溶液法富集CO2的基础研究

论文题目: 溶液法富集CO2的基础研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 催化化学与工程

作者: 谭大志

导师: 张永春

关键词: 二氧化碳,乙醇胺,二乙醇胺,吸收,再生

文献来源: 大连理工大学

发表年度: 2005

论文摘要: 今年2月16日,以减少CO2排放为目的《京都议定书》正式生效,使得对CO2进行回收、固定、利用及再资源化成为世界各国十分关注的问题。以煤燃料为主的火力发电厂是排放CO2的大户,若能对其烟道气中的CO2进行回收利用,则是一项既有良好社会效益又有经济效益的工作。溶液法是回收烟道气中低浓度CO2最为经济的方法,本实验以制定更有效的吸收剂配方为目标进行了初步工作,为更深入开展这方面的研究建立了合理的实验方法,同时积累了必要的、有参考价值的实验数据。溶液的pH与CO2浓度有关。本实验研究了CO2浓度与pH的对应关系,并探讨了通过pH法测定溶液中CO2浓度的可行性。实验结果证明:此方法具有方便、迅速的特点。本文提供的数据可用于测定单一种类溶液中CO2浓度;对于混合胺溶液来说则需要进行更多的实验,确定CO2浓度与pH之间的相互关系。溶液在填料塔中吸收CO2的情况也进行了一定的试验,检验了溶液吸收CO2的效率。考虑到本次实验中,吸收液的喷淋密度远大于实际工业生产情况,所以未建立适于工业应用的吸收模型,但比较了不同种类溶液吸收CO2的能力,这样可以为如何选择高效、可行的混合吸收溶液提供指导。工业生产中,富集CO2过程是吸收和再生循环进行的,溶液再生的能耗直接决定了溶液回收的成本。进行溶液再生实验所得到的结果可以为选择更加经济有效的吸收剂提供帮助。测定溶液在高温条件下的再生情况,获得常压、高温状态下的平衡浓度;模拟实际工业应用,在填料塔中考察了饱和溶液在不同温度下的再生性能。这两项工作所得到的实验数据可以为实际生产提供参考。

论文目录:

摘要

Abstract

引言

1 文献综述

1． 1 CO_2的性质及应用

1． 2 CO_2常用的回收方法

1． 2． 1 物理吸收法

1． 2． 2 化学吸收法

1． 2． 3 烟道气回收CO_2方法

1． 3 化学吸收法吸收CO_2的反应机理及动力学研究

1． 3． 1 K_2CO_3溶液吸收CO_2的研究

1． 3． 2 胺溶液吸收CO_2的研究

2 实验装置及分析方法

2． 1 实验试剂与气体

2． 2 CO_2浓度标定实验

2． 3 填料柱中吸收低浓度CO_2实验

2． 4 静态CO_2饱和溶液再生实验

2． 5 填料柱的再生实验

3 不同体系溶液中CO_2浓度与pH的对应关系

3． 1 MEA溶液体系实验结果

3． 2 DEA溶液体系实验结果

3． 3 MEA和DEA混合溶液中CO_2含量与pH变化情况

3． 4 MEA与叔胺混合溶液中CO_2含量与pH变化情况

本章小结

4 pH测定CO_2浓度的分析方法

4． 1 单-醇胺组分溶液中CO_2浓度的测量

4． 2 用pH法估测溶液中醇胺和CO_2的浓度

本章小结

5 不同体系溶液吸收效果的研究

5． 1 溶液吸收CO_2能力的比较

5． 1． 1 MEA溶液吸收CO_2的情况

5． 1． 2 DEA溶液吸收CO_2的情况

5． 1． 3 叔胺溶液吸收CO_2情况

5． 2 水在填料柱中吸收CO_2的情况

5． 3 MEA溶液在填料柱中吸收CO_2的情况

5． 4 DEA溶液在填料柱中吸收CO_2的情况

本章小结

6 不同胺溶液再生效果

6． 1 溶液在不同温度下的再生平衡浓度

6． 2 静态装置中溶液的再生情况

6． 3 填料柱中溶液的再生情况

本章小结

结论

注释说明清单

参考文献

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢

大连理工大学学位论文版权使用授权书

发布时间: 2005-07-04

参考文献

- [1].胺溶液吸收CO2的量子化学分析[D]. 武洁.上海交通大学2014

- [2].钾基CO2吸收剂催化再生反应特性及机理研究[D]. 赵文文.南京理工大学2018

- [3].碳纳米管的N-功能化及其在电催化还原CO2中的应用[D]. 秦森.华东师范大学2018

- [4].赖氨酸钾水溶液捕集电厂烟气中CO2的应用基础研究[D]. 赵月.河北科技大学2018

- [5].掺杂型CO2钙基吸附剂的制备及循环吸附性能研究[D]. 张亚芹.昆明理工大学2018

- [6].AMS-14C示踪我国典型区域本底点大气化石源CO2变化特征研究[D]. 冯雪.西北大学2018

- [7].功能化Cu基金属有机框架材料捕集CO2性能研究[D]. 葛慧.南京信息工程大学2018

- [8].退耕还草对土壤CO2和CH4通量影响研究[D]. 任高杰.内蒙古大学2018

- [9].CO2捕集与封存中气体吸附特性研究[D]. 池渊.大连理工大学2018

- [10].非平衡负离子及其与催化剂协同分解CO2的研究[D]. 郭怀正.西北大学2018

相关论文

- [1].烟气中二氧化碳化学吸收法回收技术的研究[D]. 彭淑婧.河北科技大学2007

- [2].醇胺溶液富集CO2的研究[D]. 盖群英.大连理工大学2008

- [3].用活性炭脱除低浓度H2S气体的研究[D]. 吴浪.大连理工大学2005

- [4].膜吸收法和化学吸收法脱除电厂烟气中二氧化碳的试验研究[D]. 杨明芬.浙江大学2005

- [5].变压吸附空分制氧吸附剂的研制[D]. 宋伟杰.大连理工大学2001

- [6].有机胺溶液吸收二氧化碳基础研究[D]. 钟战铁.浙江大学2002

- [7].新型CO2-PSA吸附剂的研制与应用研究[D]. 张健.大连理工大学2002

- [8].烯胺DETA/TETA溶液富集烟道气中CO2的研究[D]. 项菲.浙江大学2003

- [9].氨法回收电厂烟气中二氧化硫二氧化碳的试验研究[D]. 郑显玉.清华大学2002

- [10].膜接触器分离、回收烟道气中二氧化碳的研究[D]. 袁文峰.浙江大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c7e55f58a864e89a670805b.html