# 建筑工程混凝土原材料检测技术及应用司婧

阳信县建筑工程质量检测站山东滨州251800

摘要：本文主要是围绕建筑工程中混凝土的应用与检测技术而开展全文，因为混凝土的施工建设是工程中一个重要的部分。因此，需要对混凝土的原材料进行严格的检测。本文从多个角度论述混凝土原材料的注意事项以及检测的技术要点，也分析了原材料对混凝土施工质量影响的原因。

关键词：检测技术；建筑工程；混凝土原材料

1混凝土材料对混凝土工程质量的影响

在建筑工程中，与混凝土原材料有关的两个问题通常为：没有按照实际的需水量来调节砂石的用量，还有就是在原材料配比的过程中，没有按照实际情况称重。在对混凝土进行配料的时候，如果没有按照实验室中严格的配比换算，或者是在对比重换算的时候出现了差错，就会导致水灰比、骨浆比、砂石比出现或多或少的误差，一旦水灰比过低，就会影响混凝土的流动性，这样便会影响混凝土的密度，从而导致混凝土的表面会产生大量的气泡。一旦水灰比过高的话，混凝土的保水性和粘性就会产生质量问题，同时在混凝土凝固后还会有少量的水汽保留，会产生小水泡，也会影响混凝土的密度，当然更不利于混凝土的坚硬度。

2混凝土原材料检测的技术要点与注意事项

2.1对水泥的检测

对水泥的检测是有非常重要的意义。一般情况下，用于建筑工程的水泥，在使用之前都需要经过严格的检查，并且有生产厂商的合格证[1]，水泥的合格证是需要质量检查部门经过严格的排查后才开具的，这个证明可以由运输员工代为转达，也可以直接交给施工单位，但是需要注意一点，合格证上必须包含以下几个方面：厂标、水泥品种、水泥牌号、出厂日期、标号、合格证编号、安定性、细度以及凝结需要时间。

注意在水泥合格证的那一栏中需要填写这批水泥的使用单位以及建筑工程的名称，与此同时，在水泥运送给使用部门后，水泥厂商需要在一个工作日内向施工单位寄送水泥的各项安全性能的检查报告，并且需要确保检查报告的真实可靠性，上面必须有试验人员和部门主管的签字盖章方可生效。一旦发现有质量问题，应该在第一时间内查明原因，并且做出合理的解决方案，在此项工作尚未完成之前，这一批水泥不得使用于工程建筑之上。

2.2对混凝土中砂的检测

一般而言，在混凝土的制作过程中选取的砂石主要是粗砂和中砂。一般砂中含有有害物质，但是要控制含量不得超于国家的最高标准。这样做的主要原因就是，中砂含有较多的杂质，比如：黑云母、云母、黏土以及淤泥等，这些都会对混凝土的质量产生不好的影响，使得混凝土的渗水能力和抗冻能力达不到要求，并且中砂还含有腐蚀性物质，都会都混凝土中的钢筋造成腐蚀的影响，如果产生腐蚀影响的话，就会对整个工程的安全质量造成危害。所以，在选用中砂的时候最好选用Ⅱ区的，这样可以方便剔除砂中的云母、泥块等杂质，如果在混凝土需要的中砂含有较高的泥土，还会影响混凝土的质量以及强度，所以需要了解如何鉴别中砂的含泥量，我们需要提前将中砂用水浸湿，然后放在手上搓，如果手心留有泥土，则说明含泥量较高，不适合选用[2]。

2.3对石子的检测

一般而言，在制作混凝土的时候需要搅拌石子在里面，石子又包括卵石和碎石。卵石一般是自然形成的，孔隙相对较小，体积与表面积之比也相对较小，所以在拌制混凝土的时候也就不需要使用太多的水泥浆了，不过，它的表面相对光滑，在与水泥搅拌的时候粘结能力不强，所以会导致制作的混凝土没有较好的强度。碎石是人为破坏导致的，这样就会增大了孔隙，也增加了接触面积，与卵石相比有很好的粘结能力，制作的混凝土的强度也会提高。

2.4对混凝土用水的检测

在制作混凝土的时候，也需要对水进行严格的检测，一定要满足质量要求。混凝土制作所用水可以来自市政供水或者饮用的自来水，如果不具备这两种条件也可以使用其他来源的质量合格的水。在使用水制作混凝土时，不得含有可以与水泥发生化学反应的物质，严格按照这个标准，没有经过处理的生活用水、工业用水以及某些元素超标的水都不可以用作混凝土制作[3]。

2.5对添加剂的检测

为了有效的提高混凝土的某项功能，我们往往会往其中掺入某些添加剂。与水泥的需水量和初凝时间相比较而言，外加剂的减水量和初凝时间都可以忽略不计，所以为了保证施工的质量，必须在混凝土中加入一些减水量相对较大的添加剂，为了保障总体的水分含量，应该适量的增加混凝土中的含水量。一般而言，可以通过检查外加剂中的净浆的流动性来判断其减水量，但是存在一个不稳定因素，就是每一次的水泥质量不一定一样，添加初始净浆的流动性也不一定相同，所以会产生或多或少的误差，所以，在检测外加剂的减水量的时候，需要使用新鲜的水泥，并且保证温度的适宜。

2.6对掺合料的检测

硅粉、粉煤灰、矿粉都可以参与制作混凝土，其中主要对粉煤灰进行分析，粉煤灰可以作为掺和的原料，可以有效的改变使用的混凝土的流动性和异性，因此在混凝土的制作中发挥了很大的作用。粉煤灰的蓄水量不同，生产工艺、品种以及细度不同，一般而言，如果具有相同的条件，粉煤灰具有越大的细度，它的需水量也就越大，所以可以将粉煤灰的细度作为检测粉煤灰的需水量的判断依据，需水量小，细度小。将活性大的粉煤灰参入水泥中，可以节约外加剂的使用量，节约水泥的量，如果是需水量比较大的粉煤灰，就会引入大量无用的水，这样会影响水与灰的配比，会影响混凝土的强度，并且需要使用更多的外加剂，浪费了资源[4]。

3原材料相容性试验

在混凝土的使用中，我们必须严格的检查混凝土的原材料质量问题，必须从根本上杜绝隐患，并且及时做出规划调整，粉煤灰的细度，水泥的强度，外加剂的净浆的流动性都是检查原材料的必要内容。根据已知数据显示，粉煤灰细度的大小对混凝土的质量有至关重要的影响，如果粉煤灰的细度大就会对混凝土有副作用，并且粉煤灰的好坏不能仅仅凭借细度，还需要有外加剂的合适配比。针对不同的胶凝材料、不同品种的水泥，如果水泥混合材料大则对外加剂的适应能力产生坏的影响[5]，还有一点需要说明的是，净浆流动性实验方便快捷，但是净浆实验关系的内容较多，需要分析的因素也会多，净浆实验与混凝土实验、胶砂实验相比是有一定的内部比例因素，这些实验的指标都有缩小或者放大的趋势，不过最终结果都是按照混凝土的实验作为判断依据。

4结语

作为建筑工程中的一个重要元素，混凝土工程需要严格的进行，保障混凝土原材料的质量问题，需要对混凝土原材料进行初步的检测，以此确保原材料是否符合混凝土制作需要，对砂、水泥、石子、掺合料、添加剂等各种原材料进行检测，依据良好的技术，从根源是确保混凝土的质量安全。

参考文献：

[1]韩小雷，黄狄昉，季静，林哲，李建乐，邱焱坤.《建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程》（DBJ/T15-151—2019）基本思路及其工程应用[J].建筑结构，2019，49（17）：70-76.

[2]杨海宾.建筑工程地下混凝土结构渗漏防治探讨[J].建材与装饰，2019（26）：55-56.

[3]邓磊，赵健.分析土木工程建筑中混凝土结构的施工技术[J].建材与装饰，2019（26）：56-57.

[4]胡金春.关于建筑工程中的预拌混凝土质量管理要点[J].低碳世界，2019，9（08）：166-167.

[5]陈飞.建筑工程混凝土施工处理关键技术分析[J].科学技术创新，2019（24）：128-129.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2ca8d9ce9df27fe76981c3ed.html