# Al2O3基微纳复合陶瓷刀具材料及其切削性能研究

### 论文摘要

高速切削加工是未来切削加工技术的发展方向,而刀具材料是发展高速切削加工技术的关键,开发适于高速干式切削加工的陶瓷刀具契合了当今绿色环保的理念。本文以研制高性能微纳复合陶瓷刀具材料为目标,对微纳复合陶瓷刀具材料进行了系统设计,优化了微纳复合陶瓷刀具材料的制备工艺,成功制备出Al2O3/TiC/ZrO2微纳复合陶瓷刀具材料,并对其力学性能、微观组织结构、动态本构模型及切入瞬时仿真、切削性能、失效形式及机理进行了研究。基于超高强度钢的切削加工特点,提出了微纳复合陶瓷刀具材料的设计原则,并设计出以微米Al203为基体,微米TiC、纳米TiC和纳米Zr02为添加相的微纳复合陶瓷刀具材料。通过对其进行化学相容性计算分析,可知在烧结及切削加工过程中不会发生化学反应。基于颗粒残余应力模型,计算出微米级TiC和Zr02的最大体积分数,分别为82.8vol%和21.3vol%。根据各组分的物理相容性的计算分析,确定纳米添加相的成分,并基于等径球体紧密排列结构,依据素坯颗粒级配原则,建立了纳米添加相的粒径和体积分数的理论模型,并考虑纳米粒子的团聚效应,确定了纳米TiC的粒径为80nm,含量为4vol%;纳米Zr02的粒径为40nm,含量为1.5-2.0vol%。基于液态金属对TiC的润湿性,确定了添加金属Ni、Mo及含量。研究了纳米粉末的分散工艺。研究结果表明,悬浮液为PH值9-10的碱性溶液,分散剂PEG添加量为纳米TiC粉末质量的1.5wt%时,纳米TiC悬浮液的相对沉降体积小；悬浮液为PH值9-10的碱性溶液,分散剂PEG添加量约为纳米Zr02粉末质量的2wt%时,纳米Zr02悬浮液的相对沉降体积小。研究了微纳复合陶瓷刀具材料的烧结工艺。对烧结温度和保温时间进行了优化。结果表明,微纳复合陶瓷刀具材料适宜的烧结工艺为：烧结温度1700℃,保温时间10min,烧结压力30MPa。依据烧结体的性能,对组分配比进行优选,成功制备出综合性能优良的ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料,其抗弯强度、维氏硬度、断裂韧度和相对密度分别为970MPa、20.3GPa、5.9MPa·m1/2和99.3%。研究分析了ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料的微观结构和断裂模式。结果表明,其微观结构为晶内／晶间型,且晶粒尺寸大小分布均匀；其断裂模式是以穿晶断裂为主的混合断裂模式。研究了ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料的强韧化机理。结果表明,其主要的强韧化机理为晶粒细化、晶界强化、位错强韧化、相变增韧、裂纹偏转和颗粒桥接增韧。建立了ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料动态本构模型,并仿真了瞬时切入过程。基于滑移型裂纹模型,应用细观损伤力学理论,建立了ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料单轴压缩下损伤型动态本构方程。通过分离式霍普金森压杆实验获取ATZ4微纳复合陶瓷材料的动态应力-应变曲线,并与理论曲线进行对比分析,验证了理论公式的合理性。建立了ATZ4微纳复合陶瓷刀具切削仿真的有限元模型,获得了切入瞬时刀具前刀面上最大拉应力,并根据第一强度理论,预测了刀具切入工件时可能的破损失效,为切削参数的选择提供了依据。建立了ATZ4微纳复合陶瓷刀具切削加工调质300M钢的刀具寿命模型,分析了ATZ4微纳复合陶瓷刀具在合理切削参数下的失效形式及机理。对比分析研究了不同刀具切削调质300M钢时的切削性能、磨损破损形式及其机理。结果表明,在低速车削时,刀具均以磨损为主,其机理为粘结磨损和磨粒磨损；在高速车削时,刀具的失效形式为磨损和破损,其磨损机理为粘结磨损和磨粒磨损,而破损机理为机械应力和热应力的耦合作用。在高速切削条件下,其耦合应力较高,易达到刀具材料的强度极限而造成其破裂。在各切削速度下,ATZ4较其它刀具均表现出更强的耐磨损和抗破损的能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 高速切削加工技术的发展及关键技术

- 1.2 高速切削加工刀具材料的研究现状

- 1.3 超高强度钢的切削加工特点

- 1.4 陶瓷刀具材料的强韧化机理

- 1.5 纳米复合陶瓷刀具材料的研究现状及设计方法

- 1.5.1 纳米复合陶瓷刀具材料的研究现状

- 1.5.2 材料设计方法

- 1.6 陶瓷材料动态本构模型的研究现状

- 1.7 金属切削加工的有限元仿真

- 1.8 课题提出和研究的主要工作

- 第2章 微纳复合陶瓷刀具材料的设计

- 2.1 微纳复合陶瓷刀具材料的设计原则和方法

- 2.2 微纳复合陶瓷刀具材料组分的确定

- 2.3 各组分化学相容性分析

- 2.4 刀具材料的物理相容性设计

- 2.5 纳米添加相成分、粒径和含量的确定

- 2.5.1 纳米添加相成分的确定

- 2.5.2 纳米添加相粒径和含量的确定

- 2.6 金属粘结剂的确定

- 2.7 本章小结

- 第3章 微纳复合陶瓷刀具材料的制备、性能及强韧化机理

- 3.1 纳米颗粒的分散

- 3.1.1 纳米颗粒的分散方法

- 3.1.2 原料纳米粉末的分散

- 3.1.3 微纳复合陶瓷刀具材料混合粉末的制备工艺

- 3.2 微纳复合陶瓷刀具材料的烧结制备工艺

- 3.2.1 烧结工艺参数对烧结体致密化的影响

- 3.2.2 烧结制备工艺流程

- 3.3 微纳复合陶瓷刀具材料的性能测试及微观结构表征

- 3.4 微纳复合陶瓷刀具材料的烧结工艺优化

- 3.4.1 原料粉末及配比

- 3.4.2 烧结温度对复合陶瓷刀具材料性能的影响

- 3.4.3 保温时间对复合陶瓷刀具材料性能的影响

- 3.5 微纳复合陶瓷刀具材料组成相分析

- 3.6 纳米颗粒含量对微纳复合陶瓷刀具材料性能及微观结构的影响

- 3.6.1 纳米TiC的含量对微纳复合陶瓷刀具材料性能及微观结构的影响

- 2的含量对微纳复合陶瓷刀具材料性能及微观结构的影响'>3.6.2 纳米ZrO2的含量对微纳复合陶瓷刀具材料性能及微观结构的影响

- 3.7 烧结工艺对ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料微观结构的影响

- 3.7.1 烧结温度对ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料微观结构的影响

- 3.7.2 保温时间对ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料微观结构的影响

- 3.8 ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料微观结构的TEM分析

- 3.9 ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料强韧化机理

- 3.10 本章小结

- 第4章 ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料的动态本构关系及切削仿真

- 4.1 ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料的动态本构模型

- 4.2 ATZ4微纳复合陶瓷刀具材料的SHPB实验

- 4.3 理论曲线与实验曲线的比较分析

- 4.4 ATZ4微纳复合陶瓷刀具的切削加工仿真

- 4.4.1 切削加工建模

- 4.4.2 刀具应力分布的模拟结果

- 4.4.3 材料断裂准则及预测结果

- 4.5 本章小结

- 第5章 ATZ4微纳复合陶瓷刀具车削300M钢的切削性能研究

- 5.1 ATZ4刀具切削性能及磨损机理研究

- 5.1.1 实验条件

- 5.1.2 ATZ4刀具车削300M钢的切削性能

- 5.1.3 ATZ4刀具车削300M钢的磨损机理

- 5.2 不同刀具车削300M钢的切削性能研究

- 5.2.1 实验条件

- 5.2.2 不同刀具的切削性能分析

- 5.2.3 切削力和切削温度分析

- 5.2.4 不同刀具的磨损破损特征及其损坏机理

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 论文主要创新点

- 6.3 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者攻读博士学位期间发表的学术论文及获得的奖励

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2cb16bfb6f1aaaf8ee142b2e.html