# 无背索曲塔曲梁斜拉桥受力性能研究

### 论文摘要

与常规无背索斜塔斜拉桥相比，无背索曲塔曲梁斜拉桥的主梁和主塔均为曲线，结构体系新颖复杂，塔梁构造细部处理、力学性能及长期效应行为特征独特。本文以东莞梨川大桥为研究背景，根据结构特点，对依托工程施工及使用阶段的力学性能进行了系统分析。主要研究内容如下：（1）基于有限元分析理论，针对无背索曲塔曲梁斜拉桥的结构特点，提出在结构整体静力有限元分析时对主梁、索塔、斜拉索、预应力束的建模方法，明确了在进行局部分析时对隔离体选择、隔离体块体单元及预应力束模拟的处理方法。（2）基于无背索曲塔曲梁斜拉桥受力特点，采用Midas分析软件建立全桥空间分析模型，分析了大桥主梁、斜拉索、预应力钢壳混凝土索塔在各工况下的力学性能及变化规律，提出优化钢壳中混凝土的应力分布状态方法。（3）针对塔梁墩采用固结方案特点，采用ANSYS实体模型建立了塔梁墩固结区3维有限元精细分析模型，揭示固结区结构最不利受力区域下应力水平，验证了采用温降法模拟预应力筋实际应力值的正确性。（4）针对索塔采用空心预应力钢壳混凝土结构特点，采用ANSYS建立了索塔典型施工节段局部精细分析模型，分析了钢壳混凝土在拉索作用下的平面内受力情况，明确了空心预应力钢壳混凝土索塔平面内顺桥向应力水平。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 问题的提出

- 1.4 本文主要研究内容和研究方法

- 第二章 无背索曲塔曲梁斜拉桥有限元分析理论与方法

- 2.1 有限元分析理论

- 2.2 无背索曲塔曲梁斜拉桥结构计算方法

- 2.2.1 整体计算

- 2.2.2 局部分析

- 2.2.3 稳定分析

- 2.3 本章小结

- 第三章 无背索曲塔曲梁斜拉桥静力分析

- 3.1 工程概况

- 3.1.1 主要技术指标

- 3.1.2 总体布置

- 3.1.3 主梁

- 3.1.4 斜拉索

- 3.1.5 索塔

- 3.1.6 塔梁结合段

- 3.1.7 主塔墩基础

- 3.2 有限元计算模型建立

- 3.2.1 计算模型

- 3.2.2 计算模型参数

- 3.2.3 施工阶段划分

- 3.3 施工阶段结构计算

- 3.4 成桥后结构计算

- 3.5 承载能力极限状态计算

- 3.6 正常使用极限状态计算

- 3.6.1 桥塔应力分析

- 3.6.2 拉索安全系数及应力幅计算

- 3.6.3 桥梁刚度计算

- 3.7 空间稳定性计算

- 3.8 基于整体分析结果的调整措施

- 3.9 本章小结

- 第四章 关键区域空间有限元分析

- 4.1 塔梁墩固结处空间有限元模型

- 4.1.1 局部计算模型位置的选取

- 4.1.2 有限元模型的建立

- 4.1.3 索塔有限元模型边界条件的模拟

- 4.1.4 主要材料及计算参数

- 4.1.5 计算荷载及组合

- 4.1.6 工况一：成桥状态局部静力分析

- 4.1.7 工况二：外索塔顺桥向静力分析

- 4.2 索塔锚固区节段分析

- 4.2.1 索塔钢壳混凝土节段实体模型

- 4.2.2 预应力钢壳混凝土索塔节段平面内受力分析

- 4.2.3 预应力钢壳混凝土索塔节段两侧温差分析

- 4.3 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间参与的项目

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].全混凝土无背索斜拉桥的运营安全分析[J]. 科学技术与工程 2019(33)

- [2].加劲索对大跨三塔铁路斜拉桥动力特性的影响研究[J]. 世界桥梁 2020(01)

- [3].典型低重心斜拉桥地震损伤特征试验研究[J]. 国防交通工程与技术 2020(02)

- [4].墩高对斜拉桥自振周期的影响[J]. 工程技术研究 2020(05)

- [5].非对称四“V”景观斜拉桥构思及设计[J]. 工程与建设 2020(03)

- [6].高低塔斜拉桥辅助墩的优化分析[J]. 深圳大学学报(理工版) 2020(04)

- [7].城市景观斜拉桥的设计索力优化技术研究[J]. 水电站设计 2020(02)

- [8].基于生命周期公路斜拉桥（20+2*30+20m）环境贡献综合研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(10)

- [9].S形曲线斜拉桥非线性静风稳定性分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(05)

- [10].郑万铁路转体斜拉桥成功转体[J]. 安装 2018(12)

- [11].斜拉桥减震研究探析[J]. 广东建材 2019(01)

- [12].斜拉桥成桥索力优化方法研究综述[J]. 中国公路学报 2019(05)

- [13].斜拉桥的发展现状及常见问题浅析[J]. 居业 2017(11)

- [14].斜拉桥主塔的拼装测量[J]. 山西建筑 2016(36)

- [15].上地斜拉桥成桥状态和施工控制分析研究[J]. 青海交通科技 2016(06)

- [16].部分斜拉桥索梁活载比计算公式的推导[J]. 公路 2016(11)

- [17].CFRP索斜拉桥地震波行波效应分析[J]. 工程与建设 2016(05)

- [18].双斜塔斜拉桥结构设计要点分析[J]. 城市道桥与防洪 2017(01)

- [19].浅谈斜拉桥的基本概况及发展前景[J]. 河南建材 2016(05)

- [20].山区超高三塔斜拉桥结构设计探讨[J]. 交通科技 2017(03)

- [21].部分斜拉桥整体变温和索梁温差效应分析[J]. 四川建材 2017(04)

- [22].岩溶地区曲塔斜拉桥的设计总结[J]. 江西建材 2017(20)

- [23].曲率半径对曲线斜拉桥力学性能的影响分析[J]. 铁道建筑 2017(06)

- [24].曲线斜拉桥地震响应分析[J]. 西南公路 2017(02)

- [25].基于能量法的斜拉桥纵向1阶自振周期简化计算[J]. 中国公路学报 2017(07)

- [26].大跨度曲线斜拉桥地震动最不利入射角度研究[J]. 四川建筑 2017(04)

- [27].三塔斜拉桥结构刚度参数敏感性研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(08)

- [28].独塔部分斜拉桥动力特性的参数分析研究[J]. 福建交通科技 2017(04)

- [29].加拿大尼皮贡河斜拉桥[J]. 世界桥梁 2016(01)

- [30].让课堂充满快乐——评校本课程《走近斜拉桥》[J]. 成才 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2cc0e1bc00dfc8227dda4c9a.html