# 考虑电压稳定的无功优化研究及其实现

### 论文摘要

电网跨地区互联和电力市场的快速发展在带来显著经济效益的同时，也对电力系统经济、安全、稳定运行提出了更高的要求。传统的无功优化通常考虑的仅仅是提高电网的电压质量和降低网损，当系统的传输容量有足够的裕度时，这种只考虑经济效益和基本运行约束的做法是适当的。然而，随着电力系统的不断发展，负荷迅速增加，远方电源供电比重增大，以致在负荷高峰时传输容量有可能接近极限，增加了出现电压崩溃并发展为全网性事故的可能性。因此，协调电力系统的经济性、安全性于一体显得尤为重要。 本文结合实际电网，提出了考虑电压稳定约束的无功优化，定义了电压稳定约束电压下限及动态无功储备的概念，计算出保证电网电压稳定的关键母线节点电压下限和机组动态无功备用率，提供给无功优化控制系统，作为电压控制计算的约束条件，利用已有AVC系统的控制手段，实现了两者的协调，从而保证系统电压稳定性的同时具有较高的电压质量。 本文采用连续潮流法进行电压稳定性分析，可以得到全网的PV曲线，清晰的看到电压随负荷的变化曲线，使得对全网电压稳定裕度和电压稳定性有了一个全面具体的了解。并详尽的分析了无功优化设备的调节对电压稳定性的影响。 由于考虑到实际电力系统的规模和在实际应用中对软件计算时间的要求，本文采用了原对偶内点法进行优化，保证了实际应用的可行性。 通过实际应用表明，本文提出的方法较好的平衡了系统的经济性和安全性，优化后控制设备动作合理，能够在保证一定的电压稳定裕度的基础上有效的降低系统网损，进一步的提高电压质量，在福建电网中取得了成功的应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题研究的相关背景

- 1.1.1 无功优化研究的意义

- 1.1.2 电压稳定研究的意义

- 1.2 无功优化研究的现状

- 1.2.1 无功优化模型

- 1.2.2 无功优化算法

- 1.2.2.1 运筹学方法

- 1.2.2.2 人工智能方法

- 1.3 电压稳定研究的方法

- 1.4 本文的研究意义

- 1.5 本文的主要内容

- 第二章 无功优化与电压控制

- 2.1 引言

- 2.2 无功优化的特点

- 2.3 电压与无功的关系

- 2.4 有功网损与无功的关系

- 2.5 常见的无功优化设备

- 2.6 无功优化控制模式

- 2.6.1 电压无功分散控制模式

- 2.6.2 电压无功集中优化控制模式

- 2.7 本章小结

- 第三章 连续潮流法电压稳定性分析

- 3.1 引言

- 3.2 连续潮流法

- 3.2.1 弧长连续潮流法

- 3.2.2 连续潮流法的关键环节

- 3.2.3 发电机最大励磁限制对电压稳定性的影响

- 3.2.4 求取静态电压稳定裕度的计算条件

- 3.2.5 连续潮流的计算步骤和流程

- 3.3 算例仿真

- 3.4 应用实例

- 3.5 本章小结

- 第四章 原-对偶内点法无功优化

- 4.1 引言

- 4.2 原-对偶内点法

- 4.3 原-对偶内点法无功优化

- 4.3.1 无功优化的模型

- 4.3.2 无功优化控制变量

- 4.3.3 控制变量的改变对导纳矩阵的影响

- 4.4 仿真分析

- 4.5 无功优化对电压稳定的影响

- 4.5.1 并联补偿设备对电压稳定性的影响

- 4.5.2 OLTC对电压稳定性的影响

- 4.5.3 发电机对电压稳定性的影响

- 4.6 本章小结

- 第五章 考虑电压稳定约束的无功优化在福建省网的实现

- 5.1 引言

- 5.2 电压稳定约束电压下限

- 5.3 动态无功储备

- 5.4 考虑电压稳定约束的无功优化模型

- 5.4.1 目标函数

- 5.4.2 等式约束条件

- 5.4.3 不等式约束条件

- 5.4.4 考虑电压稳定约束的无功优化流程

- 5.5 考虑电压稳定约束的无功优化在福建省网的实现

- 5.5.1 福建电网的现状

- 5.3.2 考虑电压稳定约束的无功优化系统

- 5.3.3 福建省网应用结果及分析

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 不足和前景展望

- 参考文献

- 读研期间发表的论文和参与的科研项目

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于相关增益的电压稳定关键注入区域识别[J]. 电工技术学报 2018(04)

- [2].刍议电力系统的电压稳定及控制[J]. 中国高新区 2017(20)

- [3].考虑直流调制的交直流系统中长期电压稳定协调控制[J]. 电力系统自动化 2019(22)

- [4].多直流馈入背景下综合考虑调峰和电压稳定的上海电网开机方式研究[J]. 电网与清洁能源 2016(10)

- [5].基于灰色关联分析法的电压稳定故障筛选与排序[J]. 中国电力 2017(04)

- [6].改善电力系统局部电压稳定指标精度的策略探讨[J]. 中国高新技术企业 2015(26)

- [7].浅谈电力电压稳定及控制的重要性[J]. 科技创业家 2013(17)

- [8].有载调压变压器对电压稳定的影响综述[J]. 变压器 2012(02)

- [9].基于准稳态模型的中长期电压稳定轨迹多项式逼近方法[J]. 电力系统自动化 2020(08)

- [10].计及电压稳定约束的含风电区域电网调度域划分[J]. 东北电力大学学报 2020(03)

- [11].关于电网电压稳定的几点思考[J]. 电子制作 2013(24)

- [12].基于局部指标法的电压稳定薄弱节点辨识与紧急控制[J]. 学术动态 2009(02)

- [13].大干扰概率电压稳定评估方法的研究[J]. 中国电机工程学报 2009(19)

- [14].风力场中并网点电压稳定控制技术研究[J]. 电源学报 2020(02)

- [15].基于广域信息的电压稳定在线评估与无功电压协调控制方法[J]. 现代电力 2018(01)

- [16].基于FPGA的静止电压稳定优化器设计[J]. 计算机测量与控制 2015(04)

- [17].电力系统节点电压稳定指标的研究[J]. 电网技术 2010(03)

- [18].有载调压变压器对电压稳定的影响研究[J]. 变压器 2012(04)

- [19].基于局部电压稳定指标的电压/无功分区调节方法[J]. 电网技术 2012(07)

- [20].电压稳定机理研究分析[J]. 知识经济 2011(09)

- [21].基于曲面二次标准型逼近的最近电压稳定临界点求取方法[J]. 电力系统自动化 2016(02)

- [22].一种计算电压稳定边界的两阶段潮流方法[J]. 电力自动化设备 2013(03)

- [23].基于局部电压稳定指标的裕度灵敏度分析及应用[J]. 电力自动化设备 2012(04)

- [24].负荷控制在孤网电压稳定中的应用[J]. 中国高新技术企业 2011(10)

- [25].试论电力电压稳定及控制的重要性[J]. 科技传播 2010(05)

- [26].一种利用潮流追踪的电压稳定紧急控制方法[J]. 中国电机工程学报 2008(01)

- [27].风速相关性产生新方法及对电网电压稳定影响[J]. 电力系统及其自动化学报 2018(03)

- [28].一种适用于风电并网系统的多指标加权电压稳定快速判别指标[J]. 东北电力技术 2013(01)

- [29].基于广域测量系统的电压稳定指标[J]. 电网技术 2011(04)

- [30].考虑负荷增长和预想事故的电压稳定安全评估[J]. 电力科学与工程 2011(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2cd0b7ca1f77e3c40aeb9b85.html