# 多胺固化剂的Mannich改性研究

### 论文摘要

环氧树脂因其具有优良的耐腐蚀性、电气绝缘性、物理机械、粘结等性能,被广泛应用在防腐涂料、电子、机械制造、航海、航空航天等多个领域。固化剂是环氧树脂体系必不可少的组分,环氧树脂固化物的性能在很大程度上都是由固化剂的性能决定的,因此,开发新的固化剂是改进环氧树脂性能、拓宽其应用领域的重要途径。多胺固化剂是使用最早、用量最大的环氧树脂固化剂,该类固化剂多数为粘度很低的液体,使用时极为方便。多胺固化剂活性高,能快速固化环氧树脂,可以常温快速粘结金属、木材、塑料和陶瓷等材料。但多胺固化剂存在挥发性大、毒性大、固化放热剧烈、配比要求严格等缺点,通过改性能有效克服这些不足。多胺的改性方法有很多,Mannich缩合是一种比较简单而有效的改性方法,它是利用酚、醛、胺的缩合反应,达到对多胺进行改性的目的。Mannich缩合的产物又称酚醛胺,它具有能在低温、潮湿环境下固化环氧树脂的优点,在室温、低温环氧树脂固化剂品牌中占有重要的位置,同时酚醛胺也广泛应用于重防腐行业。本文针对酚醛胺的合成,系统的讨论了原料配比以及胺与酚的种类对酚醛胺的物理性能、固化物性能的影响。结果表明：增加酚或胺的量,能减小产物粘度；增加酚或醛的量,能降低产物胺值,通过调整酚、醛、胺之间的比例,可以得到粘度与胺值都较为合适的酚醛胺固化剂。增加酚中芳环的烃基取代基长度,可以提高固化物的物理机械强度,但取代基过大的酚(如腰果酚),其反应产物的固化物性能会下降。为了克服环氧树脂/酚醛胺体系脆性大的不足,特地合成了一种增韧剂。该增韧剂无色、低味,与环氧树脂相溶性好。加量为5%时,能使体系的冲击强度提高125%,增韧效果远大于加等量的商业增韧剂CTBN。与此同时,加量为5%时对体系拉伸强度不产生影响,而且造价又低廉,极具商业潜在价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 环氧树脂体系的概述

- 1.1 引言

- 1.2 环氧树脂体系的组成

- 1.2.1 环氧树脂

- 1.2.2 固化剂

- 1.2.3 其它助剂与填料

- 1.3 多胺固化剂特性及其改性

- 1.3.1 多胺固化剂的特性

- 1.3.2 固化机理

- 1.3.3 多胺固化剂的改性

- 1.4 Mannich反应改性多胺

- 1.4.1 Mannich反应的发展概述

- 1.4.2 酚醛胺的合成工艺

- 1.5 本课题的研究目的与思路

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验药品

- 2.2 样品制备

- 2.2.1 酚醛胺的制备

- 2.2.2 固化样品的制备

- 2.2.3 分析测试

- 第3章 结果与讨论

- 3.1 固化剂合成工艺及原料配比影响的探讨

- 3.1.1 合成工艺探讨

- 3.1.2 原料的配比对产物物理性能的影响

- 3.2 不同胺与酚对产物的影响

- 3.2.1 对粘度与胺值的影响

- 3.2.2 对光泽的影响

- 3.3 固化剂用量的确定

- 3.4 红外跟踪

- 3.5 力学性能检测

- 3.5.1 拉伸性能

- 3.5.2 弯曲性能

- 3.5.3 冲击性能

- 3.6 增韧研究

- 3.6.1 对粘度的影响

- 3.6.2 对固化影响

- 3.6.3 对力学性能的影响

- 3.6.3.1 冲击性能

- 3.6.3.2 拉伸与弯曲性能

- 3.6.4 SEM和Tg

- 3.6.5 与CTBN的增韧对比总结

- 第四章 论文总结

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].苯炔与Mannich碱反应制备稠合四氢喹啉[J]. 石河子大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [2].不对称催化脱羧-Mannich反应的研究进展[J]. 辽宁化工 2017(06)

- [3].Mannich反应在油田化学品中的应用[J]. 精细化工中间体 2016(03)

- [4].姜黄素Mannich碱的合成及抑菌活性[J]. 有机化学 2014(11)

- [5].金鸡纳碱及其衍生物在不对称Mannich反应中的应用[J]. 广州化工 2012(03)

- [6].氨基磺酸催化吲哚Mannich反应绿色合成芦竹碱[J]. 农药 2012(06)

- [7].一种Mannich碱缓蚀剂的合成及评价[J]. 应用化工 2010(10)

- [8].以二氯甲烷为溶剂对乙酰基二茂铁Mannich反应的研究[J]. 化学工程 2009(07)

- [9].葛花中尼泊尔鸢尾异黄酮的Mannich碱衍生物合成[J]. 中草药 2008(03)

- [10].去甲氧基姜黄素Mannich碱衍生物的合成及体外抗肿瘤活性研究[J]. 中国药物化学杂志 2014(04)

- [11].Mannich碱型缓蚀剂的合成[J]. 化学与生物工程 2013(08)

- [12].岩白菜素的Mannich反应[J]. 云南中医学院学报 2008(02)

- [13].氨基磺酸催化的Mannich反应合成β-氨基酮[J]. 化学试剂 2008(04)

- [14].木质素磺酸盐Mannich碱钻井液处理剂的合成与性能研究[J]. 钻井液与完井液 2010(04)

- [15].季铵化Mannich碱缓蚀剂的复配性能研究[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2010(03)

- [16].Mannich反应在聚氨酯中的应用[J]. 聚氨酯工业 2008(06)

- [17].含3-二甲基氨基苯丙酮Mannich碱缓蚀剂合成与评价[J]. 石油化工腐蚀与防护 2013(04)

- [18].一种Mannich碱类缓蚀剂合成的研究[J]. 化工技术与开发 2008(09)

- [19].树脂型Mannich碱复合缓蚀剂的制备及缓蚀机理研究[J]. 当代化工研究 2017(06)

- [20].靛红衍生的硝酮与酮亚胺的不对称直接氮杂插烯Mannich反应[J]. 化学学报 2017(10)

- [21].木犀草素Mannich碱衍生物的合成及其抗癌活性[J]. 中国新药杂志 2011(08)

- [22].白杨素Mannich碱衍生物的合成及其抗癌活性[J]. 沈阳药科大学学报 2010(06)

- [23].浅谈Mannich反应在油田化学中的应用[J]. 新疆石油科技 2014(02)

- [24].Mannich反应合成3,6(8)-二取代-2,4-二氢-1,3-苯并□嗪及其杀菌活性[J]. 应用化学 2013(09)

- [25].一种苄叉丙酮Mannich碱缓蚀剂的合成及其缓蚀性能[J]. 材料保护 2012(06)

- [26].有机催化不对称Mannich反应[J]. 化学进展 2008(01)

- [27].Mannich反应制备壬基酚改性胺固化剂[J]. 化学工程师 2010(08)

- [28].芳香醛、苯乙酮和对硝基苯胺一锅法合成Mannich碱[J]. 广州化工 2015(01)

- [29].反相乳液中St-g-AM共聚物的Mannich反应[J]. 大连工业大学学报 2008(04)

- [30].PPh_3催化Mannich反应机理的密度泛函研究[J]. 分子科学学报 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2cd83b1233e869b5b3dc7533.html