# 基于盲源分离和人工免疫的旋翼故障诊断

### 论文摘要

直升机状态与使用监测系统（HUMS）是近年来直升机领域备受重视的技术，对于提高直升机的安全性、可靠性以及降低维护成本起着重要的作用。旋翼系统作为直升机的升力和操纵机构，对直升机的飞行安全起着至关重要的作用，也是直升机HUMS技术研究的主要对象之一。建立高效的旋翼系统故障诊断模型是对直升机HUMS系统的重要发展和完善。然而旋翼系统的特殊性导致其故障监测的难度极大，很难直接对旋翼进行故障监测。利用机体振动信号诊断旋翼故障为旋翼系统的故障诊断开辟了新的途径。本文探索通过机体振动信号对直升机旋翼系统多种不平衡故障进行诊断，利用较为新颖且在直升机故障诊断领域鲜有涉及的盲源分离技术结合人工免疫系统，建立起新的直升机旋翼不平衡故障诊断模型。本文的具体内容如下：（1）通过仿真实验证明盲源分离技术在分离多重信号混合以及除噪方面的可行性和优势。分别对欠定和非欠定情况下的盲源分离进行对比实验，并且利用加入虚拟噪声的方法检验盲源分离技术的降噪效果，利用性能指标对两种算法进行对比。（2）对旋翼不平衡单一和复合故障进行独立分量分析（ICA）估计基的直接特征提取，分别用特征矩阵的联合近似对角化法（JADE和基于负熵的ICA固定点算法（fastICA）两种盲源分离技术最为常用的方法进行比较。（3）在提取特征后，先利用故障诊断方面较为成熟的BP神经网络分别对旋翼单一故障、复合故障和故障程度进行模式识别，经测试，均得到较高的诊断准确率。说明特征提取的优良性。然后建立基于人工免疫系统的诊断模型，和BP神经网络进行对比，证明其具有较高的诊断效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 图表清单

- 符号注释表

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 旋翼系统故障诊断的发展及研究现状

- 1.2.1 直升机 HUMS 系统的发展及应用概况

- 1.2.2 旋翼故障诊断的研究现状及难点

- 1.3 盲源分离理论研究及应用现状

- 1.4 人工免疫系统的研究及应用现状

- 1.5 本文的研究思路和内容设置

- 第二章 盲源分离理论与算法

- 2.1 引言

- 2.2 盲源分离的几种模型

- 2.2.1 信号盲源分离的定

- 2.2.2 盲源分离的模型

- 2.2.3 盲源分离模型的可辨识与不确定性

- 2.2.4 盲源分离的等变化性

- 2.3 盲源分离算法

- 2.3.1 目标函数

- 2.3.2 优化算法

- 2.3.3 几种典型的盲源算法

- 2.4 小结

- 第三章 基于盲源分离的多源信号分离及除噪

- 3.1 引言

- 3.2 直升机 BSS 整体解决方案

- 3.3 盲源信号分离

- 3.3.1 无噪声的仿真信号分离

- 3.3.2 BSS 的消噪性能

- 3.4 小结

- 第四章 基于 BSS 的试验数据特征提取

- 4.1 引言

- 4.2 试验简述

- 4.3 数据的预处理

- 4.4 特征提取

- 4.4.1 基于 ICA 估计基的特征向量提取原理

- 4.4.2 基于 ICA 估计基的不平衡故障特征提取

- 4.5 小结

- 第五章 基于 BSS-BP 的故障诊断

- 5.1 引言

- 5.2 基于 ICA-BP 神经网络诊断

- 5.3 基于 BP 神经网络直升机旋翼不平衡诊断

- 5.4 小结

- 第六章 基于人工免疫系统的故障诊断

- 6.1 引言

- 6.2 自然免疫系统

- 6.3 人工免疫系统的基本原理

- 6.4 人工免疫主要算法

- 6.4.1 一般免疫算法

- 6.4.2 阴性选择算法

- 6.4.4 免疫网络算法

- 6.5 人工免疫系统用于故障模式识别分类

- 6.6 基于 ICA-AIS 直升机旋翼不平衡故障诊断

- 6.7 小结

- 第七章 结束语

- 7.1 总结

- 7.2 后期的展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

- 附录

### 相关论文文献

- [1].一种轻型旋翼的结构设计及优化[J]. 科技风 2019(35)

- [2].四旋翼自悬停系统的设计与实现[J]. 中国仪器仪表 2019(12)

- [3].共轴双旋翼气动特性数值仿真研究[J]. 机械科学与技术 2020(02)

- [4].四旋翼飞行器自适应收缩反步控制[J]. 电光与控制 2020(01)

- [5].旋翼无人机在特种设备巡检技术中的设计与应用[J]. 机电一体化 2019(05)

- [6].基于反步法四旋翼自适应飞行控制器设计[J]. 舰船电子工程 2020(01)

- [7].基于开源飞控的四旋翼航拍飞行器的组装与调试[J]. 科技与创新 2020(03)

- [8].四旋翼飞行器飞行控制技术综述[J]. 航空兵器 2020(01)

- [9].旋翼无人机六自由度飞行测试系统设计与应用[J]. 计算机应用与软件 2020(03)

- [10].面向目标对峙跟踪的四旋翼协同编队控制方法[J]. 无人系统技术 2020(01)

- [11].纵列式直升机双旋翼气动特性分析[J]. 航空工程进展 2020(02)

- [12].螺旋桨滑流对自转旋翼气动特性影响分析[J]. 航空工程进展 2020(02)

- [13].变转速刚性旋翼振动载荷分析[J]. 中国新技术新产品 2020(04)

- [14].电动多旋翼飞行器在农业领域中的应用研究[J]. 南方农机 2020(07)

- [15].无人机共轴双旋翼气动特性分析[J]. 山西电子技术 2020(02)

- [16].基于多旋翼无人机的500kV架空输电线路巡视技术[J]. 湖北电力 2019(06)

- [17].多旋翼飞行器涡环状态数值模拟[J]. 航空动力学报 2020(05)

- [18].多旋翼无人机在油田生产管理中的应用探索[J]. 化学工程与装备 2020(04)

- [19].基于干扰观测器的四旋翼飞行器反步控制研究[J]. 计算机仿真 2020(04)

- [20].四旋翼无人机地面站软件系统的设计与实现[J]. 计算机时代 2020(05)

- [21].旋翼无人机位姿控制与自主返航技术[J]. 设备管理与维修 2020(09)

- [22].一种旋翼无人机发射灭火装置设计研发[J]. 林业机械与木工设备 2020(07)

- [23].基于视觉图像的四旋翼无人机飞行控制研究[J]. 激光技术 2020(04)

- [24].多旋翼无人机自主巡检关键技术研究[J]. 机电信息 2020(18)

- [25].四旋翼无人机的应用与发展综述[J]. 广西农业机械化 2020(02)

- [26].微型四旋翼飞行器最佳旋翼间距布局研究[J]. 计算力学学报 2020(04)

- [27].共轴刚性旋翼桨尖间距建模与参数影响研究[J]. 动力学与控制学报 2020(04)

- [28].自旋三旋翼飞行器的概念设计研究[J]. 现代防御技术 2020(04)

- [29].基于虚拟场景自动构建的四旋翼仿真测试系统[J]. 传感器与微系统 2020(09)

- [30].智慧农业中基于视觉的简易四旋翼无人机设计[J]. 江苏科技信息 2020(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2cf5cc58dbbc1b4a4ad7ffb9.html