# 新型Ni催化剂上的乙二醇液相重整制氢反应研究

### 论文摘要

乙二醇液相重整反应（Aqueous Phase Reforming,APR）是一条极具发展潜力的制取H2和低碳烷烃等替代能源的新路线。Ni催化剂不但价格低廉,而且具有较强的C-C键断裂能力和较高的水煤气变换反应活性,所以Ni催化剂在APR反应中的应用受到了催化工作者的广泛关注。本文系统研究了一种新的催化剂制备方法对Ni催化剂催化性能的影响。采用制备传统Raney Ni催化剂用量的1/10的碱抽提Raney Ni-Al合金,得到了一种新型的不易着火的NP Ni催化剂（Non-pyrophoric Ni）。表征结果显示,NP Ni催化剂主要由金属态的Ni以及水铝矿和三羟铝石等Al（OH）3物相组成,该催化剂可以看成是Ni-Al（OH）3复合催化剂。在乙二醇液相重整反应100h后,催化剂中的水铝矿和三羟铝石转变成片状的薄水铝石,同时Ni晶粒增大并且金属态的Ni部分发生氧化生成Ni（OH）2。在相同的反应条件下,由于水合氧化铝对Ni晶粒的稳定作用,在NP Ni催化剂上乙二醇转变成气体产物的转化率比之Raney Ni催化剂高40-52%。在NP Ni催化剂上具有较高的H2选择性,并且气体产物中的CO浓度较低,是因为水合氧化铝的存在有利于水的活化解离从而促进了水煤气变换反应。采用与NP Ni催化剂相同的制备方法抽提急冷Ni-Al合金,得到了NPRQ Ni（Non-pyrophoric Rapidly Quenched Ni）催化剂。在乙二醇液相重整反应中,由于NPRQ Ni催化剂具有较高的活性比表面,在NPRQ Ni催化剂上的催化活性比之RQNi催化剂提高了一倍;由于水合氧化铝对NPNi催化剂的稳定作用等抑制了Ni催化剂的氧化和流失,使得NP Ni催化剂在反应100h后仍能保持82%的初活性。采用浸渍法对NP Ni催化剂进行修饰,得到了NP NiSn催化剂。Sn修饰有利于H2的生成,在NP Ni7Sn催化剂上,当乙二醇液相重整反应达到稳态时,H2选择性可达85%,比之Raney Ni催化剂上升了80%左右。H2-TPD表征结果表明,添加Sn修饰后,NP NiSn催化剂中出现了新的活性位,而这些活性位可能是导致H2选择性上升的主要原因。在乙二醇液相重整反应中,以KOH作为CO2的吸收剂,采用一步法制取得到不含CO和CO2的高纯H2。在乙二醇水溶液中添加KOH可以明显提高H2的TOF值而降低烷烃的TOF值。当KOH的浓度为2 mol L-1时,H2的得率上升至151%,接近理论得率（167%）,气体产物中H2的含量可达到98%以上,其余气体为甲烷。这是因为K元素的存在有利于水煤气变换反应以及KOH吸收了CO2,从而促进了水煤气变换反应。KOH的添加还可以明显提高NP Ni催化剂的稳定性,在反应36h后,乙二醇的转化率仍为100%,比之反应刚开始时的转化率几乎没有变化;乙二醇转变成气体产物的转化率为90%,比之反应刚开始时只降低了5%。催化剂稳定性的提高可归因于K元素对Ni催化剂的稳定作用抑制了Ni晶粒的长大。

### 论文目录

- 目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 氢能源的意义

- 1.2 生物质资源

- 1.3 直接生物质制氢技术

- 1.4 来源于生物质的含氧烃类化合物重整制氢

- 1.4.1 水蒸汽重整（Steam Reforming,SR）

- 1.4.2 自热重整（Autothermal Reforming,ATR）

- 1.4.3 液相重整（Aqueous Phase Reforming,APR）

- 1.5 课题的提出与研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 试剂和药品

- 2.2 催化剂的制备

- 2.3 催化剂的表征

- 2.3.1 电感耦合等离子体发射光谱（ICP-AES）

- 2.3.2 氮物理吸附（BET）

- 2.3.3 X-射线粉末衍射（XRD）

- 2.3.4 扫描电子显微镜（SEM）和能量散射X-射线分析（EDX）

- 2.3.5 透射电子显微镜（TEM）

- 2.3.6 X-射线光电子能谱（XPS）

- 2.3.7 氢吸附

- 2-程序升温脱附（H2-TPD）'>2.3.8 H2-程序升温脱附（H2-TPD）

- 2.4 催化剂的活性评价

- 第三章 NP Ni催化剂上的乙二醇液相重整反应研究

- 3.1 Raney Ni和NP Ni催化剂的表征

- 3.1.1 物相组成

- 3.1.2 基本物理化学性质

- 3.1.3 孔结构

- 3.1.4 表面形貌

- 3.2 Raney Ni和NP Ni催化剂上的乙二醇液相重整反应性能比较

- 3.2.1 反应结果

- 3.2.2 催化剂的稳定性考察

- 3.3 反应100h后催化剂的表征结果

- 3.3.1 物相组成

- 3.3.2 微观结构

- 3.3.3 表面电子性质

- 3.4 反应条件的影响

- 3.5 讨论

- 3.6 小结

- 第四章 NPRQ Ni催化剂上的乙二醇液相重整反应研究

- 4.1 RQ Ni-Al合金的物相组成

- 4.2 RQ Ni和NPRQ Ni催化剂的表征

- 4.2.1 物相组成

- 4.2.2 基本物理化学性质

- 4.2.3 孔结构

- 4.2.4 微观结构

- 4.3 RQ Ni和NPRQ Ni催化剂上的乙二醇液相重整反应性能比较

- 4.4 反应100h后RQ Ni和NPRQ Ni催化剂的表征

- 4.4.1 孔结构

- 4.4.2 物相组成

- 4.4.3 微观结构

- 4.4.4 表面电子性质

- 4.5 小结

- 第五章 Sn修饰的NP Ni催化剂上的乙二醇液相重整制氢反应研究

- xSn催化剂的表征'>5.1 NP NixSn催化剂的表征

- 5.1.1 孔结构

- 5.1.2 体相组成

- 5.1.3 物相组成

- 5.1.4 表面形貌

- 5.1.5 表面电子性质

- 2-TPD谱'>5.1.6 H2-TPD谱

- 5.2 催化性能研究

- 7Sn催化剂的表征'>5.3 反应后NP Ni7Sn催化剂的表征

- 5.4 小结

- x化合物的高纯度H2的研究'>第六章 乙二醇液相重整一步法制取不含COx化合物的高纯度H2的研究

- 6.1 引言

- 2的研究'>6.2 NP Ni催化剂上一步法制取高纯度H2的研究

- 6.2.1 添加剂的选择

- 6.2.2 KOH浓度对NP Ni催化剂催化性能的影响

- 6.2.3 催化剂的稳定性考察

- 6.3 小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 硕士期间论文发表情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于废陶瓷的多孔陶瓷研制及其对Ni~(2+)的吸附性能[J]. 环境科学 2013(07)

- [2].Ni对金刚石磨具陶瓷结合剂性能的影响[J]. 材料导报 2012(04)

- [3].液化天然气储罐用9%Ni钢设计许用应力分析[J]. 石油化工设备 2012(06)

- [4].Ni对过共晶铝硅合金组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(22)

- [5].Ni含量对0Cr17Ni4Cu4Nb钢中逆转变奥氏体的影响[J]. 热加工工艺 2010(20)

- [6].负载Ni炭气凝胶的制备及结构性能研究[J]. 功能材料 2009(06)

- [7].浅谈陶瓷金属化电镀Ni的质量控制[J]. 真空电子技术 2009(05)

- [8].Ni~(2+)对槐叶苹叶片生理特征及亚显微结构的影响[J]. 环境科学 2008(08)

- [9].荔枝皮对重金属Ni~(2+)的吸附性能[J]. 环境工程学报 2014(06)

- [10].导电辊用Ni基非晶镀层的电沉积制备及其腐蚀与力学性能[J]. 中国科技论文 2013(02)

- [11].铬黑T流动注射法在线测定水样中的微量Ni(Ⅱ)[J]. 化学研究与应用 2013(04)

- [12].竹炭对废水中Ni(Ⅱ)的吸附性能研究[J]. 非金属矿 2012(02)

- [13].Ni基CeO_2复合镀层性能的研究[J]. 电镀与环保 2012(05)

- [14].华蟾素联合NI方案治疗中晚期非小细胞肺癌临床观察[J]. 山东医药 2011(09)

- [15].2-(2-喹啉)氮氧自由基构筑的Ni(Ⅱ)异自旋配合物的合成、结构和性质研究[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [16].Ni(Ⅱ)对壳聚糖的配位控制降解研究[J]. 药物生物技术 2011(06)

- [17].电解-电镀Ni粉对氧化物阴极性能的影响[J]. 真空科学与技术学报 2010(04)

- [18].氨基改性天然沸石的制备及其对Ni~(2+)的吸附行为[J]. 材料保护 2009(01)

- [19].凹凸棒石与Ni~(2+)的长期吸附作用[J]. 矿物学报 2009(02)

- [20].载体对Ni基催化剂活性和抗积炭性能的影响[J]. 稀土 2009(05)

- [21].钢渣对酸性含Ni(Ⅱ)废水的吸附-中和作用[J]. 环境工程 2009(06)

- [22].Ni掺杂型钙钛矿复合炭材料的制备及其催化性能[J]. 硅酸盐通报 2020(10)

- [23].Ni~(2+)络合萃取火焰原子吸收光谱间接测定萘普生的研究[J]. 分析科学学报 2014(02)

- [24].钐对Ni/膨润土催化性能的改性研究[J]. 非金属矿 2014(02)

- [25].脉冲电沉积高速Ni工艺研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2013(04)

- [26].9%Ni钢埋弧自动焊接头力学性能及微观组织分析[J]. 焊管 2013(08)

- [27].水化学条件对海泡石吸附重金属镍(Ni~(2+))离子的影响及其机制研究[J]. 能源环境保护 2012(04)

- [28].竹炭对水溶液中Ni(Ⅱ)的吸附[J]. 林业科学 2012(10)

- [29].放射性核素~(63)Ni(Ⅱ)在膨润土上的吸附[J]. 核化学与放射化学 2012(06)

- [30].极性分子多层修饰的金属Ni核心核壳微粒的电流变液[J]. 兵器材料科学与工程 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2d0c7a635c5acbbc63a7ed54.html