# 基于虚拟仪器技术的远程监测和电路故障诊断研究

### 论文摘要

远程监测及故障诊断技术是计算机技术、网络技术、信号分析以及故障诊断技术的结合,是生产发展的需要和科技发展的必然结果。近年来,国内外的设备状态监测与故障诊断技术也有很大的发展,可以有效的保证设备安全、稳定、长周期优质运行。随着科学技术的进步与发展,机械设备逐渐趋向于大型化、自动化、高速化和复杂化。虚拟仪器强调“软件就是仪器”的新概念,是在计算机为核心所组成的硬件平台上,利用其拥有显示功能的虚拟仪器控制面板,以软件实现测试分析功能的一种计算机仪器系统。虚拟仪器具有数据采集、数据分析处理、结果输出显示三大基本功能,而数据的实时自动采集是其最基本功能。基于虚拟仪器技术的远程监测系统的实现离不开软件开发平台,Labwindows/CVI软件开发平台采用简单直观的用户图形设计,是支持“所见即所得”的可视化交互技术。Labwindows/CVI开发环境单一,在对C语言的编辑、编译、连接和调试上采用模块化方式进行。其界面对象与C程序代码的通信属性和自身属性通过弹出式菜单定义。本文首先概述了课题的研究背景和研究意义,接着阐述了远程监测系统的设计与实现,虚拟仪器技术及应用发展趋势,介绍了Labwindows/CVI的虚拟仪器开发平台。最后,论述了对故障信号的分析及特征提取。本文研究工作的主要内容及关键技术如下:1)在远程监测和故障诊断系统的建设方面,对系统的结构模式和总体设计方案进行分析,选取C/S模式和B/S模式的混合模式作为系统的总体结构模式。2)研究虚拟仪器技术的软硬件环境、现状、发展趋势及开发平台。在此基础上,利用虚拟仪器技术开发设备远程监测与故障诊断系统,从而实现网络化的信号分析和故障诊断。3)针对远程监测出的故障信号,从时域分析、频域分析和时频域分析三个角度分别进行说明,并重点介绍了小波分析方法,研究基于小波分析的故障信号特征分析及提取的实现。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 课题研究的主要内容

- 1.3 本课题结构

- 第2章 远程监测系统的总体设计

- 2.1 系统模型

- 2.2 系统网络体系结构选型

- 2.2.1 C/S 模型

- 2.2.2 B/S 模型

- 2.2.3 C/S 和 B/S 两种结构的比较

- 2.3 软件平台的选择

- 2.3.1 操作系统

- 2.3.2 数据库的选择

- 2.4 基于虚拟仪器的远程监测系统结构

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于虚拟仪器技术的远程故障诊断平台的实现

- 3.1 虚拟仪器概述

- 3.1.1 虚拟仪器的产生

- 3.1.2 虚拟仪器技术的实质

- 3.1.3 虚拟仪器的特点

- 3.2 虚拟仪器的组成

- 3.2.1 硬件技术

- 3.2.2 软件技术

- 3.3 虚拟仪器的应用

- 3.4 LABWINDOWS/CVI

- 3.5 软件设计实现

- 3.5.1 现场工作站的设计

- 3.5.2 网络传输模块

- 3.5.3 数据库管理模块

- 3.5.4 远程诊断工作站

- 3.6 本章小结

- 第4章 远程故障信号特征分析与提取

- 4.1 信号特征选择与处理

- 4.2 线路故障信号分析方法

- 4.2.1 故障信号的时域分析方法

- 4.2.2 故障信号的频域分析方法

- 4.2.3 故障信号的时频分析方法

- 4.3 基于小波变换的电路故障特征提取方法

- 4.3.1 故障模式特征提取的方案设计

- 4.3.2 信号特征信息冗余的化简

- 4.3.3 小波包分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].水利测量中虚拟仪器技术的应用[J]. 科学技术创新 2020(10)

- [2].自动化专业“虚拟仪器技术”教学过程探索[J]. 科教导刊(中旬刊) 2018(02)

- [3].基于翻转课堂式《虚拟仪器技术》课程思考和实践[J]. 系统仿真技术 2016(04)

- [4].浅析虚拟仪器技术在农业中的应用[J]. 南方农机 2017(05)

- [5].基于虚拟仪器技术的测试系统的搭建[J]. 信息通信 2017(05)

- [6].虚拟仪器技术的新进展[J]. 时代农机 2015(05)

- [7].高职院校应用虚拟仪器技术的研究与实践[J]. 现代职业教育 2017(07)

- [8].浅谈虚拟仪器技术与应用发展[J]. 中国科技投资 2013(26)

- [9].基于虚拟仪器技术的电子信息专业课教学改革[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [10].虚拟仪器技术在石油测试设备中的应用[J]. 中国高新区 2017(21)

- [11].虚拟仪器技术在石油测试设备中的应用[J]. 电子世界 2016(15)

- [12].基于计算机的虚拟仪器技术的设计与应用[J]. 信息技术与信息化 2015(07)

- [13].基于虚拟仪器技术实验室的构建[J]. 电脑迷 2018(01)

- [14].虚拟仪器技术课程教学研究[J]. 人才培养与教学改革-浙江工商大学教学改革论文集 2010(00)

- [15].虚拟仪器技术在实验室建设中的应用[J]. 考试周刊 2014(A1)

- [16].虚拟仪器技术在农业中的应用[J]. 农业网络信息 2012(11)

- [17].NI与天津中德举行签约仪式,携手共建“虚拟仪器技术中心”[J]. 电子测量技术 2010(05)

- [18].虚拟仪器技术及其应用[J]. 企业技术开发 2010(23)

- [19].虚拟仪器技术在农业工程中的应用及发展研究[J]. 安徽农业科学 2009(28)

- [20].虚拟仪器技术在课程教学中的综合应用[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2009(S2)

- [21].虚拟仪器技术及其对现代军事装备发展的导向[J]. 国外电子测量技术 2008(02)

- [22].NI第四届全国虚拟仪器技术教师交流会在广州大连两地成功举办[J]. 测控技术 2008(10)

- [23].虚拟仪器技术在农机测试中的应用[J]. 农机使用与维修 2019(10)

- [24].一种基于虚拟仪器技术产品数量巡检仪的设计[J]. 科技与创新 2016(24)

- [25].虚拟仪器技术发展前景可期[J]. 仪器仪表用户 2014(01)

- [26].虚拟仪器技术在教学中的开发与应用[J]. 装备制造技术 2011(09)

- [27].通用串行总线在虚拟仪器技术中的应用研究[J]. 遵义师范学院学报 2008(01)

- [28].虚拟仪器技术在农业装备测控中的应用[J]. 仪器仪表学报 2008(06)

- [29].浅谈在实验教学中引入虚拟仪器技术的重要性[J]. 新课程学习(下) 2014(01)

- [30].不断发展中的虚拟仪器技术[J]. 科技资讯 2013(30)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2d204bf125d291c62665b4cc.html