# 碳热还原氮化规模化合成TiN粉末的表观动力学研究

### 论文摘要

本文采用热力学分析,XRD,TEM和全等温热重分析等分析方法对TiO2碳热还原氮化合成TiN粉末工艺进行了研究。通过全等温热重分析法研究了试样尺寸、投料数量以及氮气流量对TiO2碳热还原合成TiN粉末速率的影响;并设计制作了一台能够模拟工业化生产需要、实验室使用的氮化炉,在实验室内对TiN粉末进行了较大批量的制备,并对其进行了表征。通过热力学分析表明:TiO2碳热还原制备TiN粉末时,反应开始温度、炉内温度与炉内CO和N2的分压有关。随着炉内N2分压增加,CO分压降低,可以降低反应开始温度,在碳热还原制备TiN过程中,反应的最佳温度为1523K。以钛白粉-碳黑为原料利用碳热还原氮化法制备了TiN粉末,通过全等温热重分析测定了合成过程中失重率的变化,研究了试样尺寸,投料的数量,氮气流量对碳热还原氮化制备TiN速率的影响。结果表明:随着投料数量的减小,合成时间减小,合成速率增加;随着氮气流量的增大,CO分压的减小,有助于TiN粉末合成速率提高;随着试样尺寸的减小,能够提高反应速率,但是对合成速率的影响不大。利用XRD和透射电镜分析,研究了合成工艺中试样尺寸,投料数量,氮气流量对碳热还原氮化制备TiN粉末质量的影响,结果表明:投料数量的减少能够提高合成产物纯度,降低产物中杂质含量。随着试样数目的增加,合成产物中会出现Ti（C,N）物相。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 氮化钛结构、性质及应用

- 1.2.1 氮化钛结构

- 1.2.2 氮化钛的性质及应用

- 1.3 氮化钛粉末和氮化钛复合材料的制备现状

- 1.3.1 氮化钛粉末的制备方法

- 1.3.2 氮化钛复合材料的制备及研究现状

- 1.4 TiN 合成方法分析对比及碳热还原氮制备工艺研究

- 1.4.1 TiN 合成方法分析

- 1.4.2 碳热还原氮化制备T iN 粉末工艺研究现状分析

- 1.5 本课题研究背景及主要内容

- 1.5.1 研究背景

- 1.5.2 本论文研究的内容、目的及意义

- 2 碳热还原氮化热力学研究'>2 TiO2碳热还原氮化热力学研究

- 2.1 前言

- 2.2 TiN 合成的热力学分析研究

- 2.2.1 在CO 分压条件下，不同温度对反应合成相影响

- 2.2.2 一定温度下，气体分压的影响

- 2.3 Ti（C，N）合成反应的热力学分析研究

- 2.3.1 标准状态下热力学数据的分析

- 2.3.2 Ti（C，N） 固溶体生成反应的热力学分析

- 2.3.3 实际过程中的热力学分析

- 2.4 本章结论

- 3 实验用热重分析氮化炉设计制作

- 3.1 前言

- 3.2 工业电阻炉

- 3.2.1 工业电阻炉优点

- 3.2.2 工业用基本电阻炉特征及用途

- 3.3 全等温热重用氮化炉设计制作

- 3.3.1 氮化炉设计要求

- 3.3.2 全等温热重分析用氮化炉设计原理

- 3.3.3 氮化炉设计方案

- 3.3.4 制作调试

- 3.4 结论

- 2 碳热还原氮化动力学研究'>4 TiO2碳热还原氮化动力学研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 试样的制备

- 4.2.2 连续式等温热重实验方法

- 4.2.3 氮化过程的数学模型

- 4.2.4 有固态产物层生成的界面反应

- 2 碳热还原氮化动力学分析'>4.2.5 Ti02碳热还原氮化动力学分析

- 4.3 实验结果分析与讨论

- 2 碳热还原氮化等温热重实验分析理论'>4.3.1 Ti02碳热还原氮化等温热重实验分析理论

- 4.3.2 结果分析

- 4.4 本章结论

- 2 碳热还原氮化法制备氮化钛粉末工艺研究'>5 Ti02碳热还原氮化法制备氮化钛粉末工艺研究

- 5.1 前言

- 5.2 实验

- 5.2.1 原料

- 5.2.2 实验设备

- 5.2.3 实验方案

- 5.2.4 实验内容

- 5.2.5 试验工艺流程图

- 5.2.6 试验过程

- 5.3 结果分析

- 5.3.1 XRD 分析

- 5.3.2 TEM 分析

- 5.4 本章结论

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2d56a5a9068e274b01a5a2a6.html