# 燃烧法制备纳米氮化硼及氮化物复合材料

### 论文摘要

本文主要在常温常压或自生压条件下，通过适当控制反应条件，合成出了形貌、晶型不同的氮化硼和氮化物复合材料。通过对实验结果的分析并结合相关的文献报道，对它们的生长机理和影响条件进行了探讨。论文主要内容概括如下：1．以氧化硼（B2O3）和氨基钠（NaNH2）为原料，制备得到纯净的菱方氮化硼（rBN），温度较低（500～600℃）、产率较高（95％），为均一的正三角形纳米片。探讨了反应温度、时间和反应物配比对产物形貌和结晶度的影响。2．在低温和常压下以硼氢化钠（NaBH4）、NaNH2和溴为原料，通过固液界面反应制得片状六方氮化硼（hBN）。讨论了初始温度和原料配比对产物形貌和产率等的影响。3．初步尝试了燃烧法在制备氮化硼合复合氮化物方面的应用。以燃烧法在常温、常压或较低温度（400～600℃）和自生压条件下制备出组成均一的六方氮化硼（hBN）和立方氮化硼（cTiN）复合材料，初步讨论了反应机理。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 目录

- 第一章 文献综述和选题背景

- 1.1 引言

- 1.2 燃烧技术

- 1.3 纳米材料

- 1.4 氮化硼的性质和应用

- 1.5 氮化硼的制备方法概述

- 第二章 实验设备和测试方法

- 2.1 实验设备

- 2.2 测试方法

- 第三章 燃烧法合成菱方氮化硼和六方氮化硼

- 引言

- 3.1 燃烧法合成菱方氮化硼

- 3.1.1 原料的性质

- 3.1.2 实验方案及过程

- 3.1.3 实验结果表征与分析

- 3.1.4 产物影响因素

- 3.2 燃烧法合成六方氮化硼

- 3.2.1 原料的性质

- 3.2.2 实验方案及过程

- 3.2.3 实验结果表征与分析

- 3.2.4 反应影响因素及机理

- 第四章 燃烧法合成氮化物复合材料

- 4.1 燃烧法氮化硼-氮化钛之一:常温常压合成

- 4.1.1 原料的性质

- 4.1.2 实验方案及过程

- 4.1.3 实验结果表征与分析

- 4.1.4 热力学计算和空心球形成机理

- 4.2 燃烧法氮化硼-氮化钛之一:自生压合成

- 4.2.1 原料的性质

- 4.2.2 实验方案及过程

- 4.2.3 实验结果表征与分析

- 第五章 论文总结和展望

- 5.1 论文总结

- 5.2 回顾和展望

- 参考文献

- 附表1 本论文计算所用到的数据

- 硕士期间发表论文和专利目录

- 后记

### 相关论文文献

- [1].Ⅲ-族氮化物半导体的研究进展[J]. 化工技术与开发 2015(03)

- [2].抚顺页岩油中碱性氮化物的高分辨质谱表征[J]. 广东化工 2014(10)

- [3].静态氮气氛中合成金属氮化物[J]. 材料导报 2009(06)

- [4].负载型钴钼金属氮化物的制备及其表面化学研究[J]. 稀有金属材料与工程 2010(S2)

- [5].碱性氮化物喹啉对催化裂化产物氮分布的影响[J]. 石油炼制与化工 2017(04)

- [6].抚顺页岩油碱性氮化物的梯度富集及谱学分析[J]. 石油化工 2017(08)

- [7].[C_4mim]Br/ZnCl_2离子液体脱除油品中的氮化物[J]. 石油学报(石油加工) 2017(05)

- [8].改性活性炭吸附氮化物的机理研究[J]. 武汉工业学院学报 2010(04)

- [9].烷基化法脱除模拟柴油中氮化物的研究[J]. 精细石油化工 2017(02)

- [10].钛酸镧氧氮化物粉体的制备与表征[J]. 硅酸盐通报 2009(03)

- [11].催化裂化柴油氮化物分布及其加氢反应行为研究[J]. 石油炼制与化工 2018(04)

- [12].催化裂化汽油中的碱性氮化物及总硫含量分布[J]. 石化技术与应用 2013(06)

- [13].改性树脂对模拟油中碱性氮化物的脱除[J]. 化学工程师 2013(11)

- [14].聚乙烯亚胺萃取脱除模型燃油中氮化物的研究[J]. 武汉工程大学学报 2020(05)

- [15].典型有机氮化物对饮用水消毒卤乙腈生成量和耗氯量的影响[J]. 化学与粘合 2008(04)

- [16].抚顺页岩油碱性氮化物的脱除[J]. 当代化工 2011(08)

- [17].辽河焦化蜡油中碱性氮化物的脱除[J]. 化工进展 2011(S1)

- [18].电喷雾-傅立叶变换离子回旋共振质谱分析原油中的碱性氮化物[J]. 分析化学 2010(04)

- [19].脱除页岩油中碱性氮化物的工艺研究[J]. 石化技术与应用 2010(04)

- [20].三组元氮化物硬质膜的硬度研究进展[J]. 材料保护 2020(06)

- [21].高考常考金属氮化物知识小结[J]. 数理化解题研究(高中版) 2014(04)

- [22].有机氮化物在镍钼硫催化剂的表面吸附[J]. 武汉工程大学学报 2013(12)

- [23].宝明页岩柴油碱性氮化物的梯度富集及GC-MS分析[J]. 分析测试学报 2017(04)

- [24].氮化物半导体电子器件新进展[J]. 科学通报 2015(10)

- [25].非加氢脱除油品中碱性氮化物的研究进展[J]. 化学工业与工程技术 2013(05)

- [26].模型氮化物对邻二甲苯催化裂化反应的影响[J]. 燃料化学学报 2015(11)

- [27].铀氮化物晶体结构及电子结构[J]. 化学进展 2018(12)

- [28].新型氮化物、碳化物加氢催化剂制备及应用[J]. 当代化工研究 2017(05)

- [29].自蔓燃方法制备氮化物陶瓷粉体研究进展[J]. 硅酸盐通报 2010(06)

- [30].吸附剂表面性质对柴油碱性氮化物吸附脱除的影响[J]. 石油炼制与化工 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2d7da1ff6356f429916faed6.html