# 基于边缘提取的工业CT图像与CAD模型的比对算法研究

### 论文摘要

随着计算机辅助设计（Computer Aided Design, CAD）技术的迅速发展和人们对工业产品性能、外观等要求的不断提高,工业产品的设计越来越复杂,工件制造加工的难度也越来越大,如何评价分析工件的制造质量变得越来越重要。工件的制造误差分析是对其制造工艺评价和改进的重要环节。工业计算机断层成像（Computed Tomography, CT）技术是一种先进的无损检测技术,能够非接触、不破坏地检测工件内部结构和缺陷,在航天、航空、国防军工、铁路运输、机械制造等领域获得广泛应用。本文研究基于边缘检测的工业CT图像与CAD模型进行比对检测,从而分析工件制造误差的方法。为了实现二维工业CT图像与CAD图的比对,将CAD图通过CAD软件转换为BMP位图文件,并通过Facet模型提取工业CT图像的亚像素边缘。首先通过最小包围矩形确定缩放参数,再结合二者的质心和主方向确定旋转、平移参数实现粗配准,然后用奇异值分解-迭代最近点算法进行精配准。最后通过配准参数将CAD数据变换到工业CT图像原图上,在二者的误差处用彩色填充以便直观地显示误差。为了实现三维工业CT图像与CAD模型的配准,需要得到两个待配准特征点集。CAD模型采用STL格式,并将其网格进行细分后取三角网格的顶点作为待配准特征点集。对于工业CT图像,通过提取边缘面作为其特征点集。首先将工业CT体数据沿3个互相垂直的方向划分切片序列,然后对每个切片序列的切片图像逐个采用模板自适应细胞神经网络（Cell Neural Networks, CNN）提取边缘,重组得到对应方向的边缘体数据。最后将3个方向的边缘体数据按位或运算融合得到工件完整的边缘面体数据。从实验结果可以看出,本文方法能够快速地提取出三维工业CT体数据较为完整、真实的边缘面。由于三维工业CT图像与CAD模型之间存在较大的平移和旋转错位时,精配准的速度将非常缓慢,而且常导致精配准陷入局部收敛得到错误的匹配结果。因此本文首先结合主成分分析和最小包围盒的思想将边缘面数据与CAD模型实现粗配准。经过粗配准之后,再用奇异值分解-迭代最近点算法进行精配准,其中最近点对的求取用k-d树进行加速。最后,计算每一点对之间的距离,从而对制造误差进行分析,并用彩色云图直观地显示误差分布。实验结果表明,文中的方法能够实现工件的比对检测,自动化程度高、能直观显示误差分布且精度高。通过改进工业CT图像与CAD模型的比对检测方法,可将工业CT技术用于制造工艺分析与改进中。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 ICT图像边缘提取研究现状

- 1.3 测量数据与CAD模型的配准技术研究现状

- 1.3.1 初始（粗）配准技术

- 1.3.2 精确配准技术

- 1.4 课题研究的主要内容

- 2 比对问题描述及算法理论基础

- 2.1 比对流程及问题描述

- 2.1.1 比对流程

- 2.1.2 问题描述

- 2.2 对应空间点集的配准技术

- 2.2.1 迭代法

- 2.2.2 奇异值分解（SVD）

- 2.2.3 单位四元数法

- 2.3 无对应空间点集的配准技术

- 2.3.1 ICP算法

- 2.3.2 ICP算法的变型

- 2.3.3 其他算法

- 3 二维工业CT图像与CAD图的比对

- 3.1 引言

- 3.2 基于Facet模型的边缘提取

- 3.2.1 Facet模型

- 3.2.2 基于2D Facet模型提取CT切片图像边缘

- 3.3 二维ICT图像与CAD图的配准

- 3.3.1 主轴质心法粗配准

- 3.3.2 SVD-ICP精配准

- 3.3.3 最近点求取的k-d树加速

- 3.3.4 误差结果显示

- 3.4 实验结果及小结

- 4 基于细胞神经网络的三维工业CT体数据边缘面提取

- 4.1 细胞神经网络理论

- 4.2 基于CNN的图像边缘提取

- 4.3 模板自适应CNN及其在边缘提取中的应用

- 4.4 工业CT体数据的边缘面提取

- 4.5 实验结果及小结

- 5 三维工业CT边缘面数据与三维CAD模型的配准

- 5.1 引言

- 5.2 粗配准

- 5.2.1 PCA方法

- 5.2.2 修正方法

- 5.3 SVD-ICP精配准

- 5.4 误差分析与显示

- 5.5 实验结果及小结

- 6 总结与展望

- 6.1 研究工作总结

- 6.2 今后研究方向

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].冲压模具与CAD一体化课程的实施与改进[J]. 内燃机与配件 2019(24)

- [2].三维CAD技术在机械设计中的应用研究[J]. 居舍 2019(35)

- [3].公路桥梁勘察设计中CAD的应用[J]. 交通世界 2019(32)

- [4].基于CAD的综合管廊三维参数化设计[J]. 中国给水排水 2019(20)

- [5].浅析CAD软件在建筑制图中的应用[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [6].谈服装CAD技术在现代服装设计中的应用[J]. 轻工标准与质量 2019(06)

- [7].CAD技术在园林规划设计中的有效应用[J]. 现代园艺 2019(24)

- [8].以案例为基础的环境设计CAD课程教学初探[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(17)

- [9].中职校机械制图与CAD课程教学改革的有效性探究[J]. 湖北农机化 2019(24)

- [10].关于CAD教学引入建筑工程制图的实践与探索[J]. 建材与装饰 2020(04)

- [11].CAD教学中应用任务驱动法教学设计[J]. 电脑知识与技术 2019(35)

- [12].基于CAD在机械设计中应用的探索性研究[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [13].基于智能化产业发展需求的针织CAD课程教学改革[J]. 惠州学院学报 2019(06)

- [14].项目式教学法在《环境工程CAD》课程中的探索与实践[J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊) 2020(01)

- [15].信息化教学在工程制图和CAD教学中的应用[J]. 科技创新导报 2019(30)

- [16].CAD技术在机械设计与制造中的应用[J]. 南方农机 2020(02)

- [17].3D打印技术在汽车CAD课程中的应用探究[J]. 教育教学论坛 2020(08)

- [18].基于3D技术的高职机械制图与CAD课程测绘实训实施与研究[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [19].CAD技术在机械设计中的运用[J]. 企业科技与发展 2020(02)

- [20].新工科背景下机械制图与CAD课程思政的研究[J]. 农家参谋 2020(01)

- [21].浅谈高职院校机械制图与CAD一体化的教学模式改革[J]. 南方农机 2020(05)

- [22].实例教学法在中职建筑CAD教学中的应用价值分析[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [23].机械制图与CAD绘图融合一体化教学探索[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估) 2020(01)

- [24].以第二课堂为依托的安全工程专业CAD实践教学研究与探索[J]. 吉林化工学院学报 2020(04)

- [25].分层教学法在机械制图CAD教学中的应用探究[J]. 科技经济导刊 2020(03)

- [26].三维CAD技术在机械设计中的应用研究[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [27].计算机辅助设计CAD技术在机械设计及制造中的应用[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [28].“人工智能”视域下高职电气CAD课程改革研究[J]. 南方农机 2020(06)

- [29].土家族文化符号引入机电专业CAD课程教学研究[J]. 南方农机 2020(07)

- [30].多元化体验式教学在高职CAD课程中的研究[J]. 无线互联科技 2020(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2d82a8ffae188a5bf0cfa928.html