# 设置钢桁架转换层的框架—核心筒结构的弹性抗震性能分析

### 论文摘要

为了争取建筑物有较大空间、满足建筑体型多变性等功能要求,带转换层结构或设置转换构件越来越多地应用在结构设计中。设置钢桁架转换层的结构是一种竖向不规则的复杂高层建筑结构,它具有传力明确、传力途径清晰等优点,但构造和施工复杂,地震作用下可能会造成结构的软弱层和薄弱层,对抗震不利。本文的主要内容是研究钢桁架转换结构形式,文章安排如下：(1).建立二维的钢桁架转换层模型,并用有限元软件SAP2000进行分析,比较单层和叠层钢桁架转换层在竖向荷载作用下的静力性能,得出单层和叠层钢桁架的最优形式；通过改变钢桁架转换层上部结构的刚度和下部结构的刚度,分析了钢桁架在这两类刚度改变的情况下,对钢桁架转换层受力的影响；(2).为保证带转换层的高层建筑结构有合适的等效侧向刚度比,应使转换层上、下部主体结构刚度及变形特征尽量接近,尽量强化下部结构刚度、弱化上部结构刚度；(3).建立一栋带钢桁架的外钢框架一内混凝土核心筒的16层高的模型,采用SAP2000有限元软件,分析了其基本动力特性,包括自振周期、振型、振型参与系数、振型质量参与系数等；通过反应谱和时程分析,分析其在多遇地震作用下的地震反应,比较了其层位移、层间位移、层间位移角以及层剪力、层间剪力等方面的性能差异；最后研究了钢桁架转换层的杆件在时程波作用下的轴力；(4).建立三个模型,分别将钢桁架转换层设置在第三层、第六层、第九层,分析这三个模型的基本动力特性和抗震性能,对比这三个模型的周期、振型、层位移、层间位移和层间位移角以及剪力等方面的性能差异。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景及意义

- 1.2 转换层结构的研究现状

- 1.3 转换层的主要类型

- 1.4 转换层结构的发展趋势及研究中存在的问题

- 1.4.1 发展趋势

- 1.4.2 目前对桁架转化层结构研究存在的问题

- 1.5 本文的研究目的及主要内容

- 第二章 钢桁架转换层在竖向荷载作用下的静力性能分析

- 2.1 桁架转换层的设计原则

- 2.1.1 桁架转换层的主要类型

- 2.1.2 桁架转换层的结构布置

- 2.2 设置转换层的框筒结构

- 2.3 转换层结构的上部、下部的等效侧向刚度

- 2.4 桁架转换层结构的受力性能分析

- 2.4.1 单层与叠层钢桁架转换层受力性能比较

- 2.4.2 上部框架结构对桁架转换层的影响

- 2.4.2.1 上部框架结构的刚度变化对桁架转换层受力的影响

- 2.4.2.2 上部框架结构层数的选取对桁架转换层受力的影响

- 2.4.3 下部框架结构对桁架转换层的影响

- 2.4.3.1 下部框架柱的刚度变化对桁架转换层受力的影响

- 2.4.3.2 支承结构高度的选取对桁架转换层受力的影响

- 2.5 本章小结

- 第三章 设置钢桁架转换层的框架-核心筒结构的弹性抗震性能分析

- 3.1 计算模型的建立

- 3.1.1 工程概况

- 3.1.2 结构的有限元建模

- 3.1.2.1 模型简化

- 3.1.2.2 模型单元的选择

- 3.1.2.3 楼层的活荷载取值

- 3.1.2.4 阻尼的选取

- 3.1.2.5 地震波的选取

- 3.2 结构基本动力特性分析

- 3.2.1 模态分析理论

- 3.2.2 结构自振周期及振型

- 3.2.3 振型参与系数

- 3.2.4 等效侧向刚度

- 3.3 反应谱法分析

- 3.3.1 底部剪力法

- 3.3.2 反应谱法

- 3.3.3 反应谱分析特征

- 3.4 弹性时程分析

- 3.4.1 时程波的选取

- 3.4.2 弹性时程分析位移、位移角对比

- 3.4.3 反应谱分析与弹性时程分析对比

- 3.5 地震波作用对桁架转换层杆件的轴力的影响

- 3.6 本章小结

- 第四章 钢桁架转换层设置位置的变化对框架-核心筒结构的抗震性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 建立模型

- 4.3 钢桁架转换层设置高度的不同对结构动力特性的影响

- 4.3.1 对自振周期的影响

- 4.3.2 对振型的影响

- 4.3.3 对振型参与系数的影响

- 4.3.4 等效侧向刚度

- 4.4 钢桁架转换层设置高度的不同对结构位移的影响

- 4.5 钢桁架转换层设置高度的不同对结构层剪力的影响

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论及展望

- 5.1 主要结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位时期参与科研项目

### 相关论文文献

- [1].重型超大跨度站房钢桁架提升关键技术[J]. 国防交通工程与技术 2020(01)

- [2].超净高钢桁架栈桥原位静载试验[J]. 工程质量 2020(06)

- [3].大跨度变高度连续钢桁架桥设计[J]. 城市道桥与防洪 2020(08)

- [4].32m跨钢桁架在工程中的应用[J]. 住宅与房地产 2020(30)

- [5].起重受力不均衡 钢桁架坍塌致4死[J]. 劳动保护 2019(11)

- [6].某工展中心大跨钢桁架吊装关键技术研究[J]. 铁道建筑技术 2016(10)

- [7].坡道上空大跨度钢桁架安装施工[J]. 智能城市 2017(01)

- [8].大跨连体钢桁架整体提升施工技术[J]. 建筑技术 2017(02)

- [9].连续钢桁架桥结构整体节点应力分析[J]. 价值工程 2016(07)

- [10].钢桁架桥的设计分析与优化综述[J]. 山西建筑 2015(15)

- [11].钢桁架桥设计、制作质量控制分析[J]. 科技展望 2015(19)

- [12].大跨度转换钢桁架体外预加载施工技术[J]. 施工技术 2020(08)

- [13].某大跨双层钢桁架连廊设计及研究[J]. 工程建设与设计 2020(11)

- [14].内蒙古工业大学科技实验楼重型钢桁架设计[J]. 中国建设信息化 2020(15)

- [15].亚投行项目大跨度钢桁架–吊挂组合体系楼面逆拼装、三阶段整体提升技术[J]. 建筑技术 2020(08)

- [16].某钢桁架整体提升工程施工技术及关键措施研究[J]. 福建建设科技 2019(03)

- [17].城市环境钢桁架桥梁的设计要点分析[J]. 城市道桥与防洪 2018(01)

- [18].意大利一座钢桁架桥的维修加固[J]. 世界桥梁 2015(02)

- [19].试论可重复使用斜拉钢桁架高支模施工技术[J]. 黑龙江科技信息 2015(19)

- [20].可重复使用斜拉钢桁架高支模施工技术[J]. 建筑施工 2010(02)

- [21].大跨度单榀钢桁架整体提升施工技术[J]. 四川建材 2020(05)

- [22].某超限结构及连体钢桁架性能化设计[J]. 建筑结构 2019(20)

- [23].超重超高大跨度钢桁架高空原位拼装技术研究[J]. 建筑技术 2018(04)

- [24].某大跨度钢桁架屋盖结构提升施工分析[J]. 建筑结构 2016(23)

- [25].钢桁架桥防腐涂层寿命预测研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(10)

- [26].基于ANSYS钢桁架桥分析[J]. 广东建材 2017(03)

- [27].连续钢桁架桥中跨临时墩设置位置研究[J]. 城市道桥与防洪 2016(02)

- [28].大跨度重型钢桁架高空安装施工技术[J]. 建筑施工 2015(10)

- [29].超大截面大跨度高空钢桁架施工技术研讨[J]. 山西建筑 2015(32)

- [30].探讨可重复使用斜拉钢桁架高支模施工技术[J]. 科技致富向导 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2d902c4f478a3a5491b3e12a.html