# 锆催化剂上甘油与丙酮缩合制备异丙叉甘油研究

### 论文摘要

近年来,石油资源日益枯竭,节能减排压力空前大,各国加大了对生物质能源的研发和补贴投入,生物柴油产业得到迅猛发展。因为每生产9吨生物柴油大约副产1吨甘油,导致甘油产能过剩。2010年,全球甘油产量七成以上来源于生物柴油生产过程,目前甘油市场供应远大于需求。由于大量甘油不能及时利用,导致生物柴油生产成本高、难推广。因此开发基于甘油这个平台化合物制备化学品的新技术具有很高的商业价值和战略意义。甘油作为最简单的三元醇,可通过氧化、还原、卤化、缩酮（醛）和酯化等反应途径制备一系列高附加值化学品。本论文重点研究甘油与丙酮缩合制异丙叉甘油的缩酮反应,主要探讨金属氧化物催化剂和工艺条件的影响。论文首先考察了不同金属氧化物对甘油与丙酮缩合反应的催化活性,发现氧化锆催化活性最高。接着考察了催化剂制备方法、焙烧温度对催化剂活性的影响。在优选的Zr02-300上,考察反应温度、酮醇比和催化剂用量等因素对实验结果的影响。结果表明,在用量为5%wt（相对于甘油质量）的Zr02-300催化剂上,反应温度为70℃,丙酮与甘油摩尔比为10：1条件下反应1h,异丙叉甘油产率达75.6%。论文还考察了Zr02-300的重复使用性和抗水性。Zr02-300循环利用3次后,异丙叉甘油产率仅下降6%；抗水性实验表明,当使用90.0%wt甘油水溶液为原料时,异丙叉甘油产率为无水甘油作原料时的90%；当使用83.3%wt甘油水溶液为原料时,产率为无水甘油作原料时的80%。本论文还考察了负载型Zr02催化剂的多种载体以及分子筛硅铝比对其催化性能的影响,并考察了催化剂焙烧温度和负载量的影响。结果表明,在10%ZrO2/HZSM5（100）-450催化剂上,反应温度70℃,酮醇摩尔比10：1条件下反应1h,获得了85.5%的异丙叉甘油产率,明显高于相同反应条件下Zr02-300上的结果。该催化剂循环使用2次后,异丙叉甘油产率下降7%；而且它具有比Zr02-300更优良的抗水性：当反应体系采用83.3%的甘油水溶液为原料时,异丙叉甘油产率为74.0%,是无水甘油原料时产率的87%。本文还考察了连续加料方式对甘油与丙酮缩合反应的影响。通过改变加料速度和反应时间来控制总丙酮与甘油摩尔比。当酮醇比为较低的5：1时,在催化剂Zr02-300和10%ZrO2/HZSM5（100）-450上,可获得比一次性投料时高的异丙叉甘油产率产率,因此,连续加料有利于提高反应效率。最后,本文初步探讨了锆催化剂上甘油与丙酮缩合的反应机理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 甘油的开发利用

- 1.2.1 甘油选择性氧化

- 1.2.2 甘油氢解

- 1.2.3 甘油的卤化

- 1.2.4 甘油的酯化

- 1.2.5 甘油醚化

- 1.2.6 甘油制氢

- 1.2.7 甘油的其他利用

- 1.3 异丙叉甘油的研究进展

- 1.3.1 异丙叉甘油的结构与性质

- 1.3.2 异丙叉甘油的用途

- 1.3.3 异丙叉甘油的制备

- 1.4 本课题的研究内容及意义

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验试剂和仪器

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 催化剂的制备

- 2.3 催化剂的表征

- 2.3.1 催化剂的X射线粉末衍射（XRD）分析

- 2.3.2 催化剂的比表面测定（BET）

- 2.3.3 催化剂的热重法和差示扫描量热法表征（TG/DSC）

- 2.3.4 催化剂的扫描电镜分析（SEM）

- 2.3.5 催化剂的傅里叶红外表征（FT-IR）

- 2.4 实验方法

- 2.5 产物分析系统

- 2.5.1 相对摩尔校正因子

- 2.5.2 反应物及产物数据处理

- 第3章 结果与讨论

- 3.1 不同金属氧化物的催化性能比较

- 2催化甘油与丙酮缩合'>3.2 ZRO2催化甘油与丙酮缩合

- 2的催化性能'>3.2.1 不同方式制备ZrO2的催化性能

- 3.2.2 焙烧温度对反应的影响

- 3.2.3 反应温度对反应的影响

- 3.2.4 酮醇摩尔比对反应的影响

- 3.2.5 催化剂用量对反应的影响

- 3.2.6 催化剂表征结果与讨论

- 3.2.7 催化剂的可循环性、抗水性

- 3.3 分子筛负载锆催化甘油与丙酮缩合

- 3.3.1 不同载体的催化剂的催化性能

- 3.3.2 焙烧温度对反应的影响

- 3.3.3 负载量对反应的影响

- 3.3.4 催化剂的可循环性、抗水性

- 3.4 连续加料对反应的影响

- 3.5 机理探讨

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 附录A 攻读学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2da1ca89b5ea061ad2670099.html