# 风机叶轮用不锈钢低温性能研究及匹配焊材的研制思路

### 论文摘要

随着我国工业化进程的快速发展,风机被广泛应用于国民生产生活,医药、造纸、纺织、化纤、玻璃、煤矿、粮食、建筑行业、烟草、军工、酿酒、钢铁、发电、水泥、石化和污水处理等重要工业领域。对风机来说,叶轮是风机的关键部件,它的质量直接影响风机的使用环境和使用寿命。为扩大风机的应用领域,特别是低温工况下的应用。提高风机的整体质量及其使用寿命,并拓宽现有材料的应用范围,本文将对三种风机叶轮用高强度等级马氏体不锈钢（FV520（B）、0Cr13Ni5Mo、X21CrMoV121）母材和焊接接头的性能进行研究。本文通过热处理工艺试验,研究三种母材不同热处理工艺下的力学性能,特别是低温下的性能。进行金相组织观察,冲击断口分析,X射线衍射试验,硬度测试等,研究热处理工艺对材料组织和性能的影响。通过对比三种母材的综合性能,选出低温性能满足使用要求的一种母材及相应的热处理工艺,然后研究焊接接头的性能。应用常用焊接材料进行焊接试验,结果显示现有焊接材料的韧性不足。针对低温环境应用现状,提出新型匹配焊接材料的研究思路。通过对三种母材的热处理性能研究,可以得出以下结论：（1）0Cr13Ni5Mo钢1000℃淬火保温30min后空冷,620℃一次回火保温2h,然后600℃二次回火保温2h工艺,综合性能较好；（2）FV520（B）钢在不同温度下时效,1050℃固溶保温1h后进行850℃保温2h后油淬,再进行600℃时效,保温3h后空冷工艺下,材料的综合性能较好,特别是低温韧性。此种工艺下材料的残余奥氏体含量也较高；（3）X21CrMoV121钢在不同的温度下回火,1050℃淬火,保温1h后油冷处理,720℃回火保温2h后空冷处理下的低温韧性较好。对FV520（B）钢的焊接试验可知：焊后整体热处理工艺（ATH）所得到的性能优于焊前热处理+焊后处理工艺（TH）的性能；匹配焊接材料的研制思路,主要以提高焊缝的韧性为出发点,通过加入提高韧性的合金元素Ni、Mn、Mo等,并加入Ti、B、Re微量合金元素,净化晶界、细化晶粒,在不降低接头强度的同时提高熔敷金属的低温韧性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1

- 1.1.1 离心风机的发展现状

- 1.1.2 离心风机发展趋势

- 1.1.3 离心风机低温应用现状

- 1.2 风机叶轮材料

- 1.3 低温工况下风机叶轮材料的性能要求

- 1.4 不锈钢

- 1.4.1 不锈钢概述

- 1.4.2 不锈钢的分类

- 1.5 马氏体型不锈钢

- 1.5.1 马氏体不锈钢组织与性能

- 1.5.2 马氏体不锈钢的热处理

- 1.5.3 马氏体不锈钢的焊接方法

- 1.5.4 马氏体不锈钢的焊接材料

- 1.5.5 马氏体不锈钢的焊接工艺要点

- 1.6 试验用马氏体不锈钢

- 1.6.1 0Cr13Ni5Mo钢简述

- 1.6.2 FV520（B）钢简述

- 1.6.3 X21CrMoV121钢简述

- 1.7 目前存在的问题

- 1.8 研究内容及技术路线

- 2 试验材料及试验方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 热处理试验设备

- 2.3 母材拉伸性能试验

- 2.4 冲击韧性试验

- 2.5 硬度试验

- 2.6 焊接接头拉伸试验

- 2.7 显微组织分析

- 2.8 X-ray衍射分析（XRD）

- 2.9 小结

- 3 0Cr13Ni5Mo热处理工艺及组织性能分析

- 3.1 母材热处理工艺

- 3.2 母材显微组织分析

- 3.3 母材拉伸性能

- 3.4 母材冲击性能

- 3.5 母材硬度测试

- 3.6 残余奥氏体的测定

- 3.7 回火温度对组织与性能的影响

- 3.8 小结

- 4 FV520（B）钢热处理工艺及组织性能分析

- 4.1 母材热处理工艺

- 4.2 母材显微组织

- 4.3 母材拉伸性能

- 4.4 母材冲击性能

- 4.5 母材硬度测试

- 4.6 母材冲击断口形貌分析

- 4.7 残余奥氏体的测定

- 4.8 小结

- 5 X21CrMoV121钢热处理工艺及组织性能分析

- 5.1 母材热处理工艺

- 5.2 母材显微组织

- 5.3 母材拉伸性能

- 5.4 母材冲击性能

- 5.5 母材硬度测试

- 5.6 母材组织与性能分析

- 5.7 小结

- 6 焊接接头性能研究及匹配焊材研制思路

- 6.1 试验材料和试验方法

- 6.1.1 试验材料及焊接工序

- 6.1.2 焊接材料及焊接工艺

- 6.2 焊接接头组织分析

- 6.3 焊接接头性能

- 6.4 匹配焊接材料研制思路

- 6.4.1 焊缝组织选择

- 6.4.2 焊条合金体系的选择

- 6.4.3 合金元素对焊缝组织和性能的影响

- 6.4.4 FV520（B）不锈钢焊缝合金系的确定

- 6.4.5 FV520（B）钢焊芯成分设计

- 6.5 焊条药皮成分设计

- 6.5.1 焊条性能的影响因素

- 6.5.2 药皮渣系的确定

- 6.5.3 焊条药皮配方设计

- 6.6 小结

- 7 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 作者在硕士论文期间撰写和发表的论文及成果

### 相关论文文献

- [1].烟草包装机风机叶轮轴的优化与设计[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [2].风机叶轮轴盘螺栓防护措施[J]. 水泥 2020(01)

- [3].沥青拌合站引风机叶轮变形原因分析[J]. 建筑机械 2020(08)

- [4].风机叶轮故障的修复[J]. 乡村科技 2011(06)

- [5].某国外电厂离心风机叶轮前盘损坏原因分析及改造[J]. 电站辅机 2019(03)

- [6].基于控制速度分布的离心风机叶轮的改进设计研究[J]. 矿山机械 2017(08)

- [7].多翼离心风机叶轮的正交设计与试验分析[J]. 流体机械 2016(09)

- [8].激光熔覆技术在雾化空气风机叶轮修复上的应用[J]. 化工机械 2009(04)

- [9].浅谈华锐风机叶轮锁改造后的操作优势[J]. 民营科技 2018(05)

- [10].离心风机叶轮径向间隙对其泄漏及性能的影响研究[J]. 流体机械 2016(11)

- [11].送风机叶轮开裂原因分析及处理[J]. 科技信息 2008(28)

- [12].4~#烧结机风量压力与主抽风机叶轮的相关应用研究[J]. 北方钒钛 2009(03)

- [13].4~#烧结机风量压力与主抽风机叶轮的相关应用研究[J]. 北方钒钛 2010(01)

- [14].“重心可调式工装叶片”在海上风机叶轮高空整体拆卸中的应用[J]. 海洋开发与管理 2018(S1)

- [15].煤矿井下局部风机叶轮工装的设计制造分析[J]. 低碳世界 2019(07)

- [16].煤矿通风机叶轮组的安全运行研究[J]. 机械管理开发 2019(01)

- [17].轴流风机叶轮角焊缝的超声波检测[J]. 无损探伤 2017(03)

- [18].水泥粉磨系统循环风机叶轮的防磨措施[J]. 新世纪水泥导报 2014(01)

- [19].可调式叶片对旋风机叶轮振动研究[J]. 机械管理开发 2018(09)

- [20].空调器用贯流风机叶轮与电机转轴的安装结构设计[J]. 制冷与空调 2017(03)

- [21].风机叶轮强度及模态分析[J]. 机电一体化 2011(04)

- [22].采用超音速火焰喷涂技术修复风机叶轮[J]. 水泥 2011(12)

- [23].三圆法现场平衡烧结主抽风机叶轮[J]. 中国设备工程 2010(12)

- [24].机尾除尘风机叶轮开裂运行特护及原因分析[J]. 冶金设备 2019(S1)

- [25].高炉除尘风机叶轮的改造[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2015(02)

- [26].农用风机叶轮的有限元分析[J]. 农机化研究 2012(04)

- [27].电弧喷涂在增压轴流式风机叶轮上的应用[J]. 金属加工(热加工) 2011(18)

- [28].耐磨陶瓷在高温风机叶轮上的应用[J]. 四川水泥 2011(05)

- [29].激光熔覆技术在雾化空气风机叶轮修复上的应用[J]. 大氮肥 2009(06)

- [30].基于Workbench的风机叶轮有限元分析[J]. 机电信息 2015(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2dd30c5898f9e5404900b2be.html