# 高压共轨柴油机电控EGR控制策略研究

### 论文摘要

为了防止大气污染,各国在排放法规中限制了汽车尾气中氮氧化合物(NOx)的排量。目前,排气再循环(EGR)技术是降低NOx的最有效措施之一。但是EGR在有效降低NOx排放的同时微粒(PM)的排放也会随之增加。为了调和NOx与PM之间的矛盾,在进行EGR的时候,必须根据发动机的转速及负荷等参数来对EGR阀进行精确控制,以得到最佳的EGR率。再者,考虑到柴油机在某些运行工况时排气压力小于进气压力,排气难以自动流入进气管的问题,研究的控制系统中还对节流阀(TVA)进行控制,通过进气节流提高排气的平均压力,迫使排气流入进气管,实现排气再循环。较高的回流废气温度使柴油机动力性、经济性及微粒排放受到不良影响,而且采用EGR系统会引起高压共轨柴油机压力的提高,鉴于这些不良后果,本系统在EGR阀前安装了EGR冷却器用以降低回流废气温度及进气压力。基于上述情况,以高压共轨柴油机为研究对象,利用ETAS公司的ASCET软件开发平台,采用结构化和模块化相结合的程序设计方法,创新性的提出了EGR控制策略方案。全面的考虑到发动机转速、喷油量、进气温度、冷却液温度、发动机每缸进气量、大气压力及增压压力等修正参数,对EGR阀及TVA阀值进行修正,使控制值符合发动机当前运行工况,更精确有效的控制NOx的排放。将系统分为五大控制模块,其中前馈控制模块解决了快速响应问题,能够快速地给系统一个EGR阀和TVA阀的输出值,完成了系统的开环控制；建立起的期望值计算模块及自适应控制模块完成了系统的闭环控制,给出了符合发动机当前工况的EGR阀及TVA阀的开度；系统还建立了监测和关闭模块对发动机状态进行监测,当系统发生错误时给出EGR阀及TVA阀的默认值；最后,冷却旁通阀开闭计算模块用来实现冷却器的开闭以实现回流温度调节。最后,根据标定好的发动机转速、喷油量、温度、空气质量等参数和EGR相关MAP值,对系统模块进行模拟仿真。仿真结果验证了EGR控制策略的正确性以及模块功能的可行性,从而表明该控制系统能精确有效实现EGR控制。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 柴油机的发展

- 1.3 柴油机的主要排放污染物及相关排放法规

- 1.3.1 柴油机主要排放污染物

- 1.3.2 排放物的危害

- 1.3.3 相关国内外排放法规

- 1.4 改善柴油机排放的措施和EGR技术现状

- 1.4.1 改善柴油机排放的措施

- 1.4.2 国内外EGR技术现状

- 1.5 论文的研究内容

- 1.6 论文的结构

- 第二章 EGR的工作原理及高压共轨柴油机EGR控制难点

- X的机理和对发动机的影响'>2.1 EGR降低NOX的机理和对发动机的影响

- X的生成机理'>2.1.1 NOX的生成机理

- X排放的机理'>2.1.2 EGR降低NOX排放的机理

- 2.2 目前EGR技术主要存在问题

- 2.3 高压共轨柴油机EGR控制难点

- 2.4 本文研究的EGR系统

- 2.5 本章小结

- 第三章 高压共轨柴油机EGR控制策略建模及仿真

- 3.1 EGR控制系统实现工具

- 3.1.1 基于模型的嵌入式系统开发模式

- 3.1.2 基于模型的V-Cycle开发模式

- 3.1.3 开发流程工具介绍

- 3.1.4 建模语言

- 3.2 高压共轨柴油机EGR控制策略

- 3.3 高压共轨柴油机EGR控制策略的建模

- 3.3.1 定义EGR控制系统

- 3.3.2 前馈值的计算

- 3.3.3 期望空气量的计算

- 3.3.4 自适应排气再循环控制器

- 3.3.5 监测和关闭

- 3.4 EGR系统控制模块的仿真

- 3.5 本章小结

- 第四章 高压共轨柴油机EGR冷却旁通阀控制策略建模及仿真

- 4.1 EGR冷却器的应用

- 4.2 冷却旁通阀的控制策略

- 4.3 冷却旁通阀开闭计算模块

- 4.4 仿真结果

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论和展望

- 5.1 论文结论

- 5.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录A （攻读硕士学位期间所发表的学术论文）

- 附录B 参量注释

### 相关论文文献

- [1].基于低温燃烧的全工况EGR率控制策略优化[J]. 车用发动机 2019(06)

- [2].天然气发动机EGR系统优化研究[J]. 车用发动机 2019(06)

- [3].基于文丘里管测量的EGR闭环控制试验研究[J]. 天津科技 2020(02)

- [4].入口颗粒物浓度对EGR冷却器颗粒物沉积过程的影响[J]. 热能动力工程 2020(05)

- [5].米勒循环与EGR对汽油发动机影响的试验研究[J]. 农业装备与车辆工程 2020(06)

- [6].进气氧浓度和EGR对船用二冲程柴油机排放特性影响研究[J]. 舰船科学技术 2020(15)

- [7].EGR冷却器对汽油机的影响[J]. 时代汽车 2016(11)

- [8].EGR冷却器内管形状对废气循环速度影响的仿真研究[J]. 科技经济导刊 2016(32)

- [9].柴油机米勒循环结合EGR的性能分析及优化[J]. 船舶工程 2017(01)

- [10].某柴油机EGR安装平台结构失稳分析[J]. 内燃机与配件 2019(24)

- [11].EGR对煤制油-生物柴油气体及颗粒排放特征的影响[J]. 车用发动机 2020(01)

- [12].EGR对生物柴油颗粒物微观结构及官能团的影响[J]. 内燃机学报 2020(02)

- [13].EGR对柴油机低温燃烧模式切换过程影响研究[J]. 工程热物理学报 2020(10)

- [14].EGR率和进气温度耦合作用下的低温燃烧试验研究[J]. 车用发动机 2017(03)

- [15].EGR对柴油机低温燃烧影响的试验及仿真研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2015(06)

- [16].利用分层EGR提高甲醇发动机燃烧性能的研究[J]. 拖拉机与农用运输车 2015(04)

- [17].点火正时和EGR对甲醇发动机爆震特性影响研究[J]. 汽车技术 2014(08)

- [18].一种直流力矩电机EGR位置闭环控制算法[J]. 现代车用动力 2013(03)

- [19].柴油机冷EGR系统文丘里管的设计研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2017(03)

- [20].外部EGR对汽油机性能影响的研究[J]. 汽车实用技术 2017(14)

- [21].EGR率对生物柴油燃烧性能和排放特性的影响研究[J]. 中国农机化学报 2016(01)

- [22].船舶柴油机冷EGR自控系统设计研究[J]. 机械制造与自动化 2014(04)

- [23].某柴油机进气歧管EGR率分布[J]. 汽车工程师 2012(06)

- [24].EGR不锈钢冷却器的真空钎焊工艺[J]. 金属热处理 2010(02)

- [25].废气再循环(EGR)冷却器设计的现状与发展[J]. 中国水运(下半月) 2009(07)

- [26].EGR率对燃用生物柴油的重型柴油机排放特性影响[J]. 汽车工程 2008(10)

- [27].EGR与喷油定时对柴油机预混燃烧颗粒排放的影响[J]. 内燃机学报 2017(03)

- [28].EGR冷却对四缸增压柴油机排放影响的试验研究[J]. 中国农机化学报 2015(06)

- [29].柴油机EGR阀位移传感器的设计与试验[J]. 仪表技术与传感器 2011(10)

- [30].基于喷油提前角—EGR阀开度联合标定的欧Ⅳ柴油机试验研究[J]. 车用发动机 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e32c8ea54a496f00e087129.html