# 中温陶瓷膜燃料电池制备科学研究与性能表征

### 论文摘要

固体氧化物燃料电池（SOFC）是一种高效、便捷和对环境友好的能量转换装置,在世界范围内受到广泛关注和大力研发,正在走向实用化、产业化。高性能的新一代SOFC,主要是瞄准中温（500—800℃）应用,基于阳极支撑的薄膜化固体电解质,采用陶瓷膜制备技术,可更确切的称为陶瓷膜燃料电池（CMFC）。本实验室针对CMFC的关键材料、核心制备技术及电池构型设计等展开了广泛研究,取得了快速进展,进入了推动CMFC在中国实用化发展的阶段。本论文工作针对发展低成本的CMFC制造技术,从研发低成本阴极新材料开始,侧重提高CMFC的中低温性能,使单电池的输出功率密度进入国际先进行列,同时为发展便携式CMFC电源装置开发适宜的碳氢燃料,这些研究都取得了满意的结果。首先,本论文在第一章介绍了SOFC/CMFC的基本原理,目前国内外的研发现状和发展趋势,着重综述了电解质薄膜制备技术和国际上CMFC实用化所遇到的电极积碳和燃料选择问题。从CMFC产业化角度,探索研制了在中低温下适宜YSZ基电池的阴极材料（第二章）;发展了适于规模化生产的低成本制备技术——浆料浸渍法,成功实现了YSZ,Sm0.2Ce0.8O1.95（SDC）及高温质子导体电解质薄膜化制备（第三章,第五章）,同时还采用同一技术有效的改善了电极/电解质界面,打破了国际公认的YSZ基CMFC难以中温应用的界限（第四章）;特别是实验证实了本实验室关于“甲醇燃料CMFC可能不会积碳”的预言,以液体甲醇直接为燃料的CMFC,在中温下取得了目前国际文献报道的最高的功率输出性能,并长期稳定（第六章）;另外,还对CMFC电池堆的关键材料——陶瓷连接材料及其薄膜化制备进行了研究（第七章）。论文所取得的主要成果和创新点可归纳如下:1.高性能阴极材料的研制SOFC的发展趋势是降低操作温度,实现中温化,但随着操作温度降低,电极尤其是阴极的电导率和催化活性急剧降低,特别是对基于YSZ电解质的SOFC,其阴极材料和界面极化问题尤为突出。传统的广泛应用的La1-xSrxMnO3（LSM）阴极在高温具有令人满意的电化学性能,但随着温度的降低,其催化活性显著下降,界面极化电阻迅速增加,从而不适宜用作中温CMFC的阴极材料;近年来广泛研发的其它阴极材料如钙钛矿结构的钴酸盐复合氧化物虽然在中低温下表现很高的催化活性,但这类材料热膨胀系数比较高,另外,含钴的阴极不仅原料价格高,且易与YSZ反应生成高阻的锆酸盐第二相,如La2Zr2O7,SrZrO3等。因此,对于YSZ基的SOFC需要寻找可替代LSM的阴极材料。本论文尝试采用Pr-Nd混合稀土氧化物（这是稀土分离的中间产物,价格较便宜）却鶯SM中的La——（Pr-Nd）1-ySryMnO3（PNSM）作为SOFC的阴极材料。研究发现以甘氨酸—硝酸法合成的（Pr-Nd）07Sr0.3MnO3（PN3SM）在800℃时电导率为216Scm-1,仅略低于用纯Pr和Nd为原料合成的PNSM;其电导活化能低,约为10kJ.mol-1,预示随温度的改变电池性能涨落会较平稳。XRD研究表明,PN3SM在电池制备的高温处理情况下不与YSZ反应,且其平均热膨胀系数为11.1×10-6K-1,与YSZ的10.8×10-6K-1十分接近,适宜用作SOFC的阴极材料。以PN3SM/YSZ为阴极的管状CMFC获得了相当高的电池功率输出,在850—700℃时最大输出功率密度为415—282 mWcm-2,达到已产业化的美国Acumentrics公司的水平。而在相应温度下,界面极化电阻相当低,分别为0.14,0.21,0.31,0.42Ωcm2（电池在开路下测得）。高的输出功率和低的界面极化电阻表明Pr-Nd混合稀土取代的LSM非常适于YSZ基电解质。廉价混合轻稀土的应用将进一步降低CMFC的造价,也有利于我国稀土资源的高端应用开发。2.低成本电解质薄膜化制备技术的研发固体电解质层是CMFC最核心的部件,它的厚度和致密度将直接影响电池的功率输出。多孔电极支撑的薄膜化电解质构型是实现CMFC中温化、高性能的关键技术路线。电解质薄膜制备方法文献报道颇多,如化学气相淀积/电化学气相淀积、溅射法、流延法、丝网印刷法等,但由于成本及工艺复杂程度和难度等因素,真正能实现低成本、批量化和保证高电池性能的方法却不多。本论文发展了高可靠性的电解质薄膜制备技术——浆料浸渍法,成功的在平板和管状阳极支撑体及平板阴极支撑体上实现了电解质薄膜制备。实验表明,电解质的厚度可以通过控制浆料的固含量和浸渍浆料的体积来控制。通过扫描电镜分析和单电池开路电压测试,表明此方法制备的电解质薄膜（YSZ和SDC）均非常致密。进一步通过单电池性能测试表明制备的单电池性能达国际先进水平:YSZ基平板单电池（YSZ:15μm）在850,800,750和700℃时最大输出功率密度分别为:905,654,487和326mW/cm2;SDC基平板单电池（SDC:24μm）在650,600和550℃时分别达到了870,592和307 mW/cm2的最大功率密度;另外采用这种方法制备的PNSM/SDC阴极支撑的单电池,800℃最大输出功率为657mW cm-2,即使在650℃也达166 mW cm-2。这种设备要求简单、成本低、操作方便、成膜效率高的浆料浸渍法将成为发展我国CMFC产业的重要技术支撑之一。3.中温化YSZ基CMFC的研制YSZ基电解质由于其具有高的化学和结构稳定性,是SOFC产业化首选的电解质材料。围绕YSZ中温化应用国内外展开了大量研究,主要是通过发展薄膜化技术,可以获得10μm左右的电解质薄膜,使电解质的欧姆损失降低到可以忽略的程度,在800℃操作时,电池的功率密度高于500 mWcm-2,甚至有接近2Wcm-2的报道。然而随着温度降低,会出现显著的电极极化而使电池性能降低,难以满足实用化要求。为提高YSZ基电池在中低温下的输出性能,本论文提出制备梯度阳极修饰层和引入SDC活性层来分别改善阳极/电解质界面和阴极/电解质界面,从而大大提高电池的性能,实现了YSZ基SOFC的中温化。通过在阳极支撑体表面引入梯度组成的超细Ni/YSZ修饰层后,在600和650℃时,界面极化电阻比未加修饰层之前降低了42%和32%,而电池最大输出功率密度分别达到144和353 mW/cm2,分别提高了44%和56%;通过在YSZ电解质和阴极界面进一步引入SDC活性层后,使阴极层的氧离子传输特性及其与电解质层的密合性都得到显著改善,界面极化电阻进一步减小,600和650℃时分别为1.36和0.49Ωcm2,使电池性能进一步提高,最高功率密度达187 mW/cm2和443mW/cm2,分别提高了87%和95%,已能满足YSZ基CMFC中温化要求。4.高温质子导体电解质膜的制备及性能研究:钙钛矿结构的BaCeO3基高温质子导体在中低温下具有相当高的电导率和十分低的电导活化能,是中低温CMFC的优良电解质材料。但由于这类质子导体材料的薄膜化困难和操作条件下（对CO2和H2O）化学稳定性差,因而在CMFC中应用研究的进展不是很大。基于近几年来对BaCeO3材料的掺杂改性其化学稳定性大大改善,本论文创新的发展了一种原位反应合成技术并结合浆料浸渍法,从合成钙钛矿型复合氧化物电解质的组分氧化物、碳酸盐等原料出发,成功地在多孔阳极支撑体上直接合成了薄膜化电解质。采用这种新颖技术制备的Ba(Zr0.1Ce0.7Y0.2)O3（BYCZ）电解质薄膜（厚度20μm）,以Sm0.5Sr0.5CoO3/BaY0.2Ce0.8O3（SSC/BYC）为阴极,在700,650和600℃时的开路电压分别为1.010,1.032,1.052 V,十分接近电池的理论电动势,表明电解质膜非常致密。相应的最大输出功率密度达到582 mW/cm2、426 mW/cm2和311 mW/cm2。在国际上率先把BaCeO3基质子导体燃料电池的性能数据提高到与氧离子导体电解质（如SDC）电池相当的高水平。另外,还采用这种方法制备了组分更加复杂的“六元复合氧化物”新材料:Ba(Ce0.4Pr0.1Zr0.3Y0.16Zn0.04)（BYCZPZ）,以BYCZPZ为电解质的单电池在700,650和600℃时的开路电压分别为0.947,0.974,0.986V,对应的最大输出功率密度达到597 mW/cm2、427 mW/cm2和295 mW/cm2。长期性能测试表明,电池输出性能随时间延长会进一步提高,在600℃下0.5V放电时,经过240h测试,输出电流提高了约40%,其性能随时间而变优化的机制尚待进一步研究、查实。这些结果表明,这种新颖的技术不仅能实现电解质薄膜化,而且非常适于新材料体系的探索研究,为今后新型质子传导材料的探索和CMFC的低成本制造提供了一类极佳的新工艺路线。5.直接液体甲醇燃料的CMFC:与其他类型的燃料电池相比,SOFC/CMFC的最大优势是燃料适应性强,可以使用廉价易得的碳氢燃料。然而,迄今发展的CMFC使用的高性能镍基阳极对碳氢化合物的催化活性过高,因而若不加堆外重整而直接应用碳氢燃料往往引起阳极积碳,导致电池性能快速退化,近几年来国际上对这个问题虽经强力研究,但始终没有得到很好的解决;另一方面,CMFC技术首先市场化的应用方向应是小型化、便携式的分散电源,液体燃料应是最佳选择。本实验室针对这一问题,首次提出以发展氨燃料和甲醇燃料的技术路线。已率先突破了氨燃料CMFC,把电池性能提高了一个量级以上,而向世界展示了氨燃料CMFC的实用性。本论文主攻甲醇燃料CMFC,利用上述技术制备的高性能电池研究了直接液体甲醇为燃料的CMFC性能。在中温条件下:650,600和550℃,电池的最高功率密度分别为698,430和223 mW/cm2,完全达到实用化水平。而在550℃（约75h）和650℃（约80h）下0.5V放电的长期性能实验表明电池性能无衰减,表明甲醇在阳极不积碳,这一结果突破了CMFC产业化的一大瓶颈:直接液体（碳氢化合物）燃料CMFC实现了无需外重整的重大突破。6.高性能连接材料及其薄膜化研究:就SOFC/CMFC单电池而言,无论是关键材料还是相关制备技术,都已经达到了相当高的水平,但还必须通过连接材料把一系列的单电池串连起来形成电池堆,才能提供足够大的功率,满足用户的需要。因而连接材料性能及其薄膜化将决定电池堆的输出性能,是实现高性能CMFC产业化的关键因素。一般对于中温下应用的平板状SOFC可以使用廉价的金属基连接材料,但存在表面改性和保护涂层的难题,管状CMFC构型（本实验室近期主攻方向）则采用陶瓷基连接材料,具有兼顾中高温操作的长处。已经成功使用的陶瓷连接材料为钙钛矿型的掺杂铬酸镧陶瓷,但其存在烧结性能差和中低温下电导率低等缺点。近几年来,本实验室通过A位掺杂取代或添加CeO2基电解质等方式显著的提高了这类陶瓷材料的电导率并大大降低了其烧结温度,在1400℃左右,烧结致密度可达97%以上。本工作通过对研究较多的La0.7Ca0.3CrO3（LCC）进行B位Zn掺杂——La0.7Ca0.3Cr0.95Zn0.05O3（LCCZ）,使烧结温度进一步降低,在1200℃能达95.2%的致密度,1350℃可达98%。在空气中和氢气中的电导率也得到显著提高,在800℃时分别达47.5和6.15 Scm-1,即使在500℃仍高达37.2和2.06Scm-1。另外,该材料热膨胀系数为11.5×10-6K-1,可满足对连接材料要求。另外,通过浆料浸渍法成功的在NiO/YSZ阳极支撑体上制备了约40μm的LCCZ薄膜,与阳极支撑体结合紧密,但薄膜的致密化程度还有待进一步提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 陶瓷膜燃料电池（CMFC）概述

- 1.1 燃料电池

- 1.2 固体氧化物燃料电池

- 1.2.1 SOFC的工作原理

- 1.2.2 SOFC电池性能

- 1.2.3 SOFC典型的电流-电压（Ⅰ-Ⅴ）曲线

- 1.2.4 SOFC电池构型

- 1.3 SOFC的发展现状和趋势

- 1.3.1 SOFCs国内外研发现状

- 1.3.2 SOFC在我国发展的机遇和挑战

- 1.3.3 SOFC的发展趋势

- 1.4 SOFC关键制备技术——薄膜化电解质制备

- 1.4.1 化学气相淀积法

- 1.4.2 电化学气相淀积

- 1.4.3 溅射法

- 1.4.4 溶胶-凝胶法

- 1.4.5 流延法

- 1.4.6 轧辊法

- 1.4.7 丝网印刷法

- 1.4.8 浆料涂覆法

- 1.4.9 静电喷涂法

- 1.4.10 等离子喷涂法

- 1.4.11 空气加压喷涂法

- 1.5 固体氧化物燃料电池的燃料

- 1.5.1 燃料选择

- 1.5.2 CMFC燃料适应性问题

- 1.6 本论文立题意义和研究目标

- 参考文献

- 第二章 高性能的PNSM阴极制备和电池性能表征

- 2.1 阴极材料概述

- 2.1.1 阴极材料要求

- 2.1.2 阴极材料选择

- 2.2 PNSM阴极合成制备和电池性能表征

- 2.2.1 前言

- 2.2.2 实验过程

- 2.2.3 结果与讨论

- 第三章 电极支撑薄膜化电解质电池的制备及性能

- 3.1 电解质材料简介

- 3.1.1 氧化钇稳定的氧化锆材料（YSZ）

- 3.1.2 掺杂的氧化铈材料（DCO）

- 3.1.3 掺杂的LaGaO3材料

- 3.1.4 高温质子导体材料

- 3.2 新颖的浆料浸渍法制备致密电解质薄膜

- 3.3 YSZ薄膜制备及性能表征

- 3.3.1 实验部分

- 3.3.2 结果与讨论

- 3.4 SDC薄膜制备及性能表征

- 3.4.1 实验部分

- 3.4.2 结果与讨论

- 3.5 PNSM/SDC阴极支撑单电池制备及性能表征

- 3.5.1 背景

- 3.5.2 实验部分

- 3.5.3 结果与讨论

- 本章小结

- 参考文献

- 第四章 中低温陶瓷膜燃料电池性能优化研究

- 4.1 前言

- 4.2 阳极/电解质界面优化研究

- 4.2.1 背景

- 4.2.2 实验部分

- 4.2.3 结果与讨论

- 4.3 阴极/电解质界面优化研究

- 4.3.1 背景

- 4.3.2 实验部分

- 4.3.3 结果与讨论

- 4.4 界面优化过程中的交流阻抗谱分析

- 本章小节

- 参考文献

- 第五章 质子导电陶瓷膜燃料电池

- 5.1.前言

- 5.2.质子导体的传导机理

- 5.3.质子导体材料研究进展

- 5.4.质子导体膜燃料电池研究进展

- 0.1Ce0.7Y0.2)O3（BYCZ）膜燃料电池制备及表征'>5.5.Ba(Zr0.1Ce0.7Y0.2)O3（BYCZ）膜燃料电池制备及表征

- 5.5.1 引言

- 5.5.2 实验

- 5.5.3 结果与讨论

- 0.4Pr0.1Zr0.3Y0.16Zn0.04)（BYCZPZ）膜燃料电池制备及表征'>5.6.Ba(Ce0.4Pr0.1Zr0.3Y0.16Zn0.04)（BYCZPZ）膜燃料电池制备及表征

- 5.6.1 背景

- 5.6.2 实验

- 5.6.3 结果与讨论

- 本章小节

- 参考文献

- 第六章 直接液体甲醇陶瓷膜燃料电池

- 6.1 引言

- 6.2 甲醇燃料

- 6.3 甲醇在高温下的热力学和动力学分析

- 6.3.1 甲醇的热力学平衡计算

- 6.3.2 甲醇在阳极的动力学分析

- 6.4 直接液体甲醇燃料电池

- 6.4.1 实验

- 6.4.2 结果与讨论

- 本章小结

- 参考文献

- 第七章 陶瓷连接材料及薄膜化制备研究

- 7.1 连接材料概述

- 7.2 Zn掺杂的La（Ca）CrO3连接材料制备与性能研究

- 7.2.1 前言

- 7.2.2 实验部分

- 7.2.3 结果与讨论

- 7.3 LCCZ薄膜化制备研究

- 7.3.1 实验过程

- 7.3.2 结果与讨论

- 本章小节

- 参考文献

- 第八章 论文综述及未来研究工作的建议

- 8.1 论文主要创新点

- 8.2 论文研究不足

- 8.3 今后研究工作建议

- 致谢

- 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].装在芯片上的燃料电池[J]. 电世界 2008(04)

- [2].家用燃料电池[J]. 电世界 2010(11)

- [3].燃料电池行业标准现状综述[J]. 汽车文摘 2020(01)

- [4].我国学者在燃料电池催化材料服役与失效研究领域取得重要进展[J]. 中国科学基金 2019(06)

- [5].适用于燃料电池混合供电系统的能量管理策略[J]. 电力科学与工程 2019(12)

- [6].丰田/肯沃斯透露首款燃料电池电动卡车[J]. 重型汽车 2019(06)

- [7].燃料电池的发展现状[J]. 中国科技信息 2020(Z1)

- [8].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2020(03)

- [9].铝—空气燃料电池发热原因分析及解决方法[J]. 中国金属通报 2020(01)

- [10].镥掺杂铈基碳酸盐复合材料在温燃料电池中的应用研究[J]. 皖西学院学报 2020(02)

- [11].燃料电池商用车混合动力系统匹配设计[J]. 装备制造技术 2020(03)

- [12].燃料电池热管理技术专利分析[J]. 中国科技信息 2020(12)

- [13].燃料电池机车行业技术发展研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [14].燃料电池用高性能碳纤维纸发展现状及市场分析[J]. 纺织报告 2020(03)

- [15].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2020(07)

- [16].《燃料电池设计与制造》[J]. 电源技术 2020(07)

- [17].锌空燃料电池老化实验研究与机理分析[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2020(11)

- [18].燃料电池商用车能量管理策略研究[J]. 企业科技与发展 2020(07)

- [19].行业企业[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2020(08)

- [20].燃料电池是未来移动出行的关键[J]. 汽车观察 2020(09)

- [21].燃料电池产业分析[J]. 电器工业 2020(09)

- [22].钠离子在燃料电池中作用机制的研究[J]. 可再生能源 2019(01)

- [23].燃料电池产业发展现状及趋势分析[J]. 化工时刊 2018(11)

- [24].燃料电池技术发展现状及在电力系统中的应用[J]. 中国金属通报 2018(07)

- [25].宇通:加快推进燃料电池产业布局[J]. 汽车纵横 2018(12)

- [26].燃料电池列车的开发动向[J]. 国外铁道机车与动车 2019(01)

- [27].关于燃料电池在建筑领域发展的相关研究[J]. 节能 2019(02)

- [28].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2019(03)

- [29].燃料电池产业链正处风口[J]. 理财 2019(03)

- [30].全球燃料电池最大应用市场[J]. 能源与环境 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e33c5888283d85858b84324.html