# 稀土掺杂改性Fe-Ce催化剂同时脱硫脱硝实验研究

### 论文摘要

尽管已进入21世纪,在我国的一次能源构成中,煤炭仍占据着主导地位,并且短时间内很难改变。鉴于煤炭在我国能源结构中的基础地位（消费比重达70%左右）,“十二五”期间,火电仍然是我国的主要电源。煤燃烧过程中排放的SO2和NOx会造成严重的大气污染,如酸雨污染、光化学烟雾污染及温室效应等。更值得一提的是,十二五规划纲要将氮氧化物首次列入污染物总量控制指标中,同时要求二氧化硫减排8%,氮氧化物减排10%。同时由于成熟的单独脱硫、脱硝技术均不能实现同时脱除二氧化硫和氮氧化物,因此,开发先进的同时脱硫脱硝技术,经济有效的控制二氧化硫和氮氧化物的排放是我国乃至世界脱硫脱硝研究的一大热点。本文采用不同的方法制备了一系列的磁性催化剂和Fe-Ce催化剂。通过模拟烟气催化CO还原同时脱硫脱硝实验来研究催化剂的单独脱硫活性,对其中脱硫效果好的Fe-Ce催化剂进一步进行同时脱硫脱硝实验研究以及阐述磁场对其影响研究,并且对反应前后的催化剂进行XRD表征。主要研究结论如下:⑴粒径3mm的磁性10%Fe2O3/γ-Al2O3在低温下300℃仍具有最佳的脱硫活性,与实验室前期研究结果一致;超顺磁性的粒径3mm的10%Fe3O4/γ-Al2O3催化剂的脱硫性能优于顺磁性粒径3mm的10%Fe2O3/γ-Al2O3催化剂以及反磁性的催化剂;共沉淀法制备的粒径3mm的10%Fe2O3/γ-Al2O3的脱硫性能优于传统浸渍法制备的粒径3mm的10%Fe2O3/γ-Al2O3催化剂。⑵不同含量氧化铈的Fe-Ce催化剂完全活化所需时间与氧化铈的负载量呈现正相关性,并结合课题组之前对于Fe-Ce催化剂的脱硫活性与CeO2的结论得出Fe-Ce催化剂的脱硫活性与CeO2负载量并不是呈现正相关性,其中粒径3mm的10%Fe2O3-6%CeO2/γ-Al2O3具有最佳的脱硫性能。⑶10%Fe2O3-6%CeO2/γ-Al2O3催化剂的脱硫性能与载体粒径大小并不是呈现正相关性,粒径3mm的脱硫性能优于粒径1mm的脱硫性能。⑷在NO+SO2+CO的条件下,粒径3mm的10%Fe2O3-6%CeO2/γ-Al2O3具有优良脱硫脱硝性能,脱硫率维持在90%以上,脱硝率接近100%。⑸空速对研究磁场对催化剂脱硫脱硝性能影响较大,本方面实验有待继续研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 烟气脱硫脱硝的目的和意义

- 1.2 烟气脱硫脱硝的国内外研究进展

- 2 实验方法与实验装置

- 2.1 实验所用到仪器、试剂

- 2.2 催化剂制备

- 2.3 催化剂活性评价与表征

- 2.4 本章小结

- 3 磁性催化剂脱硫实验研究

- 3.1 实验部分

- 3.2 磁性催化剂脱硫性能研究

- 3.3 磁性催化剂的XRD 结构分析

- 3.4 本章小结

- 4 Fe-Ce 催化剂催化CO 还原同时脱硫脱硝实验研究

- 4.1 实验部分

- 4.2 Fe-Ce 催化剂单独脱硫活性研究

- 4.3 Fe-Ce 催化剂同时脱硫脱硝研究

- 2O3-6%CeO2/γ-Al2O3 的脱硫脱硝性能研究'>4.4 磁场对粒径 3mm 的 10%Fe2O3-6%CeO2/γ-Al2O3的脱硫脱硝性能研究

- 4.5 催化剂表征

- 4.6 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 （攻读学位期间主要承担的科研任务）

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e735b01af9b58b6120444c9.html