# 自组装分子膜摩擦学特性的分子动力学模拟

### 论文摘要

本文采用分子动力学模拟的方法,利用MaterialsStudio5.0模拟计算自组装分子膜与氮化硅间的相互作用,并研究温度及压强对其影响,通过分析界面结合能评价自组装分子膜的摩擦学特性。采用多功能摩擦磨损试验机测试两种自组装分子膜的摩擦系数,研究载荷及滑动速度对摩擦系数影响,将分子动力学模拟结果与实验相结合,得出的主要结论如下：1.模拟分析常温常压下3-巯基丙基三甲氧基硅烷（简称：MPS）、3-胺基丙基三甲氧基硅烷（简称：APS）与Si3N4（001）体系间的相互作用,对比界面间的结合能关系为：MPS>APS,进而得出自组装分子膜APS摩擦学特性优于MPS。这与实验测试两种分子膜在相同载荷和滑动速度下摩擦系数大小关系相一致。2.温度及压强的改变影响MPS、APS与Si3N4（001）体系界面间的结合能,MPS摩擦系数随温度增加呈现减小趋势,APS摩擦系数随温度的增加呈现增大趋势；两种自组装分子膜摩擦系数随压强增加先增大后减小,而MPS变化幅度较大。3.界面结合能受温度及压强影响,主要是界面间的范德华作用和静电作用受其影响变化,但由于静电作用相对范德华作用较小,因此界面间范德华力起主导作用。4.测试在不同载荷和滑动速度下自组装分子膜MPS、APS的摩擦系数得出：两种自组装分子膜的摩擦系数均随载荷和滑动速度的增加而增大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 自组装分子膜技术研究进展

- 1.2.1 自组装分子膜概念及形成原理

- 1.2.2 自组装分子膜结构及特点

- 1.2.3 自组装分子膜的研究状况

- 1.3 分子模拟技术

- 1.3.1 分子模拟的发展及研究

- 1.3.2 分子模拟的分类

- 1.4 Materials Studio（MS）软件介绍

- 1.4.1 基本环境Visualizer

- 1.4.2 Forcite模块

- 1.4.3 Amorphous Cell模块

- 1.5 研究内容及意义

- 1.5.1 研究内容

- 1.5.2 研究意义

- 第2章 分子动力学模拟

- 2.1 概述

- 2.2 分子动力学计算基本原理

- 2.3 模拟力场

- 2.4 能量最小化算法

- 2.4.1 最速下降法

- 2.4.2 共轭梯度法

- 2.4.3 牛顿-拉森法

- 2.5 模拟系综

- 2.5.1 正则系综（NVT）

- 2.5.2 微正则系综（NVE）

- 2.5.3 等温等压系综（NPT）

- 第3章 自组装分子膜与氮化硅相互作用研究

- 3.1 分子体系模型的建立

- 3.2 动力学模拟

- 3.2.1 分子动力学模拟参数设定

- 3.2.2 模拟体系平衡判定

- 3.3 模拟结果与讨论

- 3.3.1 界面结合能的表达

- 3.3.2 体系的能量分析

- 3.3.3 自组装分子膜能量及结构分析

- 3.4 界面结合能对摩擦特性的影响

- 3.5 本章小结

- 第4章 不同条件对自组装分子膜与氮化硅相互作用影响

- 4.1 概述

- 4.2 温度对相互作用的影响

- 4.2.1 模拟参数设定

- 4.2.2 界面结合能分析

- 4.2.3 体系能量组成分析

- 4.3 压强对相互作用影响

- 4.3.1 模拟参数设定

- 4.3.2 界面结合能分析

- 4.3.3 体系能量组成分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 自组装分子膜的摩擦系数测试

- 5.1 SAMs制备工艺

- 5.1.1 Si基底的制备

- 5.1.2 自组装溶液MPS、APS的制备

- 5.1.3 自组装分子膜MPS、APS的制备

- 5.2 SAMs摩擦特性测试

- 5.2.1 实验设备及原理

- 5.2.2 SAMs的摩擦系数测试

- 5.3 测试结果分析

- 5.3.1 载荷对MPS、APS摩擦系数的影响

- 5.3.2 滑动速度对MPS、APS摩擦系数的影响

- 5.3.3 MPS、APS摩擦学特性比较

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].硅纳米线连接的分子动力学模拟研究[J]. 电脑知识与技术 2020(04)

- [2].表面活性剂对原油流变性的作用与分子动力学模拟[J]. 石油炼制与化工 2020(03)

- [3].纳米铜孪晶的分子动力学模拟研究现状与展望[J]. 应用化工 2020(01)

- [4].饱和氩蒸气冷凝特性的分子动力学模拟[J]. 河南化工 2020(01)

- [5].饱和氩气体热力学性质的分子动力学模拟[J]. 河南化工 2020(03)

- [6].采用分子动力学模拟研究温度对乳球蛋白稳定性的影响[J]. 食品与发酵工业 2020(07)

- [7].石墨烯导热率分子动力学模拟研究进展[J]. 广州化工 2017(09)

- [8].分子动力学模拟在核酸研究领域的应用[J]. 基因组学与应用生物学 2017(06)

- [9].沥青混凝土疲劳损伤自愈合行为研究进展(4)——沥青自愈合分子动力学模拟[J]. 石油沥青 2016(02)

- [10].高分子链玻璃化转变行为的分子动力学模拟研究[J]. 科技展望 2016(15)

- [11].分子动力学模拟及其在选矿中的应用[J]. 有色金属科学与工程 2015(05)

- [12].超临界CO_2中锕镧系络合行为及其分子动力学模拟[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [13].高压下金属钨固-固相变的分子动力学模拟（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020(11)

- [14].氯化铵水溶液的分子动力学模拟[J]. 原子与分子物理学报 2020(01)

- [15].C_(60)对细胞膜潜在生物毒性的分子动力学模拟[J]. 计算物理 2020(04)

- [16].锌/铝二元体系中溶解现象的分子动力学模拟（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(08)

- [17].分子动力学模拟及应用简介[J]. 黑龙江科技信息 2016(33)

- [18].含孔洞的铝裂纹扩展的分子动力学模拟[J]. 热加工工艺 2017(02)

- [19].地震灾情和地震动力学模拟系统[J]. 计算机系统应用 2015(06)

- [20].聚对苯二甲酸乙二醇酯的玻璃化转变行为的分子动力学模拟[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [21].分子动力学模拟在化工中的应用进展[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2013(10)

- [22].分子动力学模拟的基本步骤及误差分析[J]. 硅谷 2012(03)

- [23].分子动力学模拟的计算及应用[J]. 硅谷 2012(04)

- [24].氨的自扩散系数的分子动力学模拟研究[J]. 广东化工 2012(13)

- [25].超临界流体分子动力学模拟的概述[J]. 硅谷 2012(21)

- [26].粗粒化动力学模拟在膜蛋白研究中的应用[J]. 中国科技论文在线 2011(12)

- [27].火灾动力学模拟软件第6版[J]. 消防科学与技术 2010(08)

- [28].分子动力学模拟在聚合物热解中的应用[J]. 功能高分子学报 2009(01)

- [29].室温离子液体的分子动力学模拟[J]. 化学进展 2009(Z2)

- [30].分子动力学模拟无定形二氧化硅的结构和表面[J]. 黑龙江科技信息 2009(30)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e781649ba07b89b2d775d27.html