# Mg（OH）2用于麦草NaOH-AQ浆OHP漂序中P段漂白的研究

### 论文摘要

本文对氢氧化镁在烧碱-蒽醌法麦草浆过氧化氢漂白中的应用进行了详细的分析研究。首先,根据国外针叶木浆中成熟的过氧化氢漂白工艺,通过详细的实验找出了烧碱-蒽醌法麦草浆以氢氧化钠为碱源的过氧化氢漂白的最佳工艺条件,明确了在烧碱-蒽醌法麦草浆以氢氧化钠为碱源的过氧化氢漂白中,不添加硅酸钠不会对漂白结果造成不良负面影响;测定了过氧化氢漂白以氢氧化钠为碱源时的最佳pH值应当控制在10.5-11.0之间,在此pH范围内能够有效的防止过氧化氢大量的分解,很好的控制过氧化氢的反应速度,达到最佳漂白白度;验证了添加适量的硫酸镁能够提高漂白后纸浆白度,但若添加过量,则会造成漂白后纸浆白度的降低。其次,在氢氧化钠作为碱源的过氧化氢漂白最佳工艺确定之后,用氢氧化镁替代氢氧化钠和硫酸镁进行了一系列过氧化氢漂白实验,并对实验结果进行了对比。实验结果显示,以氢氧化镁作为碱源的过氧化氢漂白,漂白后纸浆白度有所降低,残余过氧化氢量升高,漂白pH值显著降低,漂白滤液COD和阳离子电荷需求量均显著降低,过渡金属离子含量有所降低,松厚度略有提高,强度性能指标中耐折度升高,裂断长和撕裂度稍有变化,纸浆得率升高,尘埃度变化不明显。用氢氧化镁替代氢氧化钠作为碱源进行过氧化氢漂白的最大的优势体现于清洁生产和环境保护。氢氧化镁作为碱源的过氧化氢漂白碱度低,脱出的木素量少,纸浆中阴离子含量少,漂白废水中的有机物生成量少,废水容易处理。另外,其漂白损失小,纸浆得率高,经济效益显著。但不足之处在于漂白后纸浆白度略低,再则就是氢氧化镁难以贮存,输送有一定难度,需要专门的渐进空腔泵,而且氢氧化镁与浆料混合需要搅拌,以便使氢氧化镁与浆料混合均匀。氢氧化镁替代氢氧化钠作为碱源的过氧化氢漂白其漂白滤液中的残余过氧化氢量较高,经过实验证实,漂白滤液中的残余过氧化氢仍然具有漂白能力,能够提高浆料的白度,可以将其用作前一段次氢酸盐漂白后的洗浆水。总之,氢氧化镁用于烧碱-蒽醌法麦草浆过氧化氢漂白是完全可行的,具有较好的经济、环保效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 过氧化氢漂白在制浆中的应用

- 1.1.1 清洁制浆漂白发展的趋势

- 1.1.2 P段在整个漂白流程中的位置

- 1.1.3 过氧化氢漂白主要影响因素

- 1.1.4 控制过氧化氢分解的措施

- 1.1.5 活化剂在过氧化氢漂白中的应用

- 1.2 含过氧化氢漂白的麦草浆短序漂白流程研究

- 1.3 氢氧化镁在制浆造纸及其他工业中的主要应用

- 1.4 本论文研究的目的和意义

- 1.4.1 研究的目的

- 1.4.2 研究的主要内容

- 第2章 NaOH-AQ法麦草浆过氧化氢漂白最佳工艺条件的确定

- 2.1 实验

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 氢氧化钠用量的确定

- 2.2.2 硅酸钠用量的确定

- 2.2.3 硫酸镁用量的确定

- 2.2.4 漂白温度的确定

- 2.3 本章小结

- 第3章 氢氧化镁对烧碱-蒽醌法麦草浆过氧化氢漂白的影响

- 3.1 实验

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 氢氧化镁用量的确定

- 3.2.2 漂白废水COD的比较

- 3.2.3 阳离子电荷需求量的比较

- 3.2.4 重金属离子含量的比较

- 3.2.5 强度指标的比较

- 3.2.6 得率的比较

- 3.3 本章小结

- 第4章 过氧化氢漂白滤液的回收利用

- 4.1 实验

- 4.1.1 实验原料

- 4.1.2 实验方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 使用滤液的过氧化氢漂白实验

- 4.2.2 使用滤液的次氯酸盐漂白实验

- 4.3 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间主要科研成果

- 一、发表学术论文

### 相关论文文献

- [1].超声波麦草浆配抄装饰原纸的研究[J]. 黑龙江造纸 2016(04)

- [2].超声波麦草浆配抄性能的初探[J]. 黑龙江造纸 2016(04)

- [3].稀酸预处理强化麦草浆酶解效率的研究[J]. 天津造纸 2017(01)

- [4].麦草浆生物漂白和改性技术的研究进展[J]. 天津造纸 2009(03)

- [5].木聚糖酶在碱法麦草浆生产中的应用[J]. 中华纸业 2020(14)

- [6].麦草浆漂白废水污染特性[J]. 造纸科学与技术 2008(02)

- [7].麦草浆和桉木浆的性能及其对比[J]. 中国造纸 2008(09)

- [8].湿部助剂对超声波麦草浆及纸页性能的影响[J]. 造纸科学与技术 2017(01)

- [9].烧碱蒽醌麦草浆过氧乙酸漂白[J]. 华东纸业 2012(04)

- [10].对中国木浆和麦草浆碱回收能耗自给的分析[J]. 中华纸业 2011(20)

- [11].超声化学法处理麦草浆[J]. 国际造纸 2009(02)

- [12].烧碱蒽醌麦草浆过氧乙酸漂白[J]. 纸和造纸 2010(09)

- [13].麦草浆OQPo漂白[J]. 中华纸业 2009(18)

- [14].酶处理对麦草浆质量及化学品用量的影响[J]. 造纸化学品 2008(01)

- [15].催化内电解法处理麦草浆造纸生化处理出水[J]. 中国给水排水 2008(13)

- [16].聚合硫酸铁对麦草浆造纸废水预处理的效果研究[J]. 应用化工 2019(08)

- [17].150t/d横管连蒸麦草浆设备特点及生产经验浅谈[J]. 湖南造纸 2008(01)

- [18].流化床直接碱回收处理麦草浆造纸黑液的应用现状与展望[J]. 电站系统工程 2008(06)

- [19].二氧化氯用于麦草浆漂白的前景分析[J]. 华东纸业 2013(06)

- [20].高配比麦草浆生产擦手纸原纸的实践[J]. 纸和造纸 2008(04)

- [21].150t/d横管连蒸麦草浆设备特点及生产经验[J]. 造纸化学品 2008(05)

- [22].木聚糖酶在麦草制浆造纸中的应用[J]. 中国造纸 2008(10)

- [23].超声波麦草浆配抄适应性的研究[J]. 黑龙江造纸 2015(04)

- [24].麦草浆微波辐射漂白后纤维的表面结构和特性[J]. 纸和造纸 2009(01)

- [25].DQP漂白麦草浆主要组分的特性研究[J]. 造纸科学与技术 2010(01)

- [26].生物酶处理麦草浆对湿部电荷特性的影响[J]. 造纸科学与技术 2008(02)

- [27].我国首条麦草浆中浓全无氯漂白生产线建成投产[J]. 中华纸业 2008(18)

- [28].麦草浆制浆造纸废水难降解有机物成分鉴定[J]. 中国造纸学报 2018(04)

- [29].微波辅助麦草浆HP漂白[J]. 中国造纸 2008(05)

- [30].常见物化法处理麦草浆造纸废水的经济技术指标对比[J]. 山东化工 2019(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e7f2d5cc6a29e47396a95c5.html