# 前哨科技产业园WLAN设计与实现

### 论文摘要

最近几年,无线局域网络WLAN (Wireless Local Area Networks)[1]开始在市场中充当越来越重要的角色。越来越多的机构发现无线局域网是传统有线局域网不可缺少的好帮手,它可以满足人们对移动、布局变动和自组网络的需求,并能覆盖难以铺设有线网络的地域。无线局域网是利用无线传输媒体的局域网。前几年,我们还很少使用无线局域网。因为包括成本高、数据率低、职业安全方面的顾虑以及需要许可证。但是随着这些问题的逐步解决,无线局域网很快就开始流行起来了。在20世纪80年代后期出现的无线局域网早期产品都是作为传统有线局域网的替代品而问世的。无线局域网可以节省局域网缆线的安装费用,简化重新布局和其他对网络结构改动的任务。在有些环境中无线局域网确实起着有线局域网替代品的作用。例如,像生产车间、股票交易所的交易大厅以及仓库这样有大型开阔场地的建筑；没有足够双绞线对,但又禁止打洞铺设新线路的有历史价值的建筑；从经济角度考虑,安装和维护有线局域网划不来的小型办公室；在以上这些情况下,无线局域网向人们提供了一个有效且更具吸引力的选择。其中大多数情况下,拥有无线局域网的机构同时也拥有支持服务器和某些固定工作站的有线局域网。四方区作为国家级的社区信息化基地,在信息化建设方面取得了坚实的基础。科技园作为他对外招商的重要窗口之一,正拟进行进一步的改建和扩建。我公司即将建设的科技园处于四方区也拟进行WLAN的建设,使得园内的企业能够享受到3G和WLAN的移动办公服务。这也可作为对外招商的重要卖点之一。WLAN建设方式有2种,一种是电信运营商建设,另一种是自己建设。第一种建设方式是由电信运营商投资,但移动办公的服务仅局限于合作运营商自己的客户,不能真正地达到对园区企业实现全面服务的目的；后一种方式由自己投资建设,可实现对区片内所有用户服务,并可展开移动的运营服务。本设计的目的在于采用园区自己独立建设WLAN的方式,部分与有实力的电信运营商合作,以时尚高速无线技术解决实际问题为主,利用无线网络知识为企业提供一个高性价比的解决方案,有效节约企业投资,花好了企业的每一分钱,使企业顺利地建好网、用好网并管好网。本次研究在设计过程中首先进行了企业需求调查,首先,整个企业园区加上即将建设的前哨科技产业园大楼,需要进行无线网络的规划和架构,这就使得实际设计中要解决室外布线和室内布线的问题。其次,园区内,要实现无盲区移动切换,必须要考虑AP的接入数量、覆盖范围以及其能承载的最大用户数。依据为企业节省资金,最高效架构网络的宗旨,所以,在设备分布设计上必须要考虑周全。第三,网络安全问题是所有管理员必须要考虑的问题,因此无线网络安全也作为本设计的重点加以设计。第四,因为前哨产业园大楼将来进行招商引资,所以对未来互联网络使用的费用问题也需要计划在内。本设计对园区内租用无线网络的计费问题也进行了研究和设计。归纳起来该次前哨科技产业园WLAN建设具有以下特点：1.配置方便：AP零配置、所有的设置集中在无线交换机上完成,简单便捷；2.维护简洁方便：管理、维护通过无线交换机来实现,不再需要对每一台AP进行设置；3.方便升级：对于软件版本升级需求,只需要对无线交换机进行设置即可,不需要对所有的无线AP逐一升级；4.安全可控制：可以集中进行射频及功率、信道调整,安全访问控制等等功能；5.更加方便扩展：根据实际需要,可以灵活增加补AP点,支持三层漫游,方便扩展、支持无线监控、话音等应用业务。实现并达到使园区内所有的操作者均能享受网线局域网服务的目的,为本公司的招商引资创造好的卖点。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 WLAN网络概述及应用

- 1.3 本文所做的工作和内容安排

- 2 WLAN网络理论

- 2.1 无线局域网技术

- 2.2 IEEE802.11体系结构和服务

- 2.3 WLAN的拓扑结构

- 2.4 WLAN与传统有线网相比的技术优势

- 3 前哨科技产业园WLAN的架构要求

- 3.1 前哨科技产业园用户组建WLAN需求

- 3.2 前哨科技产业园WLAN建设基本要求

- 3.2.1 提供高速共享接入速率

- 3.2.2 支持漫游

- 3.2.3 降低管理成本

- 3.2.4 保证无线安全

- 3.2.5 AP最优化设计

- 3.2.6. 无线控制器的性能保障

- 3.3 前哨科技产业园WLAN网络架构要求

- 3.3.1 接入层

- 3.3.2 汇聚层

- 3.3.3 骨干传输层

- 4 前哨科技产业园WLAN覆盖方案设计

- 4.1 前哨科技产业园WLAN覆盖方案的设计

- 4.2 WLAN网络IP规划

- 4.3 室内覆盖设计的方案

- 4.4 室外覆盖设计的方案

- 4.4.1 点对多点覆盖

- 4.4.1.1 远距离组网及覆盖

- 4.4.2 一个点的覆盖设备架设和网络架构明细

- 4.5 WLAN覆盖使用的设备明细

- 4.6 独立的WLAN网络计费模式

- 4.7 WLAN网络容量设计

- 4.7.1 WLAN并发用户数

- 4.7.2 WLAN吞吐量要求

- 4.7.3 WLAN容量设计

- 4.7.4 方案设计使用规模

- 4.8 项目投资概算

- 4.8.1 主设备概算

- 5 总结及展望

- 5.1 前哨科技产业园WLAN设计工作总结

- 5.2 今后工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].高校无线局域网升级改造[J]. 网络安全和信息化 2016(07)

- [2].高职院校无线局域网的安全性研究[J]. 潍坊高等职业教育 2008(03)

- [3].温州市人民政府办公室关于印发温州市加快推进无线局域网建设和免费开放三年行动计划(2015-2017年)的通知[J]. 温州市人民政府公报 2015(11)

- [4].浅议无线网络整体安全设计[J]. 科技经济导刊 2020(17)

- [5].无线局域网技术发展现状及未来趋势[J]. 电子技术与软件工程 2019(01)

- [6].探究医院实施计算机无线局域网应注意的若干问题[J]. 信息系统工程 2018(12)

- [7].无线局域网在校园网络中的应用探究[J]. 科技经济导刊 2019(09)

- [8].无线局域网远程应用的策略分析[J]. 通讯世界 2019(04)

- [9].无线局域网研究综述[J]. 现代信息科技 2019(09)

- [10].在部分饱和的异构无线局域网中实现服务质量保证[J]. 郑州大学学报(理学版) 2019(04)

- [11].浅析无线局域网在战术组网中的应用[J]. 电子质量 2019(11)

- [12].试论医院无线局域网的规划[J]. 电脑编程技巧与维护 2018(01)

- [13].无线局域网的攻击工具的比较与分析[J]. 电子技术与软件工程 2018(08)

- [14].无线局域网技术[J]. 电子技术与软件工程 2018(09)

- [15].无线局域网环境下信息安全技术浅议[J]. 信息系统工程 2016(11)

- [16].无线局域网攻击技术分析[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(20)

- [17].公共场所无线局域网安全性研究[J]. 电子世界 2016(22)

- [18].技术[J]. 保密科学技术 2017(03)

- [19].无线局域网在校园建设及改造中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(08)

- [20].优化无线局域网管理的几点思考[J]. 电脑知识与技术 2015(30)

- [21].入侵检测系统在校园无线局域网中的应用[J]. 电子制作 2016(17)

- [22].企业无线局域网建设方式研究[J]. 中国新通信 2016(14)

- [23].企业办公环境无线局域网搭建策略研究[J]. 电脑编程技巧与维护 2015(02)

- [24].论校园无线局域网通信安全策略[J]. 电脑知识与技术 2015(01)

- [25].无线局域网的安全防护[J]. 黑龙江科技信息 2015(10)

- [26].关于计算机无线局域网网络的安全建设研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(20)

- [27].无线局域网安全技术及标准发展探究[J]. 电脑迷 2016(04)

- [28].家庭无线局域网的组建与安全设置探究[J]. 电脑迷 2018(11)

- [29].校园无线局域网的建设思考[J]. 报刊荟萃 2018(05)

- [30].无线局域网安全问题研究[J]. 数码世界 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e7f564bd78250bd7b078d92.html