# 降膜蒸发器噪声机理的分析研究

### 论文摘要

本文对三效降膜蒸发器设备工作时,噪声产生的机理进行了理论分析与研究,利用现代声学测试技术手段进行测试与分析,得出三效降膜蒸发器设备的整体噪声随热压泵工作压力增大而增大的关系,利用噪声叠加原理,将三效降膜蒸发器设备的物料泵噪声作为背景噪声,计算得出三效降膜蒸发器设备的热压泵真实噪声,因而得出热压泵噪声亦随其工作压力增大而增大的关系。利用空气动力学湍流理论,结合热压泵工作原理,分析了热压泵喷射蒸汽特性,运用分形理论验证了三效降膜蒸发器噪声信号具有混沌特性。结合空气动力学喷射气流噪声理论公式,验算了三效降膜蒸发器正常生产时热压泵中拉伐尔管喷口处的噪声声压级,与实测值进行对比,并详细分析了两者产生较大差异的原因。

### 论文目录

- 1 引言

- 1.1 课题背景及问题提出

- 1.1.1 噪声及危害

- 1.1.2 噪声控制

- 1.2 论文研究内容和研究目标概述

- 2 降膜蒸发器设备

- 3. 降膜蒸发器设备噪声测试

- 3.1 测量仪器

- 3.2 测量方案

- 3.2.1 测量系统

- 3.2.2 测量方法

- 3.2.3 测试数据分析

- 4. 降膜蒸发器设备噪声机理的分析

- 4.1 声源的分析

- 4.2 噪声产生的机理分析

- 4.2.1 机械噪声

- 4.2.2 液体动力噪声

- 4.2.3 空气动力性噪声

- 4.2.3.1 空气动力性噪声的形成原理

- 4.2.3.2 气流声源类别

- 4.2.3.3 调节阀气体动力噪声

- 4.2.3.4 热压泵蒸汽喷注噪声

- 5. 降膜蒸发器设备噪声测试结果的分析

- 5.1 用傅里叶变换与小波变换对降膜蒸发器噪声的理论探讨

- 5.1.1 傅里叶变换和短时傅里叶变换

- 5.1.2 小波变换

- 5.1.3 用傅里叶变换与小波变换对降膜蒸发器噪声的理论探讨

- 5.2 用分形理论对降膜蒸发器噪声的理论探讨

- 5.2.1 分形理论

- 5.2.2 降膜蒸发器噪声信号的分形维数

- 5.2.2.1 噪声信号时域波形的分维特征

- 5.2.2.2 不同工况下降膜蒸发器噪声信号的分形维数

- 5.3 对主要噪声的理论计算与实测值对比分析

- 5.3.1 喷注噪声的声压级一般公式

- 5.3.2 对比理论计算值与实测值

- 6. 结论与讨论

- 6.1 结论

- 6.2 讨论

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].三效板式升降膜蒸发器在胶原蛋白生产上的设计及应用[J]. 饮料工业 2019(06)

- [2].横管降膜蒸发器的低温特性分析[J]. 冷藏技术 2020(01)

- [3].降膜蒸发器的设计[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [4].七效管式降膜蒸发器组在氧化铝行业中的应用[J]. 科技与企业 2016(05)

- [5].降膜蒸发器的研究[J]. 石化技术 2015(08)

- [6].三效降膜蒸发器应用于食品蒸发浓缩工艺[J]. 中国果菜 2015(10)

- [7].水-水降膜蒸发器的模拟仿真和优化[J]. 化工学报 2018(S2)

- [8].降膜蒸发器的设计要点分析[J]. 科技与创新 2018(10)

- [9].提高氧化铝管式降膜蒸发器运行效率的途径[J]. 有色金属文摘 2015(03)

- [10].管式降膜蒸发器[J]. 中国造纸 2012(04)

- [11].板式降膜蒸发器的使用要点[J]. 纸和造纸 2009(02)

- [12].制冷用水平管降膜蒸发器的研究进展及新技术[J]. 化工学报 2008(S2)

- [13].某降膜蒸发器设备设计要点及制造工艺难点分析[J]. 石油和化工设备 2019(09)

- [14].降膜蒸发器在造纸法再造烟叶萃取液浓缩工艺中的应用[J]. 云南农业大学学报(自然科学) 2015(05)

- [15].热法海水淡化装置中多效降膜蒸发器的研制[J]. 石油和化工设备 2014(04)

- [16].竖直管降膜蒸发器流动与传热过程的数值模拟[J]. 化学工业与工程 2014(02)

- [17].大型竖管降膜蒸发器液体分布装置的研究[J]. 化工管理 2014(17)

- [18].板式降膜蒸发器在胶原蛋白生产中的设计研究[J]. 医药工程设计 2012(01)

- [19].波纹管降膜蒸发器浓缩板蓝根浸提液性能研究[J]. 机电信息 2010(08)

- [20].三效降膜蒸发器噪声的试验研究[J]. 声学技术 2009(01)

- [21].管式降膜蒸发器在氧化铝生产中的推广应用[J]. 世界有色金属 2019(09)

- [22].关于降膜蒸发器循环泵变频控制技术的探讨[J]. 科技与创新 2014(10)

- [23].多效管式降膜蒸发器工艺设计[J]. 中国高新技术企业 2014(29)

- [24].板式降膜蒸发器在胶原蛋白生产中应用的设计研究[J]. 农产品加工(创新版) 2012(01)

- [25].新型碱回收蒸发设备——管式降膜蒸发器[J]. 中华纸业 2011(01)

- [26].水平管降膜蒸发器管外液体流动数值模拟[J]. 工程热物理学报 2008(08)

- [27].水平管降膜蒸发器蒸发传热性能实验研究[J]. 化工装备技术 2008(03)

- [28].影响降膜蒸发器关键设计参数的因素分析[J]. 当代化工 2016(12)

- [29].单管自降膜蒸发器的设计[J]. 装备制造技术 2014(02)

- [30].提高管式降膜蒸发器蒸发效率的技术措施[J]. 有色冶金节能 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e80de4e335b02552b12da13.html