# 钢—混凝土组合梁钢框架稳定分析的研究

### 论文摘要

由钢-混凝土组合梁与钢柱构成的组合框架结构,是一种新型结构体系。随着结构设计理论和材料性能的不断发展和提高,高层建筑向更高、跨度更大的方向发展,稳定性问题将更加突出。组合梁钢框架整体稳定性优于纯钢梁钢框架,但是目前国内外关于组合框架稳定性的试验和理论研究工作非常少,在组合框架的设计中采用的是框架的稳定设计理论,并没有考虑混凝土楼盖与钢梁的滑移作用,从而造成不经济。本文主要研究钢-混凝土组合梁钢框架的稳定性。考虑了楼板和钢梁滑移作用的性能,推导了组合梁弹性单元刚度矩阵。并在此基础上建立了组合梁钢框架稳定性分析-QR法的计算格式。最后利用C语言编制了相应计算程序,在第五章还利用ANSYS有限元软件分析了组合梁钢框架的非线性稳定。通过算例分析得出一些有价值的结论,为类似的研究和设计提供了一种新的计算方法,对优化框架体系、以及完善组合结构的相关规范和规程提供有益的参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景和意义

- 1.2 钢-混凝土组合梁的组成与形式

- 1.3 组合梁发展和应用

- 1.3.1 组合梁的发展

- 1.3.2 组合梁在工程中的应用

- 1.4 组合梁的研究概况

- 1.5 稳定的基本概念

- 1.5.1 稳定的两类问题

- 1.5.2 三种平衡状态稳定性的判别准则

- 1.5.3 结构稳定分析中的数值方法

- 1.6 本文要做的工作

- 第二章 框架组合梁单元分析

- 2.1 组合梁平衡微分方程

- 2.1.1 基本假定

- 2.1.2 组合梁平衡微分方程

- 2.2 组合梁单元刚度方程

- 2.3 等效节点荷载

- 2.4 组合梁的有效翼缘宽度

- 第三章 结构分析的QR法

- 3.1 样条函数

- 3.1.1 B样条函数构造的方法

- 3.1.2 B样条函数的性质

- 3.1.3 B样条函数的数值方法

- 3.2 高层框架分析的QR法

- 3.2.1 结构样条离散化

- 3.2.2 建立单元结点位移向量与整个框架样条结点位移向量的转化关系

- 3.2.3 静力分析

- 3.3 算例

- 第四章 钢-混凝土组合梁钢框架稳定性分析的QR法

- 4.1 钢-混凝土组合梁钢框架稳定方程

- 4.1.1 建立单元应力应变关系

- 4.1.2 建立钢-混凝土组合梁钢框架总势能泛函

- 4.1.3 建立钢-混凝土组合梁钢框架样条离散化稳定方程

- 4.2 程序流程图

- 4.3 算例

- 第五章 用 ANSYS有限元软件分析非线性稳定性

- 5.1 单元

- 5.1.1 钢梁单元

- 5.1.2 混凝土单元

- 5.1.3 栓钉单元

- 5.2 本构关系

- 5.2.1 混凝土本构关系

- 5.2.2 钢材本构关系

- 5.3 ANSYS求解

- 5.4 算例

- 第六章 结论与展望

- 6.1 本文得出的结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].截面钢板组合梁施工方案结构性能对比分析[J]. 建材与装饰 2019(36)

- [2].冷弯U形组合梁长期受力性能研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2019(06)

- [3].港珠澳大桥钢混组合梁设计与施工技术分析[J]. 安徽建筑 2020(02)

- [4].现浇组合梁抗火性能试验研究与数值模拟[J]. 建筑结构 2020(06)

- [5].分离式叠合板组合梁抗火性能研究与数值分析[J]. 工程力学 2020(05)

- [6].初始缺陷对钢—混组合梁抗火性能影响研究综述[J]. 山西建筑 2020(10)

- [7].波形钢腹板预弯组合梁承载性能影响因素分析[J]. 公路与汽运 2020(03)

- [8].钢-混组合梁钢模板的应用及设计方法研究[J]. 城市道桥与防洪 2020(04)

- [9].适用于三车道高速公路钢板组合梁的比选分析[J]. 城市道桥与防洪 2020(05)

- [10].高温下蜂窝组合梁性能试验研究[J]. 工业建筑 2020(05)

- [11].铝-木组合梁受弯性能研究[J]. 科学技术与工程 2020(17)

- [12].装配式群钉组合梁与现浇组合梁对比试验研究[J]. 公路交通科技 2020(06)

- [13].预应力部分外包组合梁有限元模拟分析[J]. 广西科技大学学报 2020(03)

- [14].不对称跨度下钢框架组合梁柱子结构抗倒塌能力分析[J]. 振动与冲击 2020(13)

- [15].不同跨度比组合梁柱子结构抗倒塌性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2020(09)

- [16].京沪高速公路改扩建工程钢混组合梁结构设计及应用[J]. 山东交通科技 2020(03)

- [17].大跨度变高钢板组合梁施工关键技术[J]. 工程建设 2020(07)

- [18].高墩钢混组合梁无支架大节段吊装及桥面施工技术[J]. 城市建筑 2020(18)

- [19].湛江调顺跨海大桥桥面吊机首吊组合梁架设完成[J]. 世界桥梁 2020(05)

- [20].施工方法对简支钢混组合梁成桥后受力的影响[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(06)

- [21].双幅桁架组合梁空间受力研究[J]. 华东交通大学学报 2020(04)

- [22].新型槽型组合梁构思及应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(03)

- [23].基于初应变法的钢-混组合梁徐变效应电算方法[J]. 特种结构 2017(01)

- [24].充填式钢箱-砼组合梁抗弯性能试验研究[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [25].体外预应力钢-混组合梁长期滑移计算[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(04)

- [26].新型U型梁与普通组合梁受弯性能对比[J]. 低温建筑技术 2017(03)

- [27].考虑损伤不同模量组合梁的纯弯曲研究[J]. 结构工程师 2017(03)

- [28].海洋工程中组合梁预制质量控制要点[J]. 中国石油石化 2017(11)

- [29].跨长晋高速简支钢混组合梁施工技术方案研究[J]. 山西交通科技 2020(05)

- [30].铝-钢组合梁应力分析与实验[J]. 内江科技 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e919e7e1f56be894e74cc15.html