# Powerformer故障仿真、保护及相关的电力系统稳定问题

### 论文摘要

Powerformer是一种高压发电机,可以直接和高压母线直接连接而无需升压变压器进行升压。和常规发电机相比,Powerformer有望提高系统可靠性、提升转换效率、减少电厂占地面积和系统稳定。由于Powerformer发明的时间不长,其内外部故障的形成机理及其对保护特性的影响,包括Powerformer运行特性与电力系统稳定性的关系,都需要深入研究。论文具体内容如下:研究了Powerformer定子绕组的分割方法,以计算相应子绕组的等效匝数和磁轴的正方向,该方法可推广应用于其他大型同步发电机。建立了Powerformer的定子绕组内部相间故障和接地故障分析的数学模型。该模型以直接相量法为依据,同时考虑了定子绕组对地电容的影响。为准确地仿真内部故障时的情形,计算了各个故障分支磁轴的正方向。模型建立了转子和定子的电流方程、电压方程、磁链方程和运动方程,并且给出了接地故障和相间故障等各种故障类型下的仿真结果。利用该模型可以对Powerformer的保护方案进行有效的验证,或为新原理的研究提供可信的数据。该方法可推广应用于其他大型同步发电机。内部故障仿真求解是典型的非线性刚性微分方程问题,需采用变步长的适合求解刚性问题的算法。在比较了刚性微分方程数值积分几种典型算法后,采用适用于求解刚性微分方程的数值积分方法Gear法作为仿真软件的基本算法。以一个75MVA/150kV的新型的电缆绕制高压同步发电机（Powerformer）为例,利用该模型仿真了一系列内部故障时的情况,并且给出了单相接地故障、两相接地故障和相间短路故障的波形。针对具有双定子绕组（对称分布或非对称分布）的同步发电机（Powerformer具有双定子）,建立了正常运行或外部故障的仿真模型,并且给出了稳态和故障情况下的仿真结果。提出了一种能够自适应补偿Powerformer定子电容电流的新方法,提高Powerformer差动保护的灵敏度。Powerformer定子绕组为分级绝缘,电容电流分布不均匀。论文根据Powerformer正常运行时产生的电容电流自适应地确定一个分布系数,用该分布系数将绕组总电容以集中电容的形式分割成2个电容,分布在机端和中性点用于计算各种状态下的电容电流。在此基础上,采用线路差动保护的补偿方式进行电容电流补偿,则无论Powerformer处于何种运行状态（正常运行、外部故障、内部故障）,差动电流中的电容电流都可以被完全补偿,从而提高了保护的灵敏度。提出了确定系统具有相同或相似RRB的耦合节点组的算法。当用Powerformer替代常规发电机组时,利用该算法可以确定最佳替换地点,从而增大关键节点或弱节点的负荷裕度。以单机-无穷大系统为例,分析了Powerformer机端电压控制提高系统稳定性的机理,从Powerformer阻抗的补偿作用和系统阻尼的改善两个方面论证了Powerformer机端电压控制对系统静态和动态稳定性的影响。通过对具体算例的特征值分析和时域仿真,验证了理论分析的正确性。论文最后对上述研究结果进行了总结,提出了进一步研究的方向。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 Powerformer 的设计特点

- 1.2.1 绕组设计

- 1.2.2 冷却系统

- 1.2.3 Powerformer 对系统侧的支持

- 1.2.4 Powerformer 构成电站与常规电站的效益对比性分析

- 1.3 发电机定子绕组内部故障分析方法综述

- 1.4 Powerformer 保护新方案简介

- 1.4.1 选相式的 100%定子接地保护

- 1.4.2 补偿式发电机差动保护

- 1.4.3 带断路器单相粘联检测的断路器失灵保护

- 1.4.4 用于并列运行于同一母线的电机过电压保护

- 1.5 Powerformer 保护和相关系统稳定问题的研究现状

- 1.6 Powerformer 与电压稳定问题的关系

- 1.7 论文的主要研究内容和章节安排

- 2 Powerformer 定子绕组分割

- 2.1 背景

- 2.2 简介

- 2.3 外子绕组分割方法

- 2.4 内子绕组分割方法

- 2.5 分割后子绕组电感的自感和互感

- 2.6 分割方法的验证

- 2.7 举例计算

- 2.8 小结

- 3 大型同步发电机内部故障数学模型

- 3.1 引言

- 3.2 内部单相接地短路

- 3.2.1 电压方程

- 3.2.2 磁链方程

- 3.2.3 运动方程

- 3.3 内部两相接地短路

- 3.4 内部相间短路

- 3.5 小结

- 4 动态仿真的数值方法

- 4.1 引言

- 4.2 刚性系统求解的实质

- 4.3 仿真的数值方法

- 4.3.1 四阶定步长Runge-Kutta 算法及其实现

- 4.3.2 四阶五级Runge-Kutta-Felhberg 算法

- 4.3.3 Gear 方法

- 4.4 数值算法实验

- 4.4.1 四阶定步长Runge-Kutta 算法

- 4.4.2 四阶五级FRK 算法

- 4.4.3 多步Gear 算法

- 4.5 小结

- 5 内部故障仿真试验与结果分析

- 5.1 引言

- 5.2 仿真程序的实现

- 5.3 内部故障仿真

- 5.4 小结

- 6 双绕组Powerformer 外部故障仿真模型

- 6.1 引言

- 6.2 正常运行时的模型

- 6.3 仿真的端口约束条件

- 6.4 仿真结果

- 6.5 小结

- 7 Powerformer 定子电容电流自适应补偿差动保护方案

- 7.1 引言

- 7.2 Powerformer 电缆电容电流等效计算电路

- 7.3 自适应补偿差动保护

- 7.4 仿真验证

- 7.5 小结

- 8 基于灵敏度方法分析Powerformer 最佳安装位置

- 8.1 引言

- 8.2 背景理论

- 8.3 耦合节点组算法

- 8.4 北欧测试系统

- 8.5 Powerformer 替代常规发变组对节点负荷极限的影响

- 8.6 小结

- 9 Powerformer 电压控制改善系统的功角稳定性研究

- 9.1 引言

- 9.2 Powerformer 机端电压控制

- 9.2.1 机端电压控制对稳定性的影响

- 9.2.2 机端电压控制对阻尼力矩的影响

- 9.3 单机-无穷大系统仿真计算

- 9.3.1 特征值计算

- 9.3.2 时域仿真

- 9.4 小结

- 10 全文总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读学位期间发表论文目录

- 附录2 作者在攻读博士学位期间主要参与的科研工作

- 附录3 Powerformer 内部故障仿真绕组参数计算公式

- 附录4 北欧测试系统数据

### 相关论文文献

- [1].电容器内部故障保护配置及整定值问题探讨[J]. 电力系统保护与控制 2009(12)

- [2].电容器内部故障保护配置及整定值问题探讨[J]. 电力电容器与无功补偿 2008(06)

- [3].并联电容器内部故障保护的现状及分析[J]. 科技信息 2011(19)

- [4].变压器内部故障早期诊断及分析处理[J]. 中国科技信息 2009(22)

- [5].浅析低压配网用户内部故障原因及防范措施[J]. 科技创新与应用 2018(03)

- [6].变压器内部故障类型及其油中气体的特征简析[J]. 黑龙江科技信息 2011(12)

- [7].SFF9-31500/15.75型变压器内部故障原因分析及查找[J]. 新疆电力技术 2008(02)

- [8].针对一起电流互感器内部故障保护动作分析[J]. 科技创新与应用 2017(03)

- [9].大容量并网发电机内部故障与保护分析[J]. 装备机械 2017(02)

- [10].一起500kV并联电抗器内部故障的分析和处理[J]. 电工文摘 2015(02)

- [11].塞纳车发动机无法起动[J]. 汽车维护与修理 2009(06)

- [12].可模拟绕组内部故障的双馈风力发电半实物实时仿真平台[J]. 电机与控制应用 2017(05)

- [13].基于内部故障仿真数据的发电机主保护测试系统探索分析[J]. 科技视界 2016(16)

- [14].基于多回路理论的交流励磁电机定子绕组内部故障仿真与实验研究[J]. 中国电机工程学报 2019(12)

- [15].基于场路耦合法变压器内部故障仿真分析[J]. 山东工业技术 2018(11)

- [16].电机变压器内部故障的各种类型研究[J]. 电子制作 2018(Z2)

- [17].基于在线监测技术发现的一起变压器内部故障的分析及处理[J]. 电子测试 2014(16)

- [18].一起220kV GIS设备内部故障引起的保护动作分析[J]. 江苏电机工程 2011(04)

- [19].蓄电池常见内部故障[J]. 农机使用与维修 2010(01)

- [20].10kV配电网串联补偿电容内部故障的诊断方法[J]. 机电工程 2015(07)

- [21].丰满重建水电站发电机内部故障主保护配置方案[J]. 水电站机电技术 2019(08)

- [22].感温元件在主变内部故障保护中的应用研究[J]. 硅谷 2014(11)

- [23].蓄电池常见内部故障分析[J]. 现代化农业 2010(06)

- [24].大型水轮发电机内部故障保护的动模实验研究[J]. 电力系统自动化 2008(06)

- [25].超高压电力系统双断口断路器内部故障保护的一种实现方法[J]. 电工技术 2010(06)

- [26].一起GIS内部故障事故分析及防范措施[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2015(01)

- [27].基于电子式互感器的电炉变压器差动保护研究[J]. 电力系统保护与控制 2011(09)

- [28].谐波对集合式并联电容器内部故障保护的影响[J]. 电力系统保护与控制 2010(15)

- [29].一种识别变压器励磁涌流和内部故障的新方法[J]. 科技信息 2013(16)

- [30].GIS设备内部故障检测新技术分析[J]. 技术与市场 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2ea3bcb0f79abb9c8c9140d3.html