# 基于部分元等效电路的电磁建模方法研究

### 论文摘要

针对三维互连结构分析,Albert E. Ruehli提出部分元等效电路（PEEC）方法,由于它的混合电磁-电路建模的特性,显示出比较好的优势。本文比较详细地讨论了PEEC方法,剖析其物理本质和数学背景,用电场积分方程或称混合势积分方程对微波电路的电磁场问题进行严格的数学描述,通过合理的离散化过程,将积分方程转化为由独立的部分元件构成的等效电路模型。在此基础上,本文推导应用PEEC方法计算S参数的公式,并应用PEEC方法分析了带通滤波器的S参数,并与矩量法的仿真结果进行了对比,得到了比较满意的结果。最后,本文利用PEEC方法对一种四端口耦合器结构进行PEEC建模,同时与矩量法的结果对比分析,得到了比较吻合的结果,符合实际工程要求,体现了PEEC在印制板电路计算和设计方面的准确、快速的优点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 部分元等效电路方法（PEEC）的研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 PEEC 方法的国外研究进展

- 1.2.2 PEEC 方法的国内研究现状

- 1.2.3 滞后时间不稳定性的研究

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第二章 PEEC 的一般方法

- 2.1 不考虑时间延迟的PEEC 模型

- 2.1.1 准静态的基本积分方程

- 2.1.2 等效电路的建立

- 2.2 包含时间延迟的时域和频域RPEEC 模型

- 2.2.1 基本积分方程和等效电路

- 2.2.2 有限尺寸的介质的模型

- 2.3 PEEC 模型中的部分电感和电位系数参数计算

- 2.3.1 部分电感参数

- 2.3.2 电容参数

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于PEEC 方法的S 参数建模

- 3.1 应用PEEC 方法计算S 参数

- 3.1.1 S 参数的定义

- 3.1.2 应用PEEC 方法推导计算S 参数的公式

- 3.2 带通滤波器的S 参数仿真实验

- 3.3 四端口耦合器的S 参数仿真实验

- 3.5 本章小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].充分发挥“等效电路”在电路分析中的作用[J]. 中学物理 2016(14)

- [2].等效电路改画的方法[J]. 数理化学习(初中版) 2008(11)

- [3].初中物理电学“等效电路化简”的技巧[J]. 中学物理 2014(20)

- [4].等效电路之“吉祥三宝”[J]. 数理化学习 2009(07)

- [5].求戴维宁等效电路的另一分析方法[J]. 价值工程 2011(31)

- [6].电压源换流器高压直流输电的动态等效电路及其特性分析[J]. 中国电机工程学报 2010(13)

- [7].忆阻器的等效电路[J]. 中国新通信 2019(03)

- [8].屏蔽电动机Π型精确等效电路及参数计算[J]. 防爆电机 2015(05)

- [9].电流互感器T型等效电路和叠加定理在错误接线分析中的应用实例[J]. 科技与企业 2014(12)

- [10].基于部分元等效电路的外旁通柜寄生参数分析[J]. 电源学报 2011(04)

- [11].蔡氏电路的等效电路设计及其应用[J]. 电子器件 2014(05)

- [12].外加激励法求戴维宁等效电路[J]. 科技创新导报 2011(29)

- [13].基于微变等效电路的差分—共基负反馈放大器的仿真与分析[J]. 北京电子科技学院学报 2014(02)

- [14].径向扭转复合型超声换能器等效电路研究[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [15].频率选择表面等效电路的计算与分析[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2019(02)

- [16].稳定图法在极化等效电路参数辨识中的应用[J]. 电工技术学报 2020(10)

- [17].指数形声波导管的等效电路及其声传输特性[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [18].腐蚀电化学阻抗谱等效电路解析完备性研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2017(06)

- [19].一种基于SPWM控制实现的磁控型忆阻器等效电路[J]. 中国科学:信息科学 2017(07)

- [20].基于二极管等效电路的温度测试电路设计[J]. 电子测试 2014(S2)

- [21].基于等效电路的变压器保护原理性能分析与判据改进[J]. 电力系统自动化 2010(09)

- [22].等效电路的逐点画法[J]. 教育教学论坛 2018(21)

- [23].基于强化学习和全波方法的频率选择表面等效电路建模[J]. 电子元件与材料 2020(08)

- [24].混联等效电路p参数诊断变压器油纸绝缘老化研究[J]. 电力系统保护与控制 2020(15)

- [25].采用回复电压曲线分解法的变压器等效电路研究[J]. 电力系统保护与控制 2019(13)

- [26].浅谈电路的简化及整理[J]. 新课程学习(综合) 2010(10)

- [27].带涂层缺陷金属EIS研究中等效电路的设计[J]. 腐蚀与防护 2013(01)

- [28].第二章 异步电动机的等效电路[J]. 变频器世界 2012(04)

- [29].基于感应电机缺相等效电路的电机漏感参数辨识[J]. 铁道机车与动车 2020(06)

- [30].表面二维纵向振动变换器的等效电路[J]. 榆林学院学报 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2ec08b6e6ec36da5e33f615c.html