# 某县城市生活垃圾卫生填埋应用及研究

### 论文摘要

随着现代社会的迅速发展,城市垃圾已成为困扰城市的严重问题。卫生填埋是目前国内应用最为广泛的垃圾处置方式。垃圾在填埋和稳定过程中会产生渗滤液、填埋气体等有害物质,易对地下水环境和地表水环境产生严重的污染。垃圾渗滤液具有水质复杂、有机物浓度高、氨氮含量高、水质水量变化大的特点。填埋气体如果处理不当可能引发填埋场爆炸等危害。在系统分析城市垃圾的组成成分、工程地质条件、社会经济状况、水质特征以及国内外垃圾处理技术现状的基础上,本文对某县城市生活垃圾填埋场的防渗、填埋气的导排、渗滤液处理等工艺进行分析研究,并在此基础上提出合理的工程设计方案。本文结合某县城市生活卫生填埋场建设的工程实际,提出在工程设计中,应结合当地水文地质和工程地质条件,选择合理的防渗设计、合理的场址、合理的渗滤液处理方案,将垃圾处理后的危害降到最低。垃圾填埋气体也是垃圾处理当中的一个必须重视的问题,如果处理不当,会引发填埋场爆炸事故,所以在处理厂的设计中应该尽可能的收集垃圾填埋气。垃圾填埋气是一种清洁能源,如果能够合理的收集不但可以减少环境污染,还可以产生相当大的经济效益。在垃圾处理过程中产生的渗滤液是一种成分复杂的高浓度废水,论文通过分析比较后提出了采用UASB+MBR组合工艺对垃圾填埋场渗滤液进行处理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 城市垃圾处理现状

- 1.1.2 国内外垃圾填埋处理技术的发展历史

- 1.1.3 我国垃圾处理现状及动态

- 1.1.4 垃圾填埋处理的相关法律法规与标准

- 1.2 研究的目的及意义

- 1.3 研究的内容

- 第二章 项目基础资料

- 2.1 项目概况

- 2.1.1 城市地理概况

- 2.1.2 工程地质

- 2.1.3 水系与水质情况

- 2.1.4 社会经济概况

- 2.2 生活垃圾的产生量和处理现状

- 2.2.1 某县环卫设施及垃圾处理现状

- 2.2.2 垃圾成分的预测

- 2.2.3 收集与清运、管理等现状

- 第三章 生活垃圾处理工艺方案

- 3.1 垃圾填埋技术

- 3.2 卫生填埋技术应用

- 第四章 某县卫生填埋场的设计方案研究

- 4.1 垃圾填埋场的选址及建设条件

- 4.1.1 垃圾填埋场址选择的基本原则

- 4.1.2 场址选择规定

- 4.2 垃圾产量的预测及处理规模

- 4.3 填埋场结构形式选择

- 4.4 生活垃圾卫生填埋工程设计

- 4.4.1 填埋垃圾的要求

- 4.4.2 填埋场库容与服务年限

- 4.4.3 坝体工程设计

- 4.4.4 填埋场防渗工程

- 4.4.5 渗滤液收集导排系统

- 4.4.6 渗滤液调节池设计

- 4.4.7 渗滤液处理

- 4.4.8 雨污分流系统设计

- 4.4.9 截洪沟设计

- 4.4.10 排洪暗管设计计算

- 4.4.11 填埋气体收集导排系统

- 4.4.12 填埋工艺

- 4.4.13 堆土场

- 4.4.14 填埋机械

- 4.4.15 顶部覆盖规划

- 4.4.16 垃圾堆体稳定性分析

- 4.4.17 填埋场绿化与开发利用

- 第五章 平面总图布置与运输

- 5.1 设计原则

- 5.2 场址概述

- 5.3 总平面布置及场地竖向

- 5.4 道路组织与设计

- 5.4.1 工程概况

- 5.4.2 设计内容

- 5.5 场地排水

- 5.6 绿化

- 5.7 运输

- 5.8 主要技术经济指标

- 第六章 环境保护

- 6.1 概述

- 6.2 环境现状

- 6.3 主要污染源和污染物

- 6.4 环境保护措施

- 6.4.1 建设过程中的措施

- 6.4.2 运行过程中环保措施

- 6.5 环境监测

- 6.5.1 大气监测

- 6.5.2 地表水监测

- 6.5.3 渗漏扩散监测

- 6.5.4 噪声监测

- 6.5.5 填埋堆体内气体产生监测

- 6.5.6 蚊蝇监测

- 6.5.7 环境监测设备与设施

- 6.5.8 监测周期

- 6.6 生态环境保护预期效果

- 第七章 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附图

### 相关论文文献

- [1].垃圾渗滤液中砷的微波消解—石墨炉原子吸收光谱测定方法研究[J]. 环境污染与防治 2019(12)

- [2].生活垃圾渗滤液金属污染物土柱模拟研究[J]. 环境科技 2019(06)

- [3].纳滤技术在垃圾渗滤液深度处理中的运用探析[J]. 门窗 2019(20)

- [4].红庙岭园区复杂地形下渗滤液管道的设计和应用[J]. 科学技术创新 2020(01)

- [5].生活垃圾卫生填埋场渗滤液的控制及处理方案探讨[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [6].垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [7].某渗滤液收集池底部防渗层鼓包的分析与治理[J]. 环境卫生工程 2020(03)

- [8].渗滤液腐蚀黏土衬垫的力学特性及孔隙变化[J]. 环境科学与技术 2020(01)

- [9].混合式蒸发在垃圾渗滤液零排放中的应用[J]. 资源节约与环保 2020(07)

- [10].渗滤液应急服务新模式的探索[J]. 广东化工 2020(17)

- [11].渗滤液对不同管材的结垢性腐蚀研究[J]. 环境工程 2020(08)

- [12].生活垃圾贮仓渗滤液导流装置的设计思路与实践[J]. 工程建设与设计 2020(19)

- [13].垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状[J]. 资源节约与环保 2018(11)

- [14].垃圾渗滤液对土壤微生物多样性的影响[J]. 天津工业大学学报 2017(01)

- [15].膜技术处理垃圾渗滤液特性分析[J]. 化学工程与装备 2017(02)

- [16].水处理药剂在垃圾渗滤液中的应用及发展方向[J]. 科技创新与应用 2017(07)

- [17].城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液导排系统布置与施工技术研究[J]. 中国战略新兴产业 2017(16)

- [18].垃圾渗滤液氨氮出水水质偏高的影响因素及措施[J]. 当代化工研究 2017(04)

- [19].臭氧高级氧化技术在垃圾渗滤液领域的应用研究[J]. 再生资源与循环经济 2017(07)

- [20].应用超临界水气化技术的垃圾渗滤液资源化制氢技术研究[J]. 环境污染与防治 2017(08)

- [21].电晕放电自由基簇射技术处理垃圾渗滤液的研究[J]. 科技通报 2017(08)

- [22].垃圾渗滤液处置设备材质选择的研究[J]. 云南化工 2017(06)

- [23].吸收光谱法评估垃圾渗滤液中有机质含量[J]. 中国给水排水 2017(10)

- [24].微生物对垃圾渗滤液中胡敏酸降解和形成的影响[J]. 科技视界 2016(07)

- [25].锯末吸附垃圾渗滤液中污染物质的效能分析[J]. 中国资源综合利用 2016(01)

- [26].用光催化法处理垃圾渗滤液的研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2016(01)

- [27].垃圾渗滤液特点及其处理初探[J]. 低碳世界 2016(11)

- [28].城市污水混合垃圾渗滤液脱氮试验研究[J]. 科技传播 2016(11)

- [29].垃圾渗滤液中有机污染物成分特征的研究进展[J]. 现代农业科技 2016(06)

- [30].国内外垃圾渗滤液研究现状及未来展望[J]. 辽宁化工 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2ed4bc16db861b8123eb32bc.html