# 丙烯腈废水生物处理过程中特征污染物转化规律

### 论文摘要

丙烯腈是一种重要的化工原料,在化工产品生产领域中应用广泛,其生产过程中产生的废水水质复杂,目前缺乏关于丙烯腈废水特征污染物组成的详尽报道,这在很大程度上制约了丙烯腈废水有效处理。本文针对上述问题,对丙烯腈废水的常规水质指标以及特征污染物组分进行了分析,并利用A/O/O考察了生物法对丙烯腈废水的降解效果,同时分析了特征污染物在A/O/O各段的生物转化规律,并讨论了抑制硝化反应的影响因素和硝化反应与碱度之间的定量关系,研究结果对丙烯腈废水生物处理具有一定的指导意义。本文采用气相色谱与质谱联用技术对丙烯腈废水特征污染物进行定性分析,结果表明废水中特征污染物类型为吡啶类、酰胺类、有机酸类、酚类、腈类、嘧啶、吡唑及一些杂环类物质；利用液相色谱测出丙烯腈废水中含量较高的特征污染物为3-氰基吡啶、烟酰胺、烟酸、丙烯腈、丙烯酸、A物质和B物质。在A/O/O工艺中,缺氧段3-氰基吡啶、丙烯腈和B物质的去除率分别可达到91.2%、100%和51.3%；在曝气1段烟酰胺、烟酸和丙烯酸以及残留的3-氰基吡啶和B物质的去除率均为100%,只有A物质在A/O段出水中得到积累；在曝气2段A物质可以被完全降解。在进水COD浓度为962-2037mg/L,pH值为6.90-9.80,NH4+-N浓度为46.8-151mg/L,N03--N浓度为213-425mg/L的情况下,A/O工艺出水COD去除率最高可达到78%,pH值为8.2左右,NH4+-N浓度为215-420mg/L,N03--N去除率在96%以上；曝气2段出水COD去除率最高可提高到82%,pH值为6.0左右,NH4+-N浓度降低至100mg/L左右,N03--N浓度增加到200mg/L左右。A/O/O工艺中曝气1段硝化反应受到抑制的原因可能是A物质在曝气1段的积累,A物质在曝气2段得到降解后,曝气2段硝化反应得到恢复,但由于碱度不足,硝化反应进行不彻底。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 丙烯腈及其生产工艺概述

- 1.2.1 丙烯腈的性质和用途

- 1.2.2 丙烯腈的产能和需求

- 1.2.3 丙烯腈的生产方法

- 1.2.4 丙烯氨氧化生产工艺

- 1.3 丙烯腈废水危害

- 1.4 丙烯腈废水处理方法国内外研究现状

- 1.4.1 化学氧化法

- 1.4.2 物化法

- 1.4.3 生物法

- 1.4.4 其他处理方法

- 1.4.5 组合处理工艺

- 1.5 课题的目的意义和主要研究内容

- 1.5.1 研究目的和意义

- 1.5.2 主要研究内容

- 第2章 实验材料、装置及方法

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 仪器设备

- 2.1.2 实验试剂

- 2.1.3 实验用水及污泥来源

- 2.2 实验装置

- 2.2.1 连续实验装置

- 2.2.2 持续曝气实验装置

- 2.3 测定分析方法

- 2.3.1 常规指标测定方法

- 2.3.2 特征污染物富集方法

- 2.3.3 特征污染物测定条件

- 2.3.4 标准曲线

- 2.3.5 标准物质HPLC图

- 第3章 丙烯腈废水水质及特征污染物分析

- 3.1 水质特征

- 3.2 特征污染物

- 3.3 特征污染物的产生过程解析

- 3.3.1 3-氰基吡啶的产生过程

- 3.3.2 烟酰胺和烟酸的产生过程

- 3.3.3 丙烯酸的产生过程

- 3.4 本章小结

- 第4章 A/O/O工艺处理丙烯腈废水效果

- 4.1 反应器启动

- 4.2 A/O工艺处理效果

- 4.2.1 缺氧段处理效果

- 4.2.2 曝气1段处理效果

- 4.2.3 A/O工艺对COD的去除效果

- 4+-N和NO3--N的去除效果'>4.2.4 A/O工艺对NH4+-N和NO3--N的去除效果

- 4.3 A/O/O工艺处理效果

- 4.3.1 曝气2段处理效果

- 4.3.2 A/O/O对COD的去除效果

- 4.4 持续曝气实验处理效果

- 4.5 本章小结

- 第5章 生物处理过程中特征污染物变化规律

- 5.1 A/O/O 工艺各段特征污染物的降解效果

- 5.2 持续曝气实验过程中特征污染物降解效果

- 5.3 抑制硝化反应的特征污染物

- 5.4 肖化反应与碱度的定量关系

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].丙烯腈行业存在过剩风险[J]. 石油化工技术与经济 2020(01)

- [2].丙烯腈市场前景不容乐观[J]. 石油化工技术与经济 2020(03)

- [3].丙烯腈储罐排放VOCs气体问题的解决办法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(15)

- [4].利用质量控制图控制丁腈橡胶中结合丙烯腈含量的测定[J]. 弹性体 2016(03)

- [5].丙烯腈市场平衡需要增加新的能力[J]. 精细石油化工进展 2016(04)

- [6].我国丙烯腈市场前景展望[J]. 中国石油和化工经济分析 2014(12)

- [7].我国将迎来丙烯腈高速增长阶段[J]. 合成纤维工业 2015(01)

- [8].顶空气相色谱法测定丁腈橡胶中游离丙烯腈的含量[J]. 石油化工 2015(06)

- [9].丙烯腈尾气处理方法探讨[J]. 炼油与化工 2015(04)

- [10].丙烯腈市场供需现状及预测[J]. 中国石油和化工经济分析 2013(10)

- [11].中海油海南丙烯腈项目开工[J]. 石油和化工节能 2020(04)

- [12].氮中丙烯腈气体标准物质的研制[J]. 化学分析计量 2017(04)

- [13].钌亚丙二烯基配合物与肼的反应性质:丙烯腈配合物的生成（英文）[J]. 有机化学 2018(08)

- [14].2017年后全球丙烯腈供应将趋于紧张[J]. 合成纤维 2016(06)

- [15].红外光谱法测定丁腈橡胶中的结合丙烯腈含量[J]. 合成材料老化与应用 2015(04)

- [16].我国丙烯腈行业回顾与展望[J]. 石油化工技术与经济 2013(02)

- [17].丙烯腈探底之路仍未结束[J]. 中国石油和化工 2011(10)

- [18].丙烯腈市场弱势走跌[J]. 精细化工原料及中间体 2011(10)

- [19].国内丙烯腈市场分析及技术进展[J]. 中国石油和化工经济分析 2011(07)

- [20].丙烯腈后市看涨 呈供不应求趋势[J]. 化工科技市场 2010(02)

- [21].膜吸收法去除丙烯腈废水中的氰化物和氨氮[J]. 中国给水排水 2010(15)

- [22].加快产业化进程应对成本高企[J]. 纺织服装周刊 2010(39)

- [23].丙烯腈的技术进展[J]. 精细化工原料及中间体 2010(11)

- [24].亚洲丙烯腈需求复苏[J]. 合成纤维 2009(03)

- [25].2008年全球丙烯腈需求下降[J]. 合成纤维工业 2009(02)

- [26].2008年全球丙烯腈需求降幅创历史最高纪录[J]. 合成纤维 2009(04)

- [27].2008年全球丙烯腈需求降幅创历史最高纪录[J]. 精细石油化工进展 2009(03)

- [28].日旭化成开发丙烯法丙烯腈新工艺[J]. 化学反应工程与工艺 2008(01)

- [29].丙烯腈:产销重心移师亚洲 消费结构悄然转变[J]. 中国石油和化工 2008(Z2)

- [30].分析含丙烯腈废气的处理工艺[J]. 资源节约与环保 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2efcac815e75a17a3c969b0f.html