# 模型预测控制技术在催化裂化装置的应用

### 论文摘要

本文针对某石化公司炼油厂催化裂化装置的控制要求,采用鲁棒性多变量预测控制技术(RMPCT),对模型预测控制技术及其应用进行了研究和实践。论文简要介绍了模型预测控制技术的发展及应用现状,以动态矩阵控制(DMC)算法为例,阐述了模型预测技术的基本原理、算法以及控制参数的确定方法。在此基础上,通过对RMPCT软件包基本结构、相关功能及关键技术的研讨,结合催化裂化装置的工艺流程、控制要求及策略,具体介绍了RMPCT在催化裂化装置中的实际应用,并就有关RMPCT应用过程中的控制器设计、变量选择、工程实施步骤进行了较为详尽的描述和分析。最后,通过对实际应用效果的比较和分析,证明RMPCT的应用有助于提高催化裂化装置的操作平稳性和经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 模型预测控制技术的发展及应用

- 1.2 模型预测控制技术的主要作用

- 1.3 本课题研究的背景及意义

- 1.4 本文主要内容

- 第2章 模型预测控制算法

- 2.1 动态矩阵控制（DMC）算法

- 2.1.1 阶跃响应预测模型

- 2.1.2 滚动优化

- 2.1.3 反馈校正

- 2.2 模型预测控制系统的参数设计

- 2.2.1 采样周期T与模型长度N

- 2.2.2 预测时域P和误差加权矩阵Q

- 2.2.3 控制时域M

- 2.2.4 控制加权矩阵R

- i'>2.2.5 校正参数hi

- 2.2.6 DMC控制的参数整定步骤

- 2.3 本章小结

- 第3章 RMPCT及其对模型预测控制技术的支持

- 3.1 模型预测控制软件简介

- 3.2 RMPCT基本原理

- 3.2.1 RMPCT概述及主要功能

- 3.2.2 RMPCT相关参数

- 3.2.3 RMPCT的基本组成

- 3.3 RMPCT关键技术

- 3.4 RMPCT的主要应用领域

- 3.5 本章小结

- 第4章 催化裂化装置应用RMPCT方案设计

- 4.1 催化裂化装置工艺流程简介

- 4.2 催化裂化装置实施先进控制的总体目标及要求

- 4.2.1 反再单元先进控制总体目标及策略

- 4.2.2 分馏单元先进控制总体目标及策略

- 4.2.3 吸收稳定单元先进控制总体目标及要求

- 4.3 催化裂化装置先进控制器的详细设计

- 4.3.1 控制器范围的确定

- 4.3.2 控制器变量选择的原则

- 4.3.3 各控制器变量的确定

- 4.4 本章小结

- 第5章 催化裂化装置应用RMPCT的工程实施

- 5.1 RMPCT与DCS数据接口的实现

- 5.1.1 装置DCS的基本情况

- 5.1.2 实施RMPCT所需的软硬件

- 5.1.3 RMPCT与DCS之间的数据通讯

- 5.2 实施RMPCT项目前的仪表及基础控制回路整改

- 5.3 预测试

- 5.4 动态响应测试

- 5.5 模型辨识与控制器生成

- 5.6 控制器离线仿真和参数整定

- 5.7 控制器投用

- 5.8 本章小结

- 第6章 RMPCT应用效果及分析

- 6.1 装置验收标定

- 6.2 标定后应用效果分析

- 6.2.1 装置液收情况分析

- 6.2.2 过程控制数据分析

- 6.2.3 部分工艺参数运行曲线对比

- 6.2.4 催化裂化装置应用RMPCT效果综述

- 6.3 本章小结

- 第7章 结语

- 7.1 本文主要内容

- 7.2 进一步的讨论和展望

- 7.2.1 保证模型预测控制器运行效果的关键因素

- 7.2.2 对于模型预测控制技术的展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].催化裂化装置损伤模式分析[J]. 石油和化工设备 2020(02)

- [2].关于炼油催化裂化装置长周期运行的技术思考[J]. 化工管理 2020(04)

- [3].催化裂化装置分馏稳定单元腐蚀与防护[J]. 化工管理 2020(04)

- [4].多参数协同优化方法在催化裂化装置中的应用[J]. 化工机械 2020(01)

- [5].催化裂化装置催化剂跑损的原因及对策分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

- [6].一口气读懂催化裂化技术[J]. 石油知识 2020(02)

- [7].炼油催化裂化装置长周期运行的技术保障措施研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(02)

- [8].加强设备技术管理提高催化裂化装置长周期运行水平[J]. 化工管理 2020(23)

- [9].石油冶炼过程中的催化裂化技术及应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(12)

- [10].催化裂化装置节能降耗的有效途径探究[J]. 化工管理 2019(17)

- [11].催化裂化干气加工利用技术进展[J]. 广东化工 2017(24)

- [12].催化裂化装置结焦的原因及措施[J]. 现代工业经济和信息化 2017(04)

- [13].氯化物对催化裂化分馏塔的危害分析[J]. 石油化工腐蚀与防护 2017(02)

- [14].优化炼油厂催化裂化装置的策略分析[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [15].催化裂化装置结焦原因及预防措施[J]. 现代工业经济和信息化 2017(12)

- [16].催化裂化装置的生产工艺探讨[J]. 化工设计通讯 2017(07)

- [17].催化裂化油浆作为装置原料的性能分析[J]. 石化技术 2017(08)

- [18].催化裂化装置衬里的设计选型和施工[J]. 广东化工 2017(17)

- [19].催化裂化设备节能技术分析[J]. 企业技术开发 2014(33)

- [20].基于风险的检验技术及其在催化裂化装置上的应用[J]. 中国特种设备安全 2008(02)

- [21].催化裂化装置操作的哲学思考[J]. 化工管理 2015(26)

- [22].催化裂化装置节能优化改造[J]. 石化技术 2020(11)

- [23].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定催化裂化烟气硫转移剂中铈含量[J]. 石油炼制与化工 2020(03)

- [24].1.2Mt/a催化裂化吸收稳定系统流程分析与改进[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [25].催化裂化装置节能降耗的有效途径探究[J]. 化工管理 2019(01)

- [26].催化裂化炼油技术探讨[J]. 石化技术 2019(03)

- [27].对炼油催化裂化装置长周期运行的技术分析[J]. 化工管理 2019(16)

- [28].催化裂化反应机理研究进展及其实践应用[J]. 化工管理 2019(18)

- [29].催化裂化装置节能降耗的有效途径探究[J]. 化工管理 2018(03)

- [30].催化裂化烟机振动异常诊断及处理[J]. 齐鲁石油化工 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f1ba8800e31b177444472ef.html