# 可视倒车系统硬件平台研究与设计

### 论文摘要

本文介绍了辅助倒车系统的发展状况,详细设计并实现了一个可视倒车系统的硬件平台,分析并解决了测试中遇到的问题。根据可视倒车系统的要求,该硬件平台包括硬件系统架构和软件系统。硬件部分,通过调研分析,有针对性的选择了核心处理器和其他器件,处理器选择了Samsung公司的S3C2440,视频解码、编码模块和角度信号获取模块的核心芯片分别选择了NXP公司的SAA7113H、Chrontel公司的CH7026和Microchip公司的MCP2510芯片。完成了硬件平台各部分的原理图绘制,并制作了上述三个模块的电路板。软件部分,本系统采用嵌入式Linux操作系统,完成了引导加载程序U-boot、Linux2.6.32内核和根文件系统的移植,并且给出了移植步骤和关键点。介绍了Linux2.6内核的驱动模型,实现了视频解码芯片SAA7113H、视频编码芯片CH7026、CAN控制器芯片MCP2510以及S3C2440摄像头接口驱动程序。最后通过实验测试了该硬件平台的可用性,硬件性能和软件接口功能以及画质清晰度,都能满足上层应用的要求。

### 论文目录

- 提要

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 国内外汽车辅助倒车系统研究现状

- 1.2.1 国内辅助倒车系统研究现状

- 1.2.2 国外辅助倒车系统研究现状

- 1.3 本论文完成的主要工作

- 第2章 印制电路板的电磁兼容设计

- 2.1 使用抗干扰器件

- 2.2 元器件的布局

- 2.3 地线的布局

- 2.4 电源线的布局

- 2.5 信号线的布局

- 2.6 本章小结

- 第3章 系统构建

- 3.1 系统概述

- 3.2 嵌入式操作系统的选择

- 3.3 嵌入式处理器的选用

- 3.4 视频解码芯片的选用

- 3.5 视频编码芯片的选用

- 3.6 转向信号提取

- 3.7 开发平台的选用

- 3.8 本章小结

- 第4章 系统硬件设计

- 4.1 信息处理系统电路设计

- 4.1.1 电源子系统模块设计

- 4.1.2 复位系统模块设计

- 4.1.3 SDRAM子系统设计

- 4.1.4 Flash子系统

- 4.1.5 串口和JTAG调试接口

- 4.2 视频采集模块

- 4.3 角度信号获取模块

- 4.4 视频显示模块

- 4.5 本章小结

- 第5章 软硬件接口实现

- 5.1 嵌入式Linux系统的构建

- 5.1.1 U-boot的移植

- 5.1.2 Linux内核移植

- 5.1.3 构建根文件系统

- 5.2 Linux驱动程序模型

- 5.2.1 设备的注册与注销函数

- 5.2.2 对设备的操作

- 5.3 视频采集模块驱动程序实现

- 2C总线接口描述'>5.3.1 I2C总线接口描述

- 2C体系结构'>5.3.2 Linux的I2C体系结构

- 5.3.3 SAA7113H驱动程序的具体实现

- 5.4 S3C2440摄像头接口驱动程序

- 5.4.1 V4L2驱动模型

- 5.4.2 驱动程序实现

- 5.5 视频显示模块驱动程序

- 5.6 角度信号获取模块驱动程序

- 5.7 编译驱动程序模块

- 5.8 本章小结

- 第6章 测试结果与分析

- 6.1 硬件静态测试

- 6.2 软硬件结合测试

- 6.2.1 设置Windows测试环境

- 6.2.2 测试芯片读写控制

- 6.2.3 测试显示效果

- 6.3 驱动程序测试

- 6.4 测试结果及问题分析

- 6.5 本章小结

- 第7章 总结与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 研究展望

- 参考文献

- 作者简介及在学期间所取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Intel IPP库在MPEG-4视频解码中的应用[J]. 福建电脑 2009(03)

- [2].视频解码数据存储控制算法的改进研究[J]. 科技创新导报 2008(35)

- [3].嵌入式网络音视频解码平台播放系统需求分析[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(05)

- [4].一种单色DVI视频解码方案的实现[J]. 电子世界 2020(10)

- [5].基于开源IP核的视频解码SoC平台研究[J]. 中国集成电路 2010(05)

- [6].多路AVS+视频解码系统的设计[J]. 上海电力学院学报 2017(01)

- [7].潮流资讯[J]. 家庭影院技术 2019(12)

- [8].国内要闻[J]. 中国集成电路 2013(07)

- [9].嵌入式网络音视频解码平台播放系统的架构设计[J]. 电子技术与软件工程 2016(08)

- [10].基于DaVinci~(TM)平台的网络视频解码系统分析与设计[J]. 电子产品世界 2014(11)

- [11].基于VDPAU的GPU多视频解码[J]. 计算机系统应用 2013(12)

- [12].基于OR1200的AVS视频解码帧内亮度预测的硬件模块设计[J]. 计算机时代 2009(11)

- [13].面向嵌入式系统的音视频解码与同步播放实现[J]. 应用科学学报 2018(03)

- [14].芯原新一代ZSP架构和Hantro视频解码IP聚焦LTE和高效视频解码[J]. 集成电路应用 2013(07)

- [15].把手机内容移植到电视上欣赏[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2014(07)

- [16].TW9910在视频监控系统中的应用与设计[J]. 杭州电子科技大学学报 2010(05)

- [17].时间隐藏策略缩短视频解码系统宏块读写延时[J]. 科技创新导报 2008(18)

- [18].基于ARM的便携式视频解码终端设计与实现[J]. 计算机工程 2009(04)

- [19].让你的HTPC构建更轻松! AOPEN XC ENCORE[J]. 家庭影院技术 2009(07)

- [20].玩转手机MHL视频输出[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2016(03)

- [21].基于SoC的MPEG-2解码纠错功能实现[J]. 大众科技 2012(12)

- [22].嵌入式网络音视频解码平台播放系统媒体资源播放引擎设计[J]. 电子测试 2015(06)

- [23].基于视频解码依赖性的低延时无线视频广播纠删编码[J]. 北京邮电大学学报 2012(04)

- [24].基于MIPS体系结构的嵌入式MPEG-2音视频解码设计[J]. 微计算机信息 2010(02)

- [25].会用电视就能玩高清 天敏DMP550 高清播放器[J]. 电脑爱好者 2010(06)

- [26].3276HD家庭数字智能终端[J]. 通信与广播电视 2013(01)

- [27].不费事,第三方播放器也能硬解[J]. 电脑爱好者 2010(08)

- [28].“软硬”兼施看视频 高清解码深入解读[J]. 现代计算机(普及版) 2009(03)

- [29].双国标移动数字电视接收机中的AVS视频解码器设计[J]. 科技信息 2011(31)

- [30].基于ARM的远程控制九画面视频分割器设计[J]. 内江科技 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f203afd2cdf275aca007da4.html