# UASB反应器处理乙二醇废水效能研究

### 论文摘要

乙二醇是一种重要的化工原料,其生产过程中产生的废水有机物浓度高,水质水量波动大,直接排放会对周边水体造成严重污染。本文首先说明实验室UASB反应器处理乙二醇废水的相关研究结果,然后介绍UASB反应器处理乙二醇废水在工业上的应用,主要研究结果如下:1、逐步提高进水COD浓度,接种颗粒污泥UASB反应器处理乙二醇废水,其最高达到13100mg/L,容积负荷达到13.1kgCOD/(m~3.d),运行至第61d反应器出现严重酸化现象,出水pH为5.5,VFA达到20.5mmol/L;接种消化污泥UASB反应器处理乙二醇废水,其最高达到10800mg/L,容积负荷达到10.8 kgCOD/(m~3.d),运行至第60d反应器出现严重酸化现象,出水pH为5.2,VFA达到23.1mmol/L。2、固定进水COD浓度为3000mg/L,HRT由72h逐步缩短至7h,UASB反应器处理乙二醇废水COD去除率逐步下降,当运行60d左右时,反应器出现严重酸化现象,VFA上升至20mmol/L,pH下降至5.5以下。鉴于处理效率与容积负荷的考虑,建议UASB反应器处理乙二醇废水HRT保持在30h~50h。3、UASB反应器处理乙二醇废水,进水量为每天600mL,进水浓度为50000mg/L,当出水回流比由0增加至6时,出水COD浓度由1000mg/L左右下降至500mg/L左右,出水碱度由700mg/L左右提高至900mg/L左右。当回流比增加至10时,出水COD浓度升高,仍小于无回流时的出水COD浓度,出水碱度有所下降,仍大于无回流时的出水碱度。4、UASB反应器处理乙二醇废水,进水碱度分别为800mg/L、1200mg/L和1600mg/L时,出水pH、碱度不断增加。进水碱度为1200mg/L和1600mg/L时,反应器出水COD浓度基本相同。5、当进水COD:N:P分别为200:5:1、300:5:1和400:5:1时,反应器出水COD浓度相近。当COD:N:P为500:5:1和600:5:1时,出水COD浓度随之上升。6、UASB反应器处理乙二醇废水时,3L反应器分别接种1.5L厌氧颗粒污泥和厌氧消化污泥,其处理COD和运行情况基本相同,接种厌氧消化污泥时,应考虑HRT,当HRT小于29h时,出水含细小污泥颗粒,可能导致反应器中微生物流失。7、好氧活性污泥法处理UASB反应器厌氧出水,其进水COD浓度在300mg/L~1300mg/L,pH为6.8~7.5,HRT为24h,其出水COD浓度在30mg/L~130mg/L,pH为7.4~7.9。8、以UASB反应器为主体的某化学工业有限公司乙二醇废水处理工程,反应器接种厌氧消化污泥,设计容积负荷为6kgCOD/(m~3.d),循环比为6:1,经过一个多月的调试运行,整套处理系统运行稳定,其出水COD浓度在1000mg/L~2500mg/L,MBR出水COD浓度基本小于100mg/L。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 厌氧生物处理的基本原理

- 1.1.1 水解阶段

- 1.1.2 酸化（发酵）阶段

- 1.1.3 产乙酸阶段

- 1.1.4 产甲烷阶段

- 1.1.5 不同基质厌氧生物降解过程

- 1.1.6 厌氧微生物

- 1.2 厌氧生物处理的进展

- 1.3 UASB 反应器及相关内容

- 1.3.1 UASB 反应器介绍

- 1.3.2 UASB 反应器的启动与运行

- 1.3.3 UASB 反应器运行的影响因素

- 1.3.4 UASB 反应器运行常见问题

- 1.4 本课题来源、研究的内容及意义

- 1.4.1 课题来源

- 1.4.2 研究内容

- 1.4.3 研究意义

- 第二章 试验设计

- 2.1 试验装置

- 2.2 试验水质

- 2.2.1 纯乙二醇水样

- 2.2.2 乙二醇废水

- 2.3 试验接种污泥

- 2.3.1 厌氧消化污泥

- 2.3.2 厌氧颗粒污泥

- 2.3.3 好氧活性污泥

- 2.4 试验分析项目及方法

- 第三章 UASB 反应器处理乙二醇废水试验研究及结果分析

- 3.1 UASB 反应器处理纯乙二醇水样试验情况

- 3.1.1 试验启动及运行

- 3.1.2 小结

- 3.2 UASB 反应器处理乙二醇废水试验及结果分析

- 3.2.1 容积负荷、水力负荷对UASB 反应器处理乙二醇废水的影响

- 3.2.2 出水回流对UASB 反应器处理乙二醇废水的影响

- 3.2.3 进水碱度对UASB 反应器处理乙二醇废水的影响

- 3.2.4 进水C:N:P 对UASB 反应器处理乙二醇废水的影响

- 3.3 后续好氧处理

- 3.4 本章小结

- 第四章UASB 反应器处理乙二醇废水工程实践

- 4.1 工程概况

- 4.1.1 设计水量

- 4.1.2 进水水质

- 4.1.3 设计出水水质

- 4.2 工程设计

- 4.2.1 工艺流程确定

- 4.2.2 各处理单元去除污染物情况估算

- 4.3 运行情况

- 4.4 运行费用估算

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].常温条件下UASB+SBR工艺处理甲胺、甲醇废水试验研究[J]. 上海环境科学 2008(02)

- [2].UASB上流式厌氧污泥床反应器的发展进程及其在处理酿酒废水中的应用进展[J]. 酿酒科技 2020(05)

- [3].UASB工艺对饮料废水去除效果[J]. 资源节约与环保 2019(11)

- [4].浅析养殖废水中的UASB工艺[J]. 科技视界 2015(33)

- [5].浅析影响废水UASB稳定运行的因素及控制[J]. 云南化工 2018(09)

- [6].UASB-两级生物接触氧化工艺在乳业厂污水处理改造中的应用研究[J]. 昆明冶金高等专科学校学报 2019(01)

- [7].改良型UASB厌氧反应器研究进展[J]. 中国农业文摘-农业工程 2019(04)

- [8].上流式厌氧污泥床(UASB)专利技术综述[J]. 河南科技 2017(11)

- [9].两级UASB处理糖蜜酒精废水的效果研究[J]. 环境保护与循环经济 2017(06)

- [10].UASB应用于印染废水处理的水解酸化效果研究[J]. 中国给水排水 2013(21)

- [11].温度对UASB工艺的影响研究[J]. 家畜生态学报 2014(04)

- [12].厌氧技术——UASB处理工业废水的研究现状及发展趋势[J]. 能源与环境 2013(02)

- [13].生物增效技术在啤酒废水UASB处理工艺中的应用[J]. 啤酒科技 2012(07)

- [14].UASB-接触氧化工艺在啤酒废水处理中的应用[J]. 机电设备 2010(05)

- [15].UASB厌氧反应器污水处理研究进展[J]. 甘肃科技 2010(13)

- [16].UASB反应器的优化研究进展[J]. 化工管理 2019(31)

- [17].UASB-A/O耦合工艺处理退浆印染废水中试研究[J]. 工业水处理 2018(11)

- [18].糖蜜酒精废水的两级UASB处理技术研究[J]. 食品与发酵工业 2017(06)

- [19].UASB工艺处理玉米淀粉废水研究报告[J]. 资源节约与环保 2015(11)

- [20].UASB反应器对印染废水中碳、氮、硫的协同去除研究[J]. 环境科学学报 2016(10)

- [21].盐度条件下UASB厌氧氨氧化反应器启动与运行研究[J]. 工业水处理 2013(12)

- [22].印染废水水解酸化处理中填料式反应器与UASB反应器的比较[J]. 环境工程学报 2014(04)

- [23].基于UASB反应器厌氧处理厨余垃圾实验研究[J]. 环境卫生工程 2014(04)

- [24].UASB处理制革废水的酸化及其恢复研究[J]. 中国给水排水 2013(09)

- [25].UASB工艺在制药废水处理中的应用及案例分析[J]. 科技资讯 2012(26)

- [26].UASB—生物接触氧化工艺处理啤酒废水[J]. 环境保护与循环经济 2011(05)

- [27].UASB-生物接触氧化处理酒精废水工程设计[J]. 环境工程学报 2010(11)

- [28].升流式厌氧污泥床UASB工艺概论[J]. 科技信息 2009(01)

- [29].UASB+二级接触氧化组合工艺处理酒厂废水工程实例[J]. 工业水处理 2017(12)

- [30].UASB+MBR+NF+RO工艺处理电厂垃圾渗滤液的效果分析[J]. 能源环境保护 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f256b541ec49fbf5d301835.html