# 稻草-EPS复合轻质保温墙体材料的研究

### 论文摘要

本文以稻草秸秆和EPS颗粒为主要研究对象,开发利用农村剩余农作物秸秆纤资源以及再资源化废弃聚苯乙烯泡沫（EPS）材料,制备新型节能利废型稻草-EPS复合轻质保温墙体材料。研究探讨了改性稻草秸秆、偏高岭土取代量及改性EPS颗粒对水泥基复合墙体材料性能的优化改善作用,以及稻草秸秆掺量、稻草秸秆长度和EPS颗粒掺量对稻草秸秆增强水泥基复合墙体材料的物理性能、力学性能、导热性能的影响规律,进而通过L9（34）正交实验确定出EPS颗粒掺量和稻草秸秆掺量为影响水泥基复合墙体材料性能的重要影响因素,且最佳配合比为：稻草秸秆掺量为3%,偏高岭土取代量为30%,EPS颗粒掺量为30%,水胶比为0.6,由此制备的成型材料干表观密度为215kg/m3,抗压强度为0.43MPa,抗折强度为0.34MPa,粘结强度为56kPa导热系数为0.053W/m.K,线性收缩率为0.23%,软化系数为0.8,抗冻性试验20次循环可达到质量损失≤5%,强度降低≤10%,外观无明显变化,各项实测数据均满足预期指标值。从而论证了稻草秸秆、废弃EPS材料等固体废物资源在水泥基复合材料生产中的实用价值以及对水泥基复合材料性能的优化加强作用,为废弃资源的综合利用以及农业产业化开辟崭新的道路,拓展开发前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 保温材料的种类及存在的问题

- 1.2.1 有机保温材料

- 1.2.2 无机保温材料

- 1.2.3 复合型保温材料

- 1.3 植物纤维增强水泥基复合材料的研究进展

- 1.3.1 植物纤维的组成和性质

- 1.3.2 植物纤维增强水泥基复合材料的发展现状

- 1.4 植物纤维增强水泥基复合材料的优势及存在的问题

- 1.4.1 植物纤维增强水泥基复合材料的优势

- 1.4.2 植物纤维增强水泥基复合材料存在的问题

- 1.5 本文研究的目的、意义、思路与主要内容

- 1.5.1 研究目的及意义

- 1.5.2 论文研究的思路

- 1.5.3 论文研究的内容

- 第2章 试验设计原则及原材料、设备与试验方法

- 2.1 试验设计原则及预期达到的性能指标

- 2.1.1 试验设计原则

- 2.1.2 预期达到的性能指标

- 2.2 试验原材料

- 2.2.1 水泥

- 2.2.2 稻草秸秆

- 2.2.3 聚苯乙烯泡沫（EPS）颗粒

- 2.2.4 偏高岭土

- 2.2.5 其它试剂

- 2.3 主要试验设备与试验模具

- 2.3.1 主要试验设备

- 2.3.2 试验模具规格及对应测试项目

- 2.4 试件制备工艺与性能检测方法

- 2.4.1 试件制备工艺

- 2.4.2 性能检测方法

- 第3章 原料组分的改性优化对复合材料性能的影响

- 3.1 稻草秸秆表面碱液浸渍处理

- 3.1.1 NaOH溶液浓度对稻草质量损失的影响

- 3.1.2 NaOH溶液浸渍时间对稻草质量损失的影响

- 3.1.3 NaOH表面浸渍处理稻草秸秆对水泥基复合材料强度的影响

- 3.2 稻草秸秆的化学促凝封堵表面改性处理

- 3.2.1 改性剂的选择

- 3.2.2 改性剂浓度的确定

- 3.2.3 改性前后的稻草秸秆形貌及微观结构比较

- 3.3 掺加偏高岭土对复合材料的性能影响

- 3.3.1 掺加偏高岭土对复合材料干燥收缩的影响

- 3.3.2 掺加偏高岭土对复合材料强度的影响

- 3.3.3 掺加偏高岭土对复合材料标准稠度需水量的影响

- 3.3.4 减水剂用量确定试验

- 3.4 改性稻草秸秆及掺加偏高岭土对水泥基复合材料耐久性能改善验证试验的研究

- 3.5 EPS颗粒的改性对水泥基复合材料性能的影响

- 3.5.1 改性剂的优选

- 3.5.2 改性剂用量的确定

- 3.5.3 EPS颗粒表面包裹水泥用量对复合材料的强度的影响

- 第4章 原料组分参数对水泥基复合材料性能的影响

- 4.1 稻草秸秆长度的确定

- 4.1.1 稻草秸秆长度对水泥基复合材料流动度的影响

- 4.1.2 稻草秸秆长度对水泥基复合材料强度的影响

- 4.1.3 稻草秸秆长度对水泥基复合材料干燥收缩的影响

- 4.2 稻草秸秆掺量对水泥基复合材料性能的影响

- 4.2.1 稻草秸秆掺量对水泥基复合材料表观密度的影响

- 4.2.2 稻草秸秆掺量对水泥基复合材料流动度的影响

- 4.2.3 稻草秸秆掺量对水泥基复合材料吸水率的影响

- 4.2.4 稻草秸秆掺量对水泥基复合材料干燥收缩的影响

- 4.2.5 稻草秸秆掺量对水泥基复合材料强度的影响

- 4.2.6 稻草秸秆掺量对水泥基复合材料导热系数的影响

- 4.3 掺加EPS颗粒对水泥基复合材料性能的影响

- 4.3.1 EPS颗粒掺量对水泥基复合材料干表观密度的影响

- 4.3.2 EPS颗粒掺量对水泥基复合材料吸水率的影响

- 4.3.3 EPS颗粒掺量对水泥基复合材料强度的影响

- 4.3.4 EPS颗粒掺量对水泥基复合材料导热系数的影响

- 第5章 稻草秸秆增强水泥基轻质保温复合墙体材料的正交实验研究

- 5.1 确定最佳配合比试验

- 5.1.1 配合比正交试验方案设计

- 5.1.2 配合比正交试验方案结果与讨论分析

- 5.2 最佳配合比验证试验

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].低密度EPS不同角度及厚度情况下火蔓延特性研究[J]. 工程热物理学报 2020(01)

- [2].EPS-磷石膏复合体系的性能优化研究[J]. 硅酸盐通报 2020(02)

- [3].聚苯乙烯泡沫(EPS)装饰线条施工技术要点及预防措施[J]. 建筑技术开发 2020(01)

- [4].胞外聚合物(EPS)的检测及受金属离子胁迫作用的研究进展[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [5].EPS颗粒与玄武岩纤维对脱硫石膏性能的影响[J]. 非金属矿 2020(04)

- [6].EPS电源线传导发射的分析和设计[J]. 汽车零部件 2020(10)

- [7].我国第三产业发展对缓解就业压力的积极作用——基于EPS数据库分析[J]. 管理观察 2017(01)

- [8].氯氧镁水泥对EPS板性能的影响[J]. 现代制造技术与装备 2017(04)

- [9].EPS应急电源系统在石化企业中的运行分析[J]. 中国石油石化 2017(06)

- [10].联合泡沫混凝土与EPS处理软基模拟研究[J]. 低温建筑技术 2017(04)

- [11].浅谈EPS材料的特性及其在路桥工程中的应用[J]. 江西建材 2017(22)

- [12].基于EPS的宗地图测绘一体化软件设计与开发[J]. 地理信息世界 2017(04)

- [13].质量主体-EPS泡沫-瓦楞纸板缓冲系统的有限元设计[J]. 包装工程 2017(17)

- [14].基于EPS的不动产登记房产与土地数据整合建库技术方法研究[J]. 城市勘测 2017(05)

- [15].汽车EPS转向柱溃缩机构动态性能分析与结构改进研究[J]. 科技视界 2017(18)

- [16].基于车速权重的EPS助力特性的研究[J]. 中国农机化学报 2016(03)

- [17].EPS转矩传感器性能测试技术研究[J]. 机械工程师 2016(06)

- [18].EPS系统助力特性研究[J]. 汽车实用技术 2015(01)

- [19].汽车EPS系统的转向器的设计与参数化建模[J]. 时代汽车 2020(22)

- [20].基于EPS平台的1∶10000基础测绘与地理国情监测同步更新系统[J]. 测绘与空间地理信息 2020(06)

- [21].EPS联合补肾活血汤治疗骨质疏松性老年腰椎管狭窄症的疗效及安全性研究[J]. 湖南中医药大学学报 2020(06)

- [22].改性硅藻土调湿性能研究及其在EPS-磷石膏体系中的应用[J]. 硅酸盐通报 2020(10)

- [23].基于模糊非线性状态误差反馈策略的EPS回正控制[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [24].高填方涵洞EPS板减荷效果影响因素研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(09)

- [25].EPS轻质节能混凝土砌块砌体抗剪性能试验研究[J]. 广西科技大学学报 2016(02)

- [26].基于鱼群算法优化的EPS控制系统[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2015(05)

- [27].反思性教学在专门用途英语(EPS)阅读课程中的应用[J]. 家教世界 2013(18)

- [28].电动助力转向(EPS)技术研究[J]. 汽车实用技术 2013(12)

- [29].膨胀聚苯板(EPS板)压缩强度问题分析[J]. 墙材革新与建筑节能 2014(02)

- [30].基于自适应遗传算法的EPS路感研究[J]. 电子设计工程 2014(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f29a69f23b3084d9e2e3801.html