# 非线性系统鲁棒自适应模糊控制研究

### 论文摘要

通常,现实世界的非线性被控对象不可避免地存在诸多不确定,包括结构不确定、参数不确定和外界不确定。自适应和鲁棒控制是处理这些不确定的两种主要手段,并且已经取得令人瞩目的研究进展。但是,传统的自适应和鲁棒控制对非线性参数化不确定的处理能力有限,并且对未建模动态和外部干扰的抑制容易导致控制器的保守设计。自适应模糊控制是一类基于函数逼近的非线性自适应控制,其不仅能够放宽关于被控对象不确定类型的限制,而且可以利用语言信息初始化模糊模型,此外生成的模糊规则还具有可解释性强的特点。近年来,自适应模糊控制已经发展成为解决不确定非线性系统控制问题的重要手段,并且在诸多实际被控对象中获得了成功应用。本课题针对一类存在结构、参数和外界不确定的仿射非线性系统,以反馈线性化方法、Lyapunov综合法、H∞控制技术等为主要工具,研究了具有渐近或H∞跟踪性能且具备工程应用价值的鲁棒自适应模糊控制器（adaptive fuzzy controller, AFC）设计问题。本文对状态反馈和输出反馈控制问题均进行了讨论,主要研究内容和创新点概括如下:1)针对系统边界和控制增益均未知的情况,基于直接型AFC结构提出两种实用高效的最优逼近误差处理方法。在第一种基于最优逼近误差估计的方法中,通过Lyapunov综合法得出最优逼近误差的自适应估计值并据此设计积分型控制补偿项,从而避免之前控制补偿项所引起的控制输入高增益和颤振问题,并且实现闭环系统的渐近跟踪性能。在第二种基于最优逼近误差收敛的方法中,基于变论域模糊系统理论给出最优逼近误差局部收敛的充分条件,并据此设计具有最优逼近误差收敛特性的直接型AFC,以通过模糊系统的内在机制消除最优逼近误差对跟踪性能的影响。仿真比较研究验证了上述所提两种方法优越的控制性能和强鲁棒性。2)针对系统边界和控制增益均未知且包含外部干扰的情况,提出一种直接型自适应模糊H∞跟踪控制器（adaptive fuzzy H∞tracking controller）。为了消除之前HAFC中控制输入的高增益并提高系统的暂态性能,首先定义了一个修正跟踪误差。为了取消直接型AFHC中控制增益必须已知的限制,提出一种新的理想控制律形式。采用消除了冗余调整参数的非线性参数化模糊系统逼近新的理想控制律,并基于Lyapunov综合法得出参数自适应律和H∞补偿项,使得闭环系统实现期望的H∞跟踪性能。仿真比较实验验证了所提方法在消除控制输入高增益以及提高系统暂态和稳态性能方面的突出能力。3)针对系统边界未知且受外部干扰影响的情况,发展了两种跟踪和建模误差同时反馈的间接型复合AFC（composite AFC, CAFC）。在模糊逼近域外,给出一种鲁棒镇定控制器以保证闭环系统的半全局稳定性和最优逼近误差的有界性。在模糊逼近域内,引入带低通滤波器的串-并行辨识模型以及间接型AFC,构建能够同时实现模糊辨识与控制的CAFC。在第一种复合AFHC设计中,通过复合自适应与H∞控制技术相结合,使闭环系统实现期望的H∞跟踪性能。在第二种鲁棒CAFC设计中,保持复合自适应律与第一种方法中的一致并设计基于e2-修正自适应估计的鲁棒补偿项,使闭环系统实现渐近跟踪性能。仿真比较实验验证了所提两种方法突出的控制性能和强鲁棒性。4)针对系统边界未知、状态不完全可测且同时存在外部干扰和测量噪音的情况,基于非单值模糊系统和自适应模糊状态观测器提出两种可以避免严格正实（strictly posi-tive real, SPR）条件的间接型输出反馈AFC。在第一种输出估计误差滤波反馈AFC设计中,通过引入滤波的输出估计误差更新模糊系统的参数以避免系统必须满足SPR条件的限制,并结合基于e2-修正自适应估计的鲁棒补偿项使闭环系统实现渐近收敛性。在第二种跟踪误差估计值反馈AFC设计中,为了避免第一种方法中的观测器高增益和模糊系统欠学习问题,在上述结果基础上同时引入跟踪误差估计值向量更新模糊系统的参数,并同样使闭环系统实现渐近稳定性。仿真比较研究验证了本章所提第二种方法在状态估计和滤波以及反馈控制方面的优越性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.1.1 不确定非线性控制基本问题

- 1.1.2 传统不确定非线性控制方法

- 1.1.3 本文方法的研究意义

- 1.2 自适应模糊控制研究现状

- 1.2.1 渐近稳定自适应模糊控制

- ∞跟踪控制'>1.2.2 自适应模糊H∞跟踪控制

- 1.2.3 自适应模糊滑模控制

- 1.2.4 输出反馈自适应模糊控制

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第二章 模糊系统的参数化表示及特性

- 2.1 引言

- 2.2 一般模糊系统描述

- 2.3 非线性参数化模糊系统描述

- 2.4 非单值模糊化模糊系统描述

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于最优逼近误差估计的自适应模糊控制

- 3.1 引言

- 3.2 系统的能控标准型

- 3.3 控制问题描述

- 3.4 控制器设计步骤

- 3.4.1 直接型自适应控制结构

- 3.4.2 控制律推导及性能分析

- 3.5 仿真实例

- 3.5.1 机械操作手数学模型

- 3.5.2 控制器参数设计

- 3.5.3 仿真结果与分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 最优逼近误差收敛的自适应模糊控制

- 4.1 引言

- 4.2 控制问题描述

- 4.3 变论域模糊系统及其特性

- 4.3.1 变论域模糊系统描述

- 4.3.2 最优逼近误差收敛特性

- 4.4 控制器设计步骤

- 4.4.1 直接型自适应控制结构

- 4.4.2 控制律推导及性能分析

- 4.5 仿真实例

- 4.5.1 小车-倒立摆系统数学模型

- 4.5.2 控制器参数设计

- 4.5.3 仿真结果及分析

- 4.6 本章小结

- ∞跟踪控制'>第五章 控制增益未知的自适应模糊H∞跟踪控制

- 5.1 引言

- 5.2 控制问题描述

- 5.3 控制器设计步骤

- 5.3.1 一种新的理想控制律形式

- 5.3.2 直接型自适应控制结构

- 5.3.3 控制律推导及性能分析

- 5.4 仿真实例

- 5.4.1 小车-倒立摆系统数学模型

- 5.4.2 控制器参数设计

- 5.4.3 仿真结果及分析

- 5.5 本章小结

- ∞/渐近跟踪控制'>第六章 复合自适应模糊H∞/渐近跟踪控制

- 6.1 引言

- 6.2 控制问题描述

- 6.3 控制器设计步骤

- 6.3.1 间接型自适应控制结构

- 6.3.2 鲁棒半全局镇定

- ∞跟踪控制'>6.3.3 局部建模与H∞跟踪控制

- 6.3.4 局部建模与渐近跟踪控制

- 6.4 仿真实例

- 6.4.1 航空器机翼摇摆数学模型

- 6.4.2 控制器参数设计

- 6.4.3 仿真结果及分析

- 6.5 本章小结

- 第七章 基于模糊观测器的输出反馈自适应模糊控制

- 7.1 引言

- 7.2 控制问题描述

- 7.3 控制器设计步骤

- 7.3.1 间接型输出反馈控制结构

- 7.3.2 自适应模糊状态观测器

- 7.3.3 输出估计误差滤波反馈控制

- 7.3.4 跟踪误差向量估计值反馈控制

- 7.4 仿真实例

- 7.4.1 小车-倒立摆系统数学模型

- 7.4.2 控制器参数设计

- 7.4.3 仿真结果及分析

- 7.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].城轨列车悬挂系统显遗传自适应模糊控制[J]. 振动.测试与诊断 2020(04)

- [2].基于指令滤波的直接自适应模糊控制[J]. 控制工程 2020(08)

- [3].基于粒子群优化的潜器深度自适应模糊控制[J]. 控制工程 2017(02)

- [4].基于自适应模糊控制的矿井提升机系统设计[J]. 唐山学院学报 2015(06)

- [5].自适应模糊控制综述[J]. 山东工业技术 2015(10)

- [6].电弧炉的反步自适应模糊控制[J]. 控制工程 2012(02)

- [7].自适应模糊控制的自平衡机器人设计[J]. 计算机测量与控制 2015(03)

- [8].未知非线性时滞系统自适应模糊控制[J]. 西安电子科技大学学报 2008(05)

- [9].基于自适应模糊控制的蒸汽发生器水位控制研究[J]. 数字技术与应用 2012(09)

- [10].机械臂运动的智能自适应模糊控制策略[J]. 机械设计与制造 2020(08)

- [11].带有扰动的非线性系统的自适应模糊控制[J]. 西安工业大学学报 2018(04)

- [12].基于广义双曲正切模型的非线性直接自适应模糊控制[J]. 石油化工自动化 2013(04)

- [13].典型工业过程的自适应模糊控制及仿真[J]. 河北工程技术高等专科学校学报 2009(03)

- [14].自适应模糊控制的电机软起动器研究及仿真[J]. 中国高新技术企业 2009(23)

- [15].带有滞后的非线性系统的自适应模糊控制[J]. 济宁学院学报 2018(02)

- [16].列车自动驾驶调速系统自适应模糊控制[J]. 动力学与控制学报 2010(01)

- [17].伺服电机变负载自适应模糊控制方法[J]. 工具技术 2010(03)

- [18].神经网络自适应模糊控制在汽车半主动悬架中的应用[J]. 农机化研究 2008(07)

- [19].基于自适应模糊控制的物联网温室系统研究[J]. 安阳师范学院学报 2018(05)

- [20].基于自适应模糊控制的拖拉机自动导航系统[J]. 农业机械学报 2010(11)

- [21].自适应模糊控制在草坪灌溉机器人中的应用[J]. 农业网络信息 2009(01)

- [22].带有死区输入的非线性切换系统的自适应模糊控制[J]. 中原工学院学报 2018(04)

- [23].基于观测器的非线性时滞系统的自适应模糊控制[J]. 青岛大学学报(工程技术版) 2015(04)

- [24].基于一类不确定多变量非线性系统的自适应模糊控制[J]. 中国科技信息 2012(03)

- [25].基于自适应模糊控制的空调水控制系统研究[J]. 机电一体化 2008(07)

- [26].在线闭环自适应模糊控制的MPPT算法研究[J]. 杭州电子科技大学学报 2012(05)

- [27].仿人机器人下楼梯的自适应模糊控制方法[J]. 计算机工程 2009(13)

- [28].时滞系统自适应模糊控制与仿真[J]. 系统仿真学报 2009(22)

- [29].PID型自适应模糊控制在锅炉主蒸汽温度控制中的仿真研究[J]. 热力发电 2008(06)

- [30].变速风力发电机组自适应模糊控制技术[J]. 中国电机工程学报 2011(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f336425f224d277d2697801.html