# 借助GPS技术窥探电力通信光缆的检修维护

（国网随州供电公司信息通信分公司441300）

摘要：电力通信网络的安全性受到很多因素的影响，其中电力通信光缆对其的影响意义重大，因此电力通信光缆的检修与维护需要得到人们足够的重视。文章分析了传统光缆维护工作中存在的问题，然后借助GPS技术论述了电力通信的检修维护工作，利用GPS技术完成站点位置信息的收集和利用，创建光缆的信息数据库，最终实现信息化的管理。

关键词：电力通信光缆；GPS；检修维护

1前言

光缆的性能逐渐多元化，电力通信网络的发展也日益加快，在当前的电力通信工作中，光缆作为主要的传输介质受到了人们的广泛关注和认可。在各项工程建设规模逐渐扩大的形势下，光缆的稳定可靠性也受到越来越多环境因素及个人因素的影响。所以，光缆检修维护工作的重要性日益凸显出来，工作人员应该重视光缆的日常巡视工作，尽量减少光缆问题引发的线路中断问题。当前摆在检修维护人员面前的主要问题就是怎样制定科学合理的巡视方案、积极落实各项巡视工作、提升巡视工作质量，只有做好以上几点才能有效提升检修维护工作质量。

2传统光缆维护工作中存在的问题

电力通信光缆的巡视工作关系到光缆的正常运作，还会影响电力行业的正常运转。通常情况下，巡视人员需要仔细检查线路的外界环境，及时发现并降低光缆的运行风险，保障电力通信网络的安全稳定运行。传统光缆巡视工作是由负责人根据光缆的路由、长度、数量等情况来制定相应的巡视计划，然后将巡视任务布置给若干个巡视小组，巡视人员根据对现场线路情况的观察分析，将巡视结果和发现的问题记录到作业表单中并上报给负责人；最后由负责人将巡视情况和问题进行整理归纳。传统光缆巡视面临以下问题：（1）通信光缆安全稳定运行易受到威胁。随着光缆网络的日益复杂及市政工程的大规模建设，光缆线路越来也多，其线路走向也日益复杂，光缆在市政施工过程中遭到外力破坏的事件时有发生，这样无疑加重巡视的工作任务及难度。（2）缺乏有效的巡视到位考核机制。由于通信线路的环境复杂，所需录入的作业表单繁多，巡视工作十分复杂。传统的巡视工作主要依靠巡视人员的责任心和自觉性，不可避免会出现巡视不到位的情况，使得巡视质量得不到有效保障。（3）对巡视人员的线路走向熟悉要求高。由于传统巡视工作需根据光缆路由图纸进行巡视，对于不熟悉光缆走向的巡视人员其巡视效果将会大打折扣，其工作效率也将大大降低，同时也会造成光缆安全隐患不能及时发现导致光缆中断事故的发生。（4）紧急情况下的应急能力差。由于目前光缆巡视和抢修采用分离体制，当光缆发生故障时，传统光缆管理方式很难让抢修人员迅速获取相关信息，及时处理光缆故障。

3关键技术的介绍

第一是GPS定位技术。这种技术的主要作用就是能够准确完成卫星定位，充分发挥GPS定位技术的作用，有助于科学创建变电站站点位置信息，还能创建光缆的相关信息数据库。第二是电力地图技术。电子地图是指移动终端设备上存储使用的数字地图。电子地图解决了大容量数据存储与高速查询之间的矛盾，方便了管理人员对线路巡视的后续工作安排。本方案预先将离线百度地图存储到移动终端设备，在作业前只需查询到站点或巡视的路由，然后进行导航就能提供方便快捷的行驶路径。第三是多媒体技术。多媒体技术是指把文字、音频、图形、图像、视频等多媒体信息通过计算机进行数字化加工处理后，再以单独或合成的形式表现出来的一体化技术。巡视人员利用移动终端设备以图片、视频、语音、文字等形式直观形象记录缺陷，方便检修人员全面掌握缺陷的现场具体情况。

4及时完成站点及光缆信息的录入工作

利用百度地图准确找到变电站站点以及光缆路由的准确位置，然后把百度地图离线安装到智能移动终端设备上就可以了。我们需要先注册一个百度账号，然后把所有变电站站点位置以及光缆路由信息录入到百度地图中，其实现具体步骤如下：（1）变电站点录入以“博爱站”参考点为例，将参考点位置录入到百度地图收藏夹中，并对生成的地标属性进行修改，这样该站点地理位置信息已保存到该账号上。（2）光缆路由录制利用百度地图中测距功能，在地图窗口上绘制光缆路由，完成后修改属性并保存到收藏夹中。

5GPS移动终端模式下窥探电力通信光缆的检修维护

第一，充分发挥GPS在光缆线路检修维护中的作用。当前大部分的光缆线路维护工作都采用人工维护方式，这种维护方式能够及时发现光缆线路周围环境的变化，还能及时发现并解决一些常见故障，但是当前的光缆检修维护人员有限，任务重，压力大，难以全天候维护。根据光缆线路“零阻断”的要求，应充分发挥GPS移动终端设备全天候工作的优势，即使在天气恶劣的情况下，巡视人员也可以携带GPS设备巡线，这样就能有效克服人员少的困难和自然条件的不利影响。第二，发挥GPS在光缆线路维护中的引导作用由于维护站点繁多及光缆路由复杂，加之维护人员不可能对所有站点位置及光缆路由十分熟悉，如果发生特殊异常情况，维护人员可以利用移动终端GPS定位功能进行实时导航，获取抵达现场的最佳路径，这将大大提高行车安全以及故障处理效率。第三，发挥GPS在光缆线路维护中的精确定位作用光缆快速抢修需要精准的光缆路由资料，但目前光缆路由只反映线路的大概走向，线路距离不精准，这就导致异常情况发生时不能及时找到故障点，如果对于每个光缆井都进行GPS定位，光缆中断时就能根据中断点定位到光缆井，从而缩短光缆修复时间，提高抢修效率。

6结语

当前，变电站的站点位置信息以及光缆信息已经被录入到移动终端设备中，被广泛应用带光缆线路的检修维护工作中，且已经取得了较为显著的成效，与传统的检修维护方式相比，这种方法能够有效提升检修工作质量，并且操作简单，易于维护。接下来，我们一方面将继续完善电子地图上的光缆路由信息，提高光缆路由的精准度；另一方便将GPS跟踪及回放功能嵌入到移动终端系统中，提升光缆巡视的管理工作，为完善考核机制提供良好平台。

参考文献：

［1］叶建军，谭立新，张海鹏．GPS系统在长途干线光缆设计中的应用［J］．电信工程技术与标准化，2012，25（4）．

［2］汪杰华．利用Google地图实现光缆故障快速定位［J］．有限电视技术，2012（9）．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f4b73ec4f278b18616cfa57.html