# 柔性基层沥青路面的应用研究

### 论文摘要

柔性基层沥青路面结构的破坏模式主要是面层一定厚度范围内的功能性破坏,在使用年限内不会产生结构性破坏,只需在表面层进行一定的预防性养护和罩面,这将极大解决传统半刚性基层导致的沥青路面的各种早期病害,特别是解决薄沥青层半刚性基层路面的结构耐久性差、使用寿命短的问题,避免大的结构性重建,而且在以后路面的修复中,柔性基层材料可以完全被利用,不但可以大大降低维修费用,节约能源,而且可以减少环境污染,体现了极大的经济效益和社会效益。本文首先分析了柔性基层沥青路面结构的特点、国内外应用情况及其在长寿命路面结构中的应用,指出了柔性基层沥青路面结构具有较好的力学性能,并且在国外已经得到广泛的应用,最近几年在我国多个省市也得到了应用,值得进一步的研究。然后,应用ANSYS有限元程序模拟了半刚性基层沥青路面结构、组合式沥青路面结构和柔性基层沥青路面结构在标准轴载下的力学响应,对比分析了三种路面结构的位移变形、平面应力分布、剪应力分布和竖向应变分布情况。接着,通过分析沥青路面的主要破坏类型和国内外设计指标,应用Bisar3.0计算分析柔性路面结构在超载作用下的路表弯沉值、水平应力、应变、剪应力和路基顶面压应变,建立了柔性基层沥青路面结构的设计指标。最后,根据建议的柔性基层沥青路面结构的设计指标,通过分别研究面层、基层的合理厚度,基层模量和土基模量对沥青面层层底拉应力、面层剪应力和路基顶面压应变的影响,研究了柔性基层沥青路面的合理结构。为柔性基层沥青路面在我国的推广应用起到了一定的推进作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 问题的提出及意义

- 1.2 沥青路面设计方法国内外研究现状

- 1.3 柔性基层沥青路面国内外应用现状

- 1.4 论文的研究内容及方法

- 2 柔性路面结构的特点及应用情况

- 2.1 柔性基层沥青路面结构的特点

- 2.2 国外典型柔性基层沥青路面

- 2.3 国内典型柔性基层沥青路面

- 2.4 柔性基层在永久性路面结构中的应用

- 2.5 本章小结

- 3 路面结构的力学响应分析

- 3.1 弹性层状体系理论分析

- 3.2 路面结构方案

- 3.3 路面结构的力学响应

- 3.4 本章小结

- 4 柔性基层沥青路面结构设计指标研究

- 4.1 沥青路面设计指标的演变

- 4.2 柔性基层沥青路面的主要破坏类型

- 4.3 设计指标分析

- 4.4 本章小结

- 5 柔性基层沥青路面合理结构研究

- 5.1 计算方案

- 5.2 面层合理厚度

- 5.3 柔性基层合理厚度

- 5.4 柔性基层模量对路面结构力学响应的影响

- 5.5 土基模量对路面结构力学响应的影响

- 5.6 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 主要工作

- 6.2 主要结论

- 6.3 不足与展望

- 致谢

- 攻读硕士期间主要成果

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].公路沥青路面早期破坏的成因及综合防治[J]. 丹东海工 2010(00)

- [2].季冻区沥青路面水损坏成因与对策分析[J]. 吉林交通科技 2011(03)

- [3].夏冬季坝顶沥青路面温度应力三维有限元分析[J]. 水利规划与设计 2020(02)

- [4].不同沥青路面结构的力学响应及经济性对比分析[J]. 福建交通科技 2019(06)

- [5].公路沥青路面预防性养护技术[J]. 交通世界 2019(36)

- [6].高速公路沥青路面设计要点探讨[J]. 华东公路 2020(01)

- [7].高速公路沥青路面级配碎石基层施工技术[J]. 黑龙江交通科技 2019(12)

- [8].公路沥青路面检测方法分析[J]. 黑龙江交通科技 2020(02)

- [9].高速公路施工中沥青路面冷再生技术的分析[J]. 居舍 2020(10)

- [10].基于正交试验的沥青路面倒装结构力学响应研究[J]. 中外公路 2020(01)

- [11].高速公路施工中沥青路面冷再生技术[J]. 黑龙江交通科技 2020(05)

- [12].沥青路面施工中试验检测研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(05)

- [13].新形势下公路沥青路面预防性养护[J]. 居舍 2020(15)

- [14].公路沥青路面施工中的现场试验检测技术探讨[J]. 四川水泥 2020(05)

- [15].相变材料在沥青路面降温应用中的研究[J]. 四川水泥 2020(05)

- [16].混合沥青路面结构温度耦合演变与仿真模拟研究[J]. 计算机应用与软件 2020(07)

- [17].表层排水沥青路面在岳望高速工程中的应用[J]. 湖南交通科技 2020(02)

- [18].排水沥青路面在高速公路中的应用[J]. 四川建材 2020(06)

- [19].研究减轻高速公路沥青路面的损耗程度的实用技术[J]. 建材与装饰 2020(17)

- [20].排水沥青路面在遂广高速的施工要点及使用效果分析[J]. 四川建材 2020(07)

- [21].降噪型透水沥青路面在高速公路中的应用[J]. 交通世界 2020(21)

- [22].沥青路面施工中离析现象的成因及控制措施探析[J]. 科技创新与应用 2020(27)

- [23].沥青路面层间抗剪强度影响因素研究[J]. 北方交通 2020(10)

- [24].河北省高速公路沥青路面结构完整性研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(06)

- [25].排水沥青路面方案在长益扩容工程中的应用[J]. 中阿科技论坛(中英文) 2020(09)

- [26].高降雨下排水沥青路面功能评价及研究[J]. 武汉理工大学学报 2019(08)

- [27].沥青路面层间脱空的探地雷达电磁波模拟[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(07)

- [28].沥青路面公路施工技术分析[J]. 人民交通 2018(12)

- [29].高速公路沥青路面的水损坏及其防治措施[J]. 交通节能与环保 2018(06)

- [30].高速公路沥青路面材料、工艺与结构的一体化[J]. 交通世界 2019(Z1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f4c9d772b40684043b9d419.html