# 微波合成TS-1分子筛及其催化氯丙烯环氧化反应的研究

### 论文摘要

TS-1分子筛作为一种新型的绿色催化剂,由于其在催化一系列H202与有机物的氧化还原反应中表现出优异的选择催化性能,且反应条件温和,反应副产物为水,污染少,因此一直是催化氧化领域的研究热点。TS-1分子筛的合成、改性及催化性能的研究较多,目前,主要的制备方法是经典水热合成法,但此法合成的TS-1分子筛粒径小,难以与反应产物分离,回收率低,且合成原料成本高、晶化时间长,能量损耗大。本课题组对无机原料体系水热合成TS-1分子筛进行了较深入的研究,合成原料成本低,颗粒大,易分离,催化性能也较优异,但还是存在晶化时间长,耗时,耗能等问题。微波辐射合成是近几年发展起来了一种新的合成方法,加热速度快，加热均匀,可以在短时间内合成出结晶度高的分子筛晶体,大大缩短晶化时间。本文以无机原料体系微波辐射水热合成了TS-1分子筛,即以硅溶胶、硫酸钛、模板剂TPAOH以及氨水,水为原料体系,在微波场作用下合成了无机TS-1分子筛,对模板剂用量与微波晶化时间的关系进行了考察,确定不同模板剂用量下的最佳晶化时间,以及无机原料体系微波合成TS-1的最短晶化时间（4 h）及最佳原料配比（n（Si）:n（Ti）:n（TPA+）:n（H2O）:n（NH3.H2O））为（1：0.013-0.035：0.14：25-50：20-30）,通过催化氯丙烯氧化反应考察了TS-1分子筛的催化性能,用XRD、IR、UV-Vis、SEM等手段表征了合成的TS-1分子筛晶体结构、结晶度、晶粒形貌大小、钛存在形式等,并与传统水热合成样品进行了比较,发现微波水热合成的TS-1分子筛较传统合成样晶粒更大、非骨架钛含量低、晶粒之间互相粘连,催化性能更优异。同时对晶化温度、微波功率对合成TS-1进行了详细的考察,得出最佳晶化温度为170℃、微波功率为1600W。通过二次晶化可以提高TS-1分子筛的催化性能,且对于不同的催化反应改性方法也不相同,本文针对氯丙烯氧化反应考察了微波二次晶化改性TS-1的晶化时间,得到最佳改性时间为4h,且比常规二晶改性TS-1催化性能更优异。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 文献综述

- 1.1 环氧氯丙烷概述

- 1.2 环氧氯丙烷的生产方法

- 1.2.1 传统生产方法

- 1.2.2 氯丙烯直接氧化法

- 1.3 TS-1分子筛概述

- 1.3.1 TS-1分子筛简介

- 1.3.2 TS-1分子筛的结构特点

- 1.3.3 TS-1分子筛的研究现状

- 1.4 TS-1分子筛的合成方法

- 1.4.1 传统水热合成法

- 1.4.2 同晶取代法

- 1.4.3 微波辐射加热热合成方法

- 1.4.4 其他合成方法

- 1.5 TS-1分子筛的应用

- 1.6 TS-1分子筛的表征

- 1.6.1 X—射线衍射仪（XRD）

- 1.6.2 紫外漫反射光谱（UV-Vis）

- 1.6.3 傅立叶变换红外光谱（FT-IR）

- 2吸附法'>1.6.4 N2吸附法

- 1.6.5 Raman光谱

- 1.6.6 扫描电子显微镜（SEM）

- 1.7 课题选择与研究内容

- 第2章 试验方法

- 2.1 TS-1分子筛的制备

- 2.1.1 试验原料

- 2.1.2 试验仪器及设备

- 2.1.3 TS-1分子筛的合成

- 2.1.4 TS-1分子筛的改性

- 2.1.5 TS-1分子筛物性表征

- 2.2 氯丙烯环氧化反应

- 2.2.1 试验原料

- 2.2.2 试验仪器及设备

- 2.2.3 氯丙烯环氧化反应原理

- 2.2.4 氯丙烯环氧化反应装置及反应条件

- 2.2.5 氯丙烯环氧化反应产物分析方法

- 第3章 无机原料微波辐射合成TS-1分子筛

- 3.1 引言

- 3.2 低模板剂下微波合成与传统水热合成TS-1分子筛比较

- 3.2.1 微波晶化不同时间TS-1分子筛催化性能比较

- 3.2.2 微波合成与传统合成催化性能比较

- 3.2.3 微波与传统合成TS-1的SEM谱图

- 3.2.4 微波晶化与传统晶化pH的变化

- 3.3 模板剂用量对微波合成TS-1的影响

- 3.3.1 模板剂用量的影响

- 3.3.2 不同模板剂用量不同晶化时间的催化性能的比较

- 3.3.3 不同模板剂用量合成TS-1分子筛的IR谱图

- 3.3.4 不同模板剂用量SEM照片

- 3.3.5 不同模板剂最优条件对比

- 3.4 微波合成TS-1晶化条件的研究

- 3.4.1 晶化时间对微波合成TS-1的影响

- 3.4.2 微波功率对晶化过程的影响

- 3.4.4 晶化温度对晶化过程的影响

- 3.5 较高模板剂微波辐射合成与传统合成TS-1比较

- 3.5.1 微波辐射与传统合成TS-1催化性能比较

- 3.5.2 微波辐射合成与传统合成TS-1 XRD比较

- 3.5.3 微波辐射合成与传统合成TS-1的IR比较

- 3.5.4 微波辐射合成与传统合成TS-1的SEM谱图

- 3.6 本章小结

- 第4章 微波合成TS-1分子筛的改性与再生

- 4.1 引言

- 4.2 微波辐射法二次晶化的研究

- 4.2.1 微波二次晶化时间对氯丙烯环氧化反应的影响

- 4.2.2 微波二次晶化IR谱图

- 4.2.3 微波二次晶化UV-Vis谱图

- 4.3 微波二次晶化与常规二次晶化的比较

- 4.3.1 微波二次晶化与常规二次晶化催化性能

- 4.3.2 微波二次晶化与常规二次晶化IR谱图比较

- 4.3.3 微波二次晶化与常规二次晶化UV-Vis比较

- 4.4 微波辐射法合成TS-1分子筛的重复利用性研究

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].TS-1催化丁酮氨氧化合成丁酮肟的本征动力学[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [2].TS-1分子筛膜的制备[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [3].分子筛(TS-1)催化制备环氧大豆油的研究[J]. 塑料助剂 2016(06)

- [4].TS-1催化苯羟基化制苯酚的本征动力学[J]. 化学工程 2013(11)

- [5].TS-1催化剂制环氧丙烷的反应性能研究[J]. 炼油与化工 2011(04)

- [6].TS-1分子筛催化苯羟基化制苯酚的研究[J]. 武汉工程大学学报 2008(03)

- [7].晶种对TS-1分子筛干胶合成及其催化性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2009(03)

- [8].高效异养硝化-好氧反硝化菌株TS-1筛选及降解特性[J]. 应用与环境生物学报 2020(04)

- [9].介孔钛硅分子筛TS-1的合成及催化环己酮氨肟化反应性能[J]. 南昌大学学报(理科版) 2016(05)

- [10].TS-1催化丙酮氨氧化制丙酮肟的本征动力学研究[J]. 高校化学工程学报 2009(03)

- [11].用于回收酰胺类溶液的TS-1渗透汽化膜的制备和性能测定[J]. 现代化工 2016(10)

- [12].丙烯环氧化制环氧丙烷TS-1催化剂的制备及催化性能研究[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2015(03)

- [13].TS-1催化苯酚羟基化制苯二酚的本征动力学研究[J]. 化学工程 2008(06)

- [14].TS-1催化转化乙烯制备乙二醇[J]. 石油学报(石油加工) 2016(04)

- [15].钛硅分子筛TS-1上液相氨氧化制环己酮肟机理的原位红外研究[J]. 河北科技大学学报 2011(06)

- [16].碱改性TS-1分子筛在环己酮氨肟化反应的应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(05)

- [17].丁酮合成丁酮肟的研究[J]. 河南化工 2017(07)

- [18].钛硅分子筛(TS-1)催化氧化二甲基硫醚制备二甲基砜的研究[J]. 广州化工 2014(11)

- [19].硅烷化TS-1对环己烷均相氧化反应的促进作用[J]. 催化学报 2011(05)

- [20].金属对钛硅分子筛TS-1催化丁二烯环氧化性能的影响[J]. 催化学报 2013(04)

- [21].无机原料制备TS-1分子筛及其催化环己酮氨氧化[J]. 工业催化 2012(10)

- [22].硅胶微球负载钛硅分子筛TS-1催化剂的制备及对苯氧化合成苯酚的催化性能[J]. 应用化学 2011(06)

- [23].TS-1分子筛膜制备和催化性能的研究[J]. 膜科学与技术 2018(02)

- [24].纳米TS-1分子筛的合成及环己酮肟化反应性能[J]. 工业催化 2018(05)

- [25].乙烯催化转化制备乙二醇反应中TS-1分子筛的失活[J]. 分子催化 2015(03)

- [26].固定床反应器上挤条小晶粒TS-1催化丙烯环氧化反应(英文)[J]. 物理化学学报 2013(01)

- [27].纳米尺度高配位活性钛TS-1的制备及性能评价[J]. 精细化工 2020(05)

- [28].失活TS-1高效催化环己烯水合生成环己醇的研究[J]. 化学学报 2020(10)

- [29].复合光催化剂TS-1的制备及降解四环素的性能研究[J]. 化学研究 2020(04)

- [30].Langmuir-Blodgett法制备高度b-轴取向TS-1分子筛膜[J]. 硅酸盐学报 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f55308b900750e56eab1409.html