# 三次采油用表面活性剂的研制

### 论文摘要

本文以抚顺洗化厂生产的重烷基苯为原料,首先采用精馏法进行精制,然后在室内条件下,采用气浓、酸烃比、老化温度三因素及皂化值、中和值、无机盐含量三水平的正交设计,对降膜式重烷基苯磺化工艺条件进行了优化,得到了科学合理的磺化工艺条件,经过对重烷基苯的磺化、老化、水解、中和、复配得到了性能稳定的烷基苯磺酸盐表面活性剂产品。经过对该表活剂的性能的综合评价,表明该产品在较宽的活性剂浓度（0.05～0.3wt%）和碱浓度（0.6～1.2wt%）范围内具有较高的超低界面张力、较强的稳定性能以及长时间的三元复配体系粘度稳定性;吸附滞溜和乳化性能与ORS-41相当;与聚合物分子能形成络合物,对聚合物溶液有增黏作用;在合理的配伍与注入条件下,该产品的室内天然岩心驱油效率可比水驱提高20%（OOIP）以上。针对大庆油田主力油层采油四厂的油水条件,开展了对单一重烷基苯磺酸盐类表面活性剂和复配的表面活性剂对三元复合驱体系的性能影响的深入研究,并对作用机理加以分析,结果表明重烷基苯磺酸盐表面活性剂复配体系组成的三元复合体系较单一表面活性剂组成的三元复合体系增油效果好,采收率增加1.46%（体积分数）。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 创新点摘要

- 第一章 文献综述

- 1.1 三元复合驱概述

- 1.2 三元复合驱对表面活性剂的要求

- 1.3 国内外复合驱油用表面活性剂研究现状

- 1.4 本文设计思路和试验方案

- 第二章 表活剂原料部分

- 2.1 表活剂原料重烷基苯的基本情况

- 2.1.1 烷基苯生产工艺概述

- 2.1.2 重烷基苯原料的来源、供应及选择

- 2.2 重烷基苯原料族组成分离与分析

- 2.2.1 重烷基苯族组成分离实验部分

- 2.2.2 族组成分离结果与讨论

- 2.3 重烷基苯及其不同馏份中不同族组成含量的分析

- 2.4 重烷基苯原料的族组成结构与性能的关系

- 2.5 重烷基苯原料的精制及分析

- 2.5.1 实验仪器及试剂

- 2.5.2 重烷基苯原料的精制及结果分析

- 2.6 本章小结

- 第三章 三次采油用表活剂的合成

- 3.1 实验材料、装置及合成工艺流程

- 3.1.1 主要实验材料及试剂

- 3.1.2 实验装置

- 3.1.3 重烷基苯磺酸钠的合成工艺流程

- 3.2 分析方法

- 3.2.1 中和值的测定

- 3.2.2 活性物含量的测定

- 3.2.3 不皂化物含量的测定

- 3.2.4 无机盐含量的测定

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 磺化反应原理

- 3.3.2 反应条件的影响

- 3.3.3 磺化反应条件的优化实验

- 3.4 本章小结

- 第四章 合成的表面活性剂的性能评价

- 4.1 界面张力性能评价

- 4.1.1 实验条件、仪器及试剂

- 4.1.2 实验结果与讨论

- 4.2 稳定性能评价

- 4.2.1 表面活性剂产品稳定性能评价

- 4.2.2 三元体系界面张力稳定性能评价

- 4.2.3 三元体系粘度稳定性能评价

- 4.3 乳化性能评价

- 4.3.1 化学试剂及评价方法

- 4.3.2 实验结果及讨论

- 4.4 在大庆油砂上的静态吸附损失测定

- 4.4.1 实验材料及方法

- 4.4.2 实验结果及讨论

- 4.5 物理模拟驱油效果评价

- 4.5.1 实验条件及方法

- 4.5.2 实验结果及讨论

- 4.6 本章小结

- 第五章 表活剂复配体系研究

- 5.1 实验

- 5.1.1 实验材料及仪器

- 5.1.2 实验方案及条件

- 5.1.3 三元复合体系配方组成

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 表面活性剂对三元复合体系黏度的影响

- 5.2.2 表面活性剂对三元复合体系界面张力的影响

- 5.2.3 表面活性剂和碱对界面张力的影响

- 5.2.4 三元复合体系驱油效果

- 5.3 作用机理分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f5e0f1174bea666150304e3.html