# CGA—柱浮选处理含Cu（Ⅱ）废液的试验研究

### 论文摘要

胶质气体泡沫（CGA）是高速搅拌表面活性剂时产生的一种微泡沫。本文研究了用阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠（SDS）制备CGA的方法,改进了CGA发生器,并分别考察了SDS的浓度、搅拌速度、搅拌时间、制备温度等因素对CGA的稳定性及含气率的影响。研究结果表明,影响CGA半衰期和含气率的主要因素是表面活性剂的浓度和搅拌速度,用SDS制备CGA比较理想的实验条件为:CSDS:2336g/L,搅拌速率:6400r/min,搅拌时间:3min。 本文提出了CGA与旋流静态微泡浮选柱结合处理含Cu（Ⅱ）废水的思路,并建立了与旋流静态微泡浮选柱相应的实验室柱分离模型。本文考察了pH值、Cu（Ⅱ）浓度、SDS用量、浮选柱循环泵工作压力和絮凝剂等因素对浮选分离效果的影响,并综合各操作参数,用部分析因法做Cu（Ⅱ）浮选分离的正交实验,在Cu（Ⅱ）初始浓度100mg/L,絮凝剂用量5mg条件下,可以确定最优工艺参数组合为pH10、SDS1.1680g、压力0.12MPa,Cu（Ⅱ）去除率超过99%。依极差大小划分,三个因素的主次顺序为:pH值→SDS用量→浮选柱循环泵工作压力。 本文对CGA-柱浮选的机理进行了探讨,论述了旋流静态微泡浮选柱的分离过程,包括浮选柱工作原理、自吸式充气原理与过程、管浮选与气泡的矿化、柱分离段的流体状态、旋流段力场分离原理和浮选柱的强化回收机制。本文还对气泡-Cu（Ⅱ）复合体做了流体动力学分析,分析了气泡的稳定性和气泡-Cu（Ⅱ）复合体在水中的上浮状态,并对CGA、Cu（Ⅱ）与气泡的粘附机理进行了探讨,探讨了pH值,Cu（Ⅱ）初始浓度等对浮选产生影响的原因。 从理论分析和实验证明,CGA—柱浮选处理含Cu（Ⅱ）废水的效果较好,是一项具有广泛前景的水处理新技术。

### 论文目录

- 第一章 概述

- 1.1 含 Cu（Ⅱ）废水的来源与危害

- 1.1.1 含Cu（Ⅱ）废水的来源

- 1.1.2 含Cu（Ⅱ）废水的危害

- 1.2 含Cu（Ⅱ）废水的处理技术研究进展

- 1.2.1 常规物理化学法

- 1.2.2 泡沫分离技术

- 1.3 课题的提出

- 1.4 论文的主要研究内容

- 1.4.1 论文的主要研究内容

- 1.4.2 实验的技术路线

- 第二章 实验设备、材料和方法

- 2.1 CGA-柱浮选含Cu（Ⅱ）废水的小试装置

- 2.1.1 CGA制备和输送系统

- 2.1.2 浮选柱分离系统

- 2.1.3 模拟废液制备与输送系统

- 2.2 试验用水

- 2.3 主要指标和测试方法

- 2.3.1 主要指标

- 2.3.2 测试方法

- 第三章 CGA特性优化试验研究

- 3.1 胶质气体泡沫（CGA）的性质及结构

- 3.1.1 表面活性剂的性质

- 3.1.2 胶质气体泡沫（CGA）的结构

- 3.2 CGA的特征参数

- 3.3 试验步骤

- 3.4 CGA特性影响因子及优化分析

- 3.4.1 SDS浓度对CGA的影响

- 3.4.2 搅拌速度对CGA的影响

- 3.4.3 搅拌时间对CGA的影响

- 3.4.4 温度对CGA的影响

- 3.5 小结

- 第四章 CGA-柱浮选含Cu（Ⅱ）废液的试验研究

- 4.1 实验方法

- 4.2 分离效果的描述

- 4.3 Cu（Ⅱ）废液浮选的单因素实验

- 4.3.1 pH值对分离效果的影响

- 4.3.2 Cu（Ⅱ）初始浓度对分离效果的影响

- 4.3.3 循环压力对分离效果的影响

- 4.3.4 CGA的用量对分离效果的影响

- 4.3.5 絮凝剂的浓度对分离效果的影响

- 4.4 正交实验分析

- 4.4.1 选定的因素和水平

- 4.4.2 实验结果及分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 CGA-柱浮选去除Cu（Ⅱ）的机理探讨

- 5.1 柱浮选分离机理分析

- 5.1.1 旋流-静态微泡浮选柱的分离过程

- 5.1.2 气泡-Cu（Ⅱ）复合体在水中的流体动力学分析

- 5.2 CGA、Cu（Ⅱ）与气泡的粘附机理分析

- 5.2.1 Cu（Ⅱ）在水环境中的存在形式

- 5.2.2 Cu（Ⅱ）、CGA与气泡的粘附机理

- 5.2.3 Cu（Ⅱ）、CGA与气泡粘附过程

- 5.2.4 气泡在浮选中的粘附效率

- 5.3 小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录 实验仪器和药品

### 相关论文文献

- [1].胶质气体泡沫CGA稳定性实验研究[J]. 化学工程师 2017(01)

- [2].胶质气体泡沫对IR/MMW的干扰特性研究[J]. 红外与毫米波学报 2010(01)

- [3].胶质气体泡沫浮选法脱除磷酸二氢钠中Fe~(3+)研究[J]. 化学工程师 2016(12)

- [4].胶质气体泡沫排液的动力学常数(英文)[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering 2009(06)

- [5].胶质气体泡沫基泡沫水泥体系[J]. 石油勘探与开发 2019(06)

- [6].胶质气体泡沫的起泡性能及封堵能力研究[J]. 油田化学 2016(03)

- [7].单一非离子表面活性剂制备胶质气体泡沫的稳定性[J]. 高等学校化学学报 2008(10)

- [8].双泡沫双旋流气浮处理含油污水实验[J]. 广州化工 2017(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f6c4d40ece7159c0bfbc264.html